Оферта за доставка на кран шибърен

От ……………………………….

До: НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”

Уважаеми г-н Иванов,

След като се запознахме с предоставените ни от Вас технически и други изисквания, предлагаме на вашето внимание оферта за доставка на кран шибърен окомплектован с два фланеца и необходимите свързващи и уплътнителни елементи.

| № | Наименование | Комплект | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шибърен DN300 PN 10 – 1 бр., комплект с: Фланец - БДС EN 1092-1/05 B2/DN300/PN6/S235JR – 2 бр.; Уплътнения - БДС EN 1514-1 / DIN 2690 - DN300 / PN10 – 2 бр.; Болтове - ISO 4017 / DIN 933 – M20x90 – 8.8 – 24 бр.; Гайки - ISO 4032 / DIN 934 – M20-8 – 24 бр. | 1 |  |  |

Описание на крана:

- Тип	клинов шибърен кран;

- Производство	стандартно;

- Условен диаметър	DN 300;

- Условно стандартно налягане	1 МРа;

- Уплътняване	метал – метал;

- Работен флуид	техническа вода;

- Работна температура на водата	+3 ÷ +10 ˚С;

- Температура на околната среда	-20 ÷ +30 ˚С;

- Отваряне	ръчно при не изравнено налягане;

- Затваряне	ръчно в поток;

- Теч при затворено състояние и макс. напор	0 l/s;

- Предназначение	за изпускане на вода;

- Нисък въртящ момент;

- Вътрешният уплътнителен контур на клина трябва да осигури максимална плътност при затваряне при минимална стегнатост между уплътнението и неговата повърхнина;

- Монтажна дължина по EN 558-1	серия 14;

- Задвижване	ръчно от място с ръчно колело

доставено с крана;

- Място на монтаж - на тръбно отклонение от направено на реверсивния тунел;

- Начин на укрепване	носи се от тръбопровода;

- Фланцово присъединяване от двете страни 	DN 300 / PN 10 съгласно БДС EN 1092-2;

- Материал за основните елементи на клиновия шибър:

| Тяло и капак | сферографитен чугун EN GJS-400-15(GGG 40); |
| --- | --- |
| Стебло | неръждаема стомана; |
| Гайка на стеблото | Бронз / месинг; |
| Клин | сферографитен чугун. |

В общата цена са включени всички разходи по доставката до гр. София, ул. „Мими Балканска“№5 – всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа;

Гаранционен срок – 12 /дванадесет/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

Срок на доставка - до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо.

При доставката на шибърният кран ще бъде предоставена следната документация към него:

- Технически данни;

- Сертификат за качество на материала;

- Сертификат за качество на антикорозионното покритие;

- Декларация за произход;

- Протоколи за преминали заводски изпитания по стандарт БДС EN 12266-1;

- Инструкции за експлоатация и поддръжка на затвора;

- Инструкция за ремонт и съхранение.

Валидност на офертата – 60 календарни дни.

Начин на плащане -  в срок до 30 календарни дни, след дата на получаване на доставката и след представена фактура – оригинал, и приемателен протокол.

Оставаме на разположение.

С уважение: …………………….						…………………………

/подпис /

………………………………………….

/име/