ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на монтажни плочи и електрически табла за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”,  в обособени позиции“

Обособена позиция 1 – „Доставка на монтажни плочи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически табла за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка на монтажни плочи и електрически табла за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, в обособени позиции“,  Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

Обособена позиция 1 – „Доставка на монтажни плочи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години. „Доставка на монтажни плочи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

Общата прогнозна стойност на обособена позиция № 1 е в размер на ...................................... лв. (словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически табла за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

Общата прогнозна стойност на обособена позиция № 2 е в размер на ...................................... лв. (словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Приложение: Сравнителни таблици по Обособена поз.1 и поз.2

Дата:	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)

Сравнителна таблица:

Обособена позиция 1 – „Доставка на монтажни плочи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години. „Доставка на монтажни плочи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

Фирма:……………………………………………..

| № | Артикул | Технически характеристики | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажна плоча | Метална монтажна плоча с дебелина ≥2мм ; Материал – неръждаема стомана; Без технологични отвори; Размери -височина - 2100мм -ширина - 1000мм Начин на монтаж – стенен; Цвят - без цвят; |  |
| 2. | Монтажна плоча | Метална монтажна плоча с дебелина ≥2мм; Материал – неръждаема стомана; Без технологични отвори; Размери -височина - 2100мм -ширина - 450мм Начин на монтаж – стенен; Цвят – без цвят; |  |
| 3. | Монтажна плоча | Метална монтажна плоча с дебелина 2мм; Без технологични отвори; Размери -височина - 1000мм -ширина - 330мм Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисана с цвят: RAL 7032; |  |

Сравнителна таблица:

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически табла за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години.

Фирма:……………………………………………..

| № | Артикул | Технически характеристики | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 400мм -ширина - 300мм -дълбочина - 200мм ; Степен на защита – ≥IP65; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепена отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 800мм -ширина - 800мм -дълбочина - 400мм Степен на защита –≥IP65; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепена отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 600мм -ширина - 400мм -дълбочина - 250мм ; Степен на защита – ≥ IP44; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепена отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 600мм -ширина - 400мм -дълбочина - 250мм ; Степен на защита – ≥IP65; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепена отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 300мм -ширина - 300мм -дълбочина - 150мм ; Степен на защита – ≥IP65; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепени отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 1 800мм -ширина - 1 000мм -дълбочина - 400мм ; Степен на защита – ≥IP54; Начин на монтаж – стоящ; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за преместване на таблото, запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Плоча с уплътнение за подвеждане на кабели Вратата да е със заключващ механизъм; Стандартна профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 1 400мм -ширина - 800мм -дълбочина - 300мм ; Степен на защита – ≥IP54; Начин на монтаж – стоящ; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за преместване на таблото, запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Плоча с уплътнение за подвеждане на кабели Вратата да е със заключващ механизъм; Стандартна профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -ширина - 300мм -височина - 300мм -дълбочина - 200мм ; Степен на защита – ≥IP55; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепени отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да е с метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло с непрозрачна врата; Метално с монтажна плоча; Размери -височина - 700мм -ширина - 500мм -дълбочина - 250мм ; Степен на защита –≥IP65; Начин на монтаж – стенен; Прахово воядисани с цвят: сив RAL 7035; Отвори за директно закрепване върху стена,запечатани с пласмасови тапи за осигуряване степента на защита; Скоби за стенен монтаж,закрепени отвън; Вратата да е с триточков заключващ механизъм; Стандартна двойно профилна ключалка; Вратата да ес метални панти, позволяващи лесно обръщане хода на вратата (ляво/дясно); Заварени заземителни шпилки на вратата и корпуса; |  |
|  | Табло електрическо | Табло - апартаментно с непрозрачен капак; Материал - ПВЦ; Размери -ширина - 360мм -височина - 220мм -дълбочина - 100мм ; Степен на защита – ≥IP40; Начин на монтаж – стенен; |  |
|  | Скоба за кабел | С-профилна шина; Ширина на шлица 16 - 17 мм; Скоба и болт от стомана, горещо поцинкована чрез потапяне; Притискаща пластина от полипропилен; Обхват на стягане: 8-12 мм; Цвят: сив RAL 7035; |  |