ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на  въжета- стоманени, светли/поцинковани и гъвкави, сапани- полиестерни и въжета алпийски- полиестерни в три обособени позиции“

Обособена позиция № 1: Доставка на въжета стоманени, светли / поцинковани и гъвкави;

Обособена позиция № 2: Доставка на сапани полиестерни;

Обособена позиция № 3: Доставка на въже алпийско от синтетични влакна.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка на  въжета- стоманени, светли / поцинковани и гъвкави, сапани- полиестерни и въжета алпийски- полиестерни в три обособени позиции“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка на въжета стоманени, светли / поцинковани и гъвкави;

| № | Технически х-ки на Възложителя | Технически х-ки на Изпълнителя | мярка | К-во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въже светло, стоманено, гъвкаво, 6х19STANDARD+FE Конструкция: 6х19(1+6+12) Органична сърцевина Диаметър: Ø 18 мм Дължина: 130 м Количество: 1 бр. Въжето да е смазано Стандарт DIN 3060, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 195,2 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 2 | Въже светло, стоманено, гъвкаво, 6х19STANDARD+FE Конструкция: 6х19(1+6+12) Органична сърцевина Диаметър: Ø 18 мм Дължина: 45 м Количество: 1 бр. Въжето да е смазано Стандарт DIN 3060, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 195,2 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 3 | Въже светло, стоманено, гъвкаво, 6х19STANDARD+FE Конструкция: 6х19(1+6+12) Органична сърцевина Диаметър: Ø 16 мм Дължина: 115 м Количество: 1 бр. Въжето да е смазано Стандарт DIN 3060, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 166,1 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 4 | Въже светло, стоманено, гъвкаво, 6х19STANDARD+FE Конструкция: 6х19(1+6+12) Органична сърцевина Диаметър: Ø 16 мм Дължина: 30 м Количество: 1 бр. Въжето да е смазано Стандарт DIN 3060, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 166,1 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 5 | Въже поцинковано, стоманено, гъвкаво, 6х7 + FE Конструкция: 6х7(1+6) Органична сърцевина Диаметър: Ø 3 мм Дължина: 100 м Количество: 1 бр. Въжето да е сухо Стандарт DIN 3055, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 5,9 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 6 | Въже поцинковано, стоманено, гъвкаво, 6х19 + SE Конструкция: 6х19(1+6+12) или 7х19 Метална сърцевина Диаметър: Ø 8 мм Дължина: 100 м Количество: 1 бр. Въжето да е сухо Стандарт DIN 3060, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 41,6 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 7 | Въже светло, стоманено, гъвкаво, 6х19WARRINGTON+FE Конструкция: 6х36(1+7+(7+7)+14) Органична сърцевина Диаметър: Ø 14 мм Дължина: 500 м Количество: 1 бр. Въжето да е смазано Стандарт DIN 3064, EN 12385- 4 / 2003 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 126,7 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 8 | Въже светло, стоманено, гъвкаво - 6x37STANDARD+FE, Конструкция: 6×37(1+6+12+18) Органична сърцевина Диаметър: Ø 18 мм Дължина: 100 м Количество: 1 бр. Въжето да е сухо Стандарт DIN 3066: EN 12385-4 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 187,2 кN |  | бр | 1 |  |  |
| 9 | Въже светло, стоманено, гъвкаво - 6x37STANDARD+FE, Конструкция: 6×37(1+6+12+18) Органична сърцевина Диаметър: Ø 18 мм Дължина: 100 м Количество: 1 бр. Въжето да е сухо Стандарт DIN 3066: EN 12385-4 и/ или еквивалент Минимално разкъсващо усилие: При маркировъчна група 1960 N/mm², 187,2 кN |  | бр | 1 |  |  |
| I. |  | ОБЩО |  |  |  |  |

Общата прогнозна стойност на обособена позиция №1 е в размер на …………….лв.(словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция № 2: Доставка на сапани полиестерни;

| II | Двуконечен сапан, тип: „ухо-ухо“, плосък Товароподемност: 5,0 т Дължина на сапана: 3,0 м Количество: 4 бр. Ширина на лента: 150 мм Стандартно прегънати и усилени уши Материал: 100% полиестер Коефицент на безопасност: 7:1 |  | бр | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общата прогнозна стойност на обособена позиция №2 е в размер на …………….лв.(словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция № 3: Доставка на въже алпийско от синтетични влакна;

| II | Въже полиестерно за височинна работа Количество: 1 бр. Дължина: 40 м Диаметър: Ø10,5 mm Максимална якост на скъсване: 18 kN Mатериал: ПА Подходящо за: спелеология, височинна работа Приплъзване на сърцевината:3 % Сила на удар при фактор: 6 kN Статично удължение: 2 % |  | бр | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общата прогнозна стойност на обособена позиция №3 е в размер на …………….лв.(словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ……..	ПОДПИС ………..

(име, фамилия, длъжност)