ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча 1“ – Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ 430м2  и КЗ 380м2, нови обшивки и отводнителни системи

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча 1“ – Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ 430м2  и КЗ 380м2, нови обшивки и отводнителни системи Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Покрив над Машинна зала |
| І.1. | Изграждане на подвижна конструкция за защита хора и оборудване. | бр. | 1,00 |  |  |
| І.2. | Демонтаж на ламаринена обшивка. 07.826 | м2 | 20,00 |  |  |
| І.3. | Демонтаж на LT ламарина. | м2 | 380,00 |  |  |
| І.4. | Разваляне на дъсчена обшивка по покриви 06.847. | м2 | 400,00 |  |  |
| І.5. | Демонтаж на висяща покр. к-ция в съществуващи сгради, вкл. изнасяне на материала 08.832. | м³ | 8,00 |  |  |
| І.6. | Демонтаж на съществуващата дървена ламперия по таван. | м2 | 380,00 |  |  |
| І.7. | Демонтаж на улуци обикновени, вкл. и казанчета 07.824. | м | 70,00 |  |  |
| І.8. | Демонтаж на водосточни тръби Ø 10-15 см 07.825. | м | 90,00 |  |  |
| І.9. | Детайлен оглед с проверка равнинността на съществуващата стоманена носеща покривна конструкция (напречни ферми и надлъжни греди-ферми). | бр. | 1,00 |  |  |
| І.10. | Стъргане с телени четки горните пояси на съществуващите напречни стоманени ферми и надлъжни греди (ферми). | м2 | 25,00 |  |  |
| І.11. | Грундиране с антикорозионен грунд върху горните пояси на съществуващите напречни стоманени ферми и надлъжни греди (ферми). | м2 | 25,00 |  |  |
| І.12. | Доставка и монтаж на студено огънати, заварени, боядисани профили (тръби) 100/100/3 mm. | м | 170,00 |  |  |
| І.13. | Доставка и монтаж на панели покривни сандвич с мин. вата, D = 100 мм., L = 6500 мм. | м2 | 430,00 |  |  |
| І.14. | Доставка и монтаж на било (комплект). | м | 33,00 |  |  |
| І.15. | Доставка и монтаж на фронтони за страничните стрехи (комплект). | м | 15,00 |  |  |
| І.16. | Доставка и монтаж на готови висящи улуци 6", при ремонт (комплект) 07.812 | м | 65,00 |  |  |
| І.17. | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба Ø 200 мм., при ремонт (комплект) 07.813. | м | 90,00 |  |  |
| І.18. | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи | м | 190,00 |  |  |
| І.19. | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка за връзка стена – покрив. | м2 | 15,00 |  |  |
| І.20. | Непредвидени разходи 5% от стойността на СМР за обекта по поз. І (с изключение на т.I.9.) | % | 5,00 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |
|  | II.Покрив над Командна зала |
| ІІ.1 | Монтаж на предпазен под за затваряне на отворите над командна зала. | м2 | 180 |  |  |
| ІІ.2. | Демонтаж на предпазен под на отворите над командна зала. | м2 | 180 |  |  |
| ІІ.3. | Демонтаж на ламаринена обшивка. 07.826 | м2 | 20,00 |  |  |
| ІІ.4. | Демонтаж на LT ламарина. | м2 | 185,00 |  |  |
| ІІ.5. | Разваляне на дъсчена обшивка по покриви 06.847. | м2 | 185,00 |  |  |
| ІІ.6. | Демонтаж на висяща покр. к-ция в съществуващи сгради, вкл. изнасяне на материала 08.832. | м³ | 6,00 |  |  |
| ІІ.7. | Демонтаж на съществуващите поликарбонатни плоскости и металната им конструкция над командна зала. | м2 | 165,00 |  |  |
| ІІ.8. | Демонтаж на улуци обикновени, вкл. и казанчета 07.824. | м | 85,00 |  |  |
| ІІ.9. | Демонтаж на водосточни тръби Ø 10-15 см 07.825. | м | 90,00 |  |  |
| ІІ.10. | Детайлен оглед с проверка равнинността на съществуващата стоманена носеща покривна конструкция(напречни ферми и надлъжни греди-ферми). | бр. | 1,00 |  |  |
| ІІ.11. | Стъргане с телени четки горните пояси на съществуващите напречни стоманени ферми и надлъжни греди (ферми). | м2 | 20,00 |  |  |
| ІІ.12. | Грундиране с антикорозионен грунд върху горните пояси на съществуващите напречни стоманени ферми и надлъжни греди (ферми). | м2 | 20,00 |  |  |
| ІІ.13. | Доставка и монтаж на студено огънати, заварени, боядисани профили (тръби) 100/100/3 mm. | м | 150,00 |  |  |
| ІІ.14. | Доставка и монтаж на панели покривни сандвич с мин. вата, D = 100 мм., L = 6500 мм. | м2 | 380,00 |  |  |
| ІІ.15. | Доставка и монтаж на било (комплект). | м | 60,00 |  |  |
| ІІ.16. | Доставка и монтаж на готови висящи улуци 6", при ремонт (комплект) 07.812 | м | 85,00 |  |  |
| ІІ.17. | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба Ø 200 мм., при ремонт (комплект) 07.813. | м | 90,00 |  |  |
| ІІ.18. | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи | м | 220,00 |  |  |
| II.19. | Непредвидени разходи 5% от стойността на СМР за обекта по поз. ІI (с изключение на т. II.10) | % | 5,00 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |
|  | III.Общо за обекта: |
| ІІІ.1. | Почистване площадката на обекта, като всички строителни отпадъци се натоварят и изнесат до регламентирано депо за строителни отпадъци. | м3 | 20,00 |  |  |
| ІІІ.2. | План за безопасност и здраве. | бр. | 1,00 |  |  |
| ІІІ.3. | Временна организация на движението съгласно т. 6.1.5 от настоящата ТС. | бр. | 1,00 |  |  |
| ІІІ.4. | Непредвидени разходи 5% от стойността на СМР за обекта от поз. І до поз. ІІ вкл. | % | 5,00 |  |  |
| ІV. | Общо сума за обекта в лева без ДДС: |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)