ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ

Обособена позиция № 1: Доставка на референтни химически продукти

- ВЪВЕДЕНИЕ

Основните работни съоръжения на Предприятие “Водноелектрически централи” – хидроагрегати и трансформатори са запълнени с минерални енергетични масла. В Химическата лаборатория на предприятието ежегодно се извършват анализи на съответните видове масла, заредени в съоръженията по утвърден график. Също така при доставка на енергетични масла се извършва входящ контрол на доставяните продукти. Анализи се осъществяват и при разпределението им по водноелектрическите централи, при основни и текущи ремонти на съоръженията, при извънредни ситуации и др.

С цел гарантиране качество и метрологична проследимост на извършваните анализи, е необходима доставка на референтни химически продукти за проверка на използваните методи и апаратура.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на референтни химически продукти за нуждите на химическата лаборатория.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В момента Химическата лаборатория не разполага със стандартни химически продукти за проверка на използваните методи и апаратура.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 140 – 150 ˚С. | Опаковка – включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |
| 2 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 150 – 160 ˚С. | Опаковка –включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |
| 3 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 230 – 240 ˚С | Опаковка – включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |
| 4 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 240 – 250 ˚С | Опаковка – включваща3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |
| 5 | Референтен материал за автоматично преброяване на частици в хидравлично масло – NIST SRM 2806 d или еквивалент | 400 ml | 2 |
| 6 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,05 mg KOH / g | 75 -125 g | 1 |
| 7 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,10 mg KOH / g | -125 g | 1 |

Предоставяните референтни материали да бъдат сертифицирани по ISO 17025/ ISO Guide 34 / ISO 17034, или еквивалент.

- Поради факта, че различните производители предлагат различни разфасовки по Поз.6 и Поз.7, с цел осигуряване на равнопоставеност между участниците, се допускат различни разфасовки, съответно различно предложено количество (допустими минимум 75 g ,максимум 125 g). Оценяването на офертите ще се извърши за цена на 1 g.

- Технически изисквания към маркировката

Стандартен етикет от производител, съдържащ:

- наименование на продукта;

- производител;

- количество;

- пиктограми за опасност;

- дата на производство и срок на годност.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент

( ЕС) 2015/830, на български език;

- сертификат за всяка доставна партида, съдържащ информация за конкретната стойност и неопределеност на показателя;

- опаковката да е с не нарушена цялост.

- Технически изисквания към транспортирането

- Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка.

- Транспортирането да се извършва в съответствие с изискванията за транспорт на информационния лист за безопасност;

- Да бъдат предприети мерки за осигуряване целостта на опаковките и предотвратяване на разливи.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Опаковката да бъде изработена от материали в съответствие с екологичните изисквания, позволяващи разделно събиране на отпадъци от опаковки.

  - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доставката да бъде придружена с информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент( ЕС) 2015/830, на български език.

  - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Остатъчен срок на годност– не по-малко от 80 %, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Срок, място и условия за доставка

- Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 60 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя;

- Място на доставката - Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244;

- Време за доставка  - работно време в диапазона 8,00-14,00 часа.

  - Контрол на доставка при получаването ѝ

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

  - Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката.

Обособена позиция № 2 : – „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви”

- ВЪВЕДЕНИЕ

Основните работни съоръжения на Предприятие “Водноелектрически централи” – хидроагрегати и трансформатори са запълнени с минерални енергетични масла. В Химическата лаборатория ежегодно се извършват анализи на съответните видове масла, заредени в съоръженията по утвърден график. Също така при доставка на енергетични масла се извършва входящ контрол на доставяните продукти. Анализи се осъществяват и при разпределението им по водноелектрическите централи, при основни и текущи ремонти на съоръженията, при извънредни ситуации и др.

За нормалното осъществяване на основните и допълнителни анализи на маслото за диагностика на съоръженията, както и за почистване на апаратурата и работните съдове са  необходими съответните химически продукти и лабораторни реактиви.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на химически продукти и лабораторни реактиви с определена чистота.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В момента Химическата лаборатория разполага с недостатъчни количества от необходимите химически продукти и лабораторни реактиви. За обезпечаване на нормалната работа на Химическа лаборатория и спазване на сроковете на годишния график за анализ на енергетичните масла, запълнени в основните работни съоръжения на предприятието, е необходимо закупуването на упоменатите продукти в съответствие с посочените технически изисквания.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1.Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Католит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, (CG); Hydranal - Coulomat № 34840 или еквивалент | ml | 100÷125 |
| 2 | Анолит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, не съдържащ халогенирани въглеводороди (AG-H) / бутилка 0,5 литра/; Hydranal - Coulomat № 34843 или еквивалент | Бутилка от 0,5 l | 3 |
| 3 | Стандартен разтвор на калиева основа в етанол 0,1 М (0,1 N) | литър | 2 |

-  Предложенията по Поз.1 и Поз.2 от таблицата да бъдат от един производител.

- Поради факта, че различните производители предлагат различни разфасовки по Поз.1 и с цел осигуряване на равнопоставеност между участниците се допускат различни разфасовки, съответно различно предложено количество (Допустимо минимум 100ml, максимум 125 ml). Оценяването на офертите ще се извърши за цена на 1 ml

    - Технически изисквания към маркировката

Стандартен етикет от производител, съдържащ:

- наименование на продукта;

- производител;

- количество;

- пиктограми за опасност;

дата на производство и срок на годност.

    - Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент

( ЕС) 2015/830, на български език;

- опаковката да е с не нарушена цялост.

    - Технически изисквания към транспортирането

- Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка.

- Транспортирането да се извършва в съответствие с изискванията за транспорт на информационния лист за безопасност;

- Да бъдат предприети мерки за осигуряване целостта на опаковките и предотвратяване на разливи.

    - Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Опаковката да бъде изработена от материали в съответствие с екологичните изисквания, позволяващи разделно събиране на отпадъци от опаковки.

  - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доставката да бъде придружена с информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент( ЕС) 2015/830, на български език.

  - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Остатъчен срок на годност– не по-малко от 80 %, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Срок, място и условия за доставка

- Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 60 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя;

- Място на доставката - Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244;

- Време за доставка  - работно време в диапазона 8,00-14,00 часа.

  - Контрол на доставка при получаването ѝ

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

  - Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Неприложимо за предмета на поръчката.

Обособена позиция № 3: Доставка на хербицид

- ВЪВЕДЕНИЕ

Площите на обектите под тръбопроводи, сервитути на деривационни канали, насипаните с чакъл ОРУ  и др., при които за отстраняване на растителността не може да се използва косене, се обработват с хербицид за едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на 30 (тридесет) литра хербицид.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Липса на хербицид за обработка на площи, които не подлежат на косене, на обектите на Предприятие „Водноелектрически централи“.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

  - Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

    - Технически изисквания към стоките

- Продуктът да е срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели;

- Продуктът да бъде включен в списъка на БАБХ за разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита: хербициди;

- Продуктът да е включен в Списъка на БАБХ на продукти за растителна защита, щадящи пчелите: хербициди;

- Да бъде „щадящ по отношение на пчелите“ по смисъла на Наредба №13/26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (продуктът да не е идентифициран с фраза за опасност SPe 8);

- Разтворим концентрат с разходна норма max. 200мл/дка;

- Да е разрешен за свободна продажба;

- Да не съдържа глифозат.

    - Технически изисквания към маркировката

Стандартен етикет на бутилките от производител, съдържащ:

- наименование на продукта;

- производител;

- количество;

- етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP];

- указания за употреба и съхранение;

- дата на производство и срок на годност.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- доставката да включва следните разфасовки: бутилки с обем 1 л и/или 5 л до достигане на заявеното количество, без да го надвишава;

- информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент

( ЕС) 2015/830, на български език;

- доставката да бъде съпроводена с декларация за съответствие.

    - Технически изисквания към транспортирането

- Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката от началото до крайната точка на доставка;

- Транспортирането да се извършва в съответствие с изискванията за транспорт на информационния лист за безопасност;

- Да бъдат предприети мерки за осигуряване целостта на опаковките и предотвратяване на разливи.

    - Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Всички дейности, свързани с доставяният продукт, да се осъществяват в съответствие с информационният му лист за безопасност.

  - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доставката да бъде придружена с информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на Регламент( ЕС) 2015/830, на български език.

  - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

-	Срокът на годност да не е по - малко от 18 месеца, при спазване на указаните условия на съхранение;

-	При доставка да не са минали повече от 30% от срока на годност на продуктите, даден от производителя. На всяка опаковка да има трайна маркировка с дата на производство и срок на годност.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1.Срок, място и условия за доставка

- Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя;

- Място за извършване на доставката е гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №244, Централен склад;

-  Време за доставка  - работно време в диапазона 8,00-14,00 часа.

5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ

Входящият контрол се извършва на база утвърден класификатор за входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Неприложимо.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ............................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 1 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за извършване на доставката е  ………………………(словом:…….) календарни дни (до 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

4. Декларираме, че в случай, че бъда избран/и за изпълнител на поръчката доставените продукти, ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% , считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка без забележки.

5.Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица съдържаща технически данни

Дата : ........................... 2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/………………....………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-1

(Образец)

ТАБЛИЦА СЪДЪРЖАЩА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“ по Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“

| № | Технически изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 140 – 150 ˚С.Опаковка включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml |  |
| 2 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 150 – 160 ˚С. Опаковка включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml |  |
| 3 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 230 – 240 ˚С Опаковка включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml |  |
| 4 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 240 – 250 ˚С Опаковка включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml |  |
| 5 | Референтен материал за автоматично преброяване на частици в хидравлично масло – NIST SRM 2806 d или еквивалент Опаковка от 400 ml |  |
| 6 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,05 mg KOH / g Разфасовка -75 -125 g | Разфасовка: |
| 7 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,10 mg KOH / g Разфасовка -75 -125 g | Разфасовка: |

Забележки:

- Поради факта, че различните производители предлагат различни разфасовки по Поз.6 и Поз.7 с цел осигуряване на равнопоставеност между участниците се допускат различни разфасовки, съответно различно предложено количество (Допустимо минимум 75 g, максимум 125 g). Оценяването на офертите ще се извърши за цена на 1  g.

- Участникът следва да посочи количеството на разфасовката, която предлага по т.6 и т. 7 от таблицата.

- Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : .......................2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ............................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2 – „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви”, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 2 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за извършване на доставката е ………………………(словом:…….)  календарни дни (до 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

4. Декларираме, че в случай, че бъде избран/и за изпълнител на поръчката доставените продукти, ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% , считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица съдържаща технически данни

Дата : …..........................2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ №  21-1

(Образец)

ТАБЛИЦА СЪДЪРЖАЩА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

по Обособена позиция 2 – „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви”

| № | Технически изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Католит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, (CG); Hydranal - Coulomat № 34840 или еквивалент Разфасовка: 100 ml÷125 ml | Разфасовка: |
| 2 | Анолит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, не съдържащ халогенирани въглеводороди (AG-H) / бутилка 0,5 литра/; Hydranal - Coulomat № 34843 или еквивалент |  |
| 3 | Стандартен разтвор на калиева основа в етанол 0,1 М (0,1 N) |  |

Забележки:

1.	Поради факта, че различните производители предлагат различни разфасовки по Поз.1 с цел осигуряване на равнопоставеност между участниците се допускат различни разфасовки, съответно различно предложено количество (Допустимо минимум 100 ml, максимум 125 ml). Оценяването на офертите ще се извърши за цена на  1ml.

2.	Участникът следва да посочи количеството на разфасовката, която предлага по т.1 от таблицата.

3. Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : .......................2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ............................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 3 – „Доставка на хербицид”, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 3 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за извършване на доставката е ………………………(словом:…….) календарни дни (до 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

4. Предлаганият от мен/нас срок на годност е………………………(словом:…….) месеца (не по-малко от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателен протокол, за приемане на доставката без забележки

5. Декларираме, че в случай, че бъда/ем избран/и за изпълнител на поръчката при доставката на продуктите няма да са минали повече от 30% от срока на годност на продуктите, даден от производителя.

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

7. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица съдържаща технически данни

Дата : …..........................2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22-1

(Образец)

ТАБЛИЦА СЪДЪРЖАЩА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

по Обособена позиция 3 – „Доставка на хербицид”

| № | Наименование | Технически изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | хербицид | -Продуктът да е срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; -Продуктът да бъде включен в списъка на БАБХ за разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита: хербициди; -Продуктът да е включен в Списъка на БАБХ на продукти за растителна защита, щадящи пчелите: хербициди; -Да бъде „щадящ по отношение на пчелите“ по смисъла на Наредба №13/26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (продуктът да не е идентифициран с фраза за опасност SPe 8); -Разтворим концентрат с разходна норма max. 200мл/дка; -Да е разрешен за свободна продажба; -Да не съдържа глифозат. |  |

Забележки:

Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически характеристики, по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : .......................2022 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….......................

(наименование на участника),

представлявано от .............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“ за общата сума в размер на ……...…лева

(.........................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ........................... 2022 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………..

/…………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

За

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

по Обособена позиция 1 – „Доставка на референтни химически продукти“

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 140 – 150 ˚С. | Опаковка –включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |  |  |
| 2 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в затворен тигел по “Пенски - Мартенс„, с пламна температура в диапазона 150 – 160 ˚С. | Опаковка – включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |  |  |
| 3 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 230 – 240 ˚С | Опаковка – включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |  |  |
| 4 | Референтен материал за пламна температура на нефтени масла в отворен тигел „Кливланд“, с пламна температура в диапазона 240 – 250 ˚С | Опаковка – включваща 3 бр.(еднократна доза) х 80 ml | 1 |  |  |
| 5 | Референтен материал за автоматично преброяване на частици в хидравлично масло – NIST SRM 2806 d или еквивалент | Опаковка – включваща разфасовка от 400 ml | 2 |  |  |
| 6 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,05 mg KOH / g | g | Предложено количество от участника, съгласно таблицата, съдържаща технически данни: |  |  |
| 7 | Референтен материал за определяне на киселинно число в нефтени масла чрез титруване с цветен индикатор, с киселинно число 0,10 mg KOH / g | g | Предложено количество от участника, съгласно таблицата, съдържаща технически данни: |  |  |
| (А)Обща сума на единични цени |  |  |
| (В) ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………….……….………………..……….……………………...……)

Обща сума (А) в лева, без ДДС

(…………………………………….……….………………..……….……………………...……)

Обща сума (В) в лева, без ДДС

Забележка:

1.Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

2. За нуждите на оценката на офертата, участникът следва да посочи обща сума (А) равняваща се на сбора от единичните цени на предлаганите артикули.

3. Комисията ще класира на първо място участник предложил най-ниска обща цена (А).

- Участник следва да посочи общото количеството на разфасовката, която предлага съгласно Таблицата съдържаща технически данни.

Дата : ............................2022 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….......................

(наименование на участника),

представлявано от .............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция 2: „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви” за общата сума в размер на ……...…лева

(.........................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 31-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

4. Ценовото предложение е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ........................... 2022 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………..

/…………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31-1

(Образец)

Ценова таблица

За

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

по Обособена позиция 2 – „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Католит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, (CG); Hydranal - Coulomat № 34840 или еквивалент | ml | Предложено количество от участника, съгласно таблицата, съдържаща технически данни: |  |  |
| 2 | Анолит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, не съдържащ халогенирани въглеводороди (AG-H) / бутилка 0,5 литра/; Hydranal - Coulomat № 34843 или еквивалент | Бутилка с разфасовка от 0,5 l | 3 |  |  |
| 3 | Стандартен разтвор на калиева основа в етанол 0,1 М (0,1 N) | литър | 2 |  |  |
| (А) ОБЩА СУМА НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ |  |  |
| (В) ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………….……….………………..……….……………………...……)

Обща сума (А) в лева, без ДДС

(…………………………………….……….………………..……….……………………...……)

Обща сума (В) в лева, без ДДС

Забележка:

1. Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

2. За нуждите на оценката на офертата, участникът следва да посочи обща сума (А) равняваща се на сбора от единичните цени на предлаганите артикули.

3. Комисията ще класира на първо място участник предложил най-ниска обща цена (А).

4. Участник следва да посочи общото количеството на разфасовката, която предлага съгласно Таблицата съдържаща технически данни.

Дата : ............................2022 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….......................

(наименование на участника),

представлявано от .............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция 3: „Доставка на хербицид” за общата сума в размер на ……...…лева

(.........................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 32-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ........................... 2022 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………..

/…………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32-1

(Образец)

Ценова таблица

За

ОТНОСНО: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“

по Обособена позиция 3 – „Доставка на хербицид”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хербецид – техническите параметри да бъдат съгласно приложната техническа спецификация, която е неизменна част от поканата | л | 30 |  |  |

(…………………………………….……….………………..……….……………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

Забележка:

1.Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................2022 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.............................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.............................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.............................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.............................................................................................................................................................

Телефонен номер

.............................................................................................................................................................

Факс номер

.............................................................................................................................................................

Електронен адрес

.............................................................................................................................................................

Интернет адрес

.............................................................................................................................................................

Правен статус

.............................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.............................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ………………………………………………………………………………………………….………

IBAN …………………………………………………………………………………………………..……….

BIC ……………………………………………………………………………………………………………..

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

Дата : .........................2022 г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила  за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“ по Обособена позиция ……… – „………………..“

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет: ………………………., в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо–предавателен протокол без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

3. Срокове:

3.1. Срокът за извършване на доставката е …………. календарни дни датата на получаване на настоящото Възлагателно писмо.

3.2. Срокът на годност е……………… месеца от датата на приемо-предавателен протокол за извършената доставка без забележки. (приложимо за ОП № 3)

3.3.При доставката на продуктите няма да са минали повече от 30% от срока на годност на продуктите, даден от производителя(приложимо за ОП № 3).

3.4. Доставените продукти да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малко от 80%, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка без забележки (приложимо за ОП № 1 и ОП № 2).

4. Място за извършване на доставката – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – …………….……

Денят и часът на доставката да се съгласуват предварително с отговорното лице.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. В случай че при приемане на доставката на стоката се установи, че същата не съответстват на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя, несъответствията се описват в констативен протокол и стоката се връща на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3.1. от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т. 9 от същото.

8.Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката, и които са се проявили в рамките на срока на годност.

При несъответствие в количеството и качеството на стоката, Възложителят има право на рекламации в писмен вид в 30-дневен срок от получаване на стоката. Рекламациите съдържат пълно описание на появилите се несъответствия, както и всички изисквания на Възложителя, след удовлетворяването на които рекламацията се счита за уредена.

9. При забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимите стоки за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

10. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

12. Моля в срок до 3 (три) работни дни след получаването на настоящото Възлагателно писмо и приложенията към него да подпишете и изпратите обратно единия екземпляр на Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя, с приложена таблица съдържаща технически данни- 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него ценова таблица – 1 екз.

4. Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасна работа – 1 екз.

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

Днес, ................ 2022 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, наричано по-нататък в договора „Възложител“, представлявано от ............................... - Изпълнителен директор, от една страна,

и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на договор с предмет: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят своевременно представя при поискване от Възложителя необходими допълнителни документи, допълващи информацията на етикета на всеки от продуктите, както и приемо-предавателни протоколи, за извършването на дейностите по договора.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 7. Да доставя стоките и материали, вкл. оборудване, съдържащи химични вещества и смеси само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 8. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

Чл. 9. При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да:

- не допуска емисии към канализацията/ повърхностни водни обекти, които биха

довели до нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя;

b.	 не допуска замърсяване на почви и подземни води;

c.	 съхранява и работи с опасни химични вещества и смеси (ОХВС), така че да не

допуска замърсяване на околната среда;

d.	 създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

Чл. 10. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

Чл. 11. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 12. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо  №………………../…………………2022 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	                                                	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: