ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: ВЕЦ „Въча I“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110кV.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Въча 1” се намира на около 0,1 км. южно от гр. Кричим, ситуирана на път Кричим- Девин. Централата се явява последно стъпало на каскадата „Доспат - Въча“. Строителството е завършено през 1933 г.

За подмяна на съществуващата и изграждане на нова ограда на откритата разпределителна уредба 110кV (ОРУ 110кV) на централата е необходимо да се доставяте готови модулни елементи: пана, колонки, еднокрила и двукрили врати. След доставката на елементите, монтажът на обекта ще се изпълни от Възложителя.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обхватът на обществената поръчка включва изработка и доставка на модулна сгробяема оградна система и врати (еднокрила и двукрили) състоящи се от:

- Нови оградни модулни пана;

- Нови колонки с планка и капачка/тапа, поцинковани;

- Анкери сегментни с размер не по-малък от: М8 х 100 мм.;

- Скоба/ закопчалка за оградни пана: 200,00 бр.;

- Двукрила врата к-т 3800/2300 мм.: 1 бр.;

- Двукрила врата к-т 4200/2300 мм.: 1 бр.;

- Еднокрила врата к-т 1300/2300 мм.: 1 бр.;

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.

Съществуващата ограда на ОРУ 110кV на ВЕЦ „Въча 1“ е изпълнявана преди повече от 30 г., с конструкция от метални, тръбни колони и боядисани пана от тръбни рамки с плетена мрежа. Цялостно оградата е компрометирана: мрежите, тръбната конструкция на паната и колоните на места са силно корозирали. Наблюдават се изгнили и наклонени колони. Поради недобре оразмерени колони и фундаменти, поддържащи порталните врати, същите са провиснали, изкривени и трудни за обслужване.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.

- Технически изисквания към стоките.

- Модулно пано – оградно: изработено от електрозаварена обла стоманена тел Ø 4,00 мм, горещо поцинкована, с размери 2500х2000 мм., с растера до макс: 55х220 мм., с V – образни огъвки, с единична тел на огъвката.

- Колона с планка болт и капачка/тапа: да e изработена от стоманена квадратна тръба, горещо поцинкована, с размери: 50х50 мм., височина 2000 мм., в основата колонката да завършва с метална планка с размери до 100/100/5 мм., поцинкована, с четири отвора за захващане към бетон. От горната страна колонката завършва с полиетиленова капачка/тапа.

- Анкери сегментен 8 х 100 мм.: да е за директен монтаж, да е изработен от въглеродна стомана, поцинкован, с дължина 100 мм., диаметър Ø 8 мм.

- Скоба/закопчалка к-т със специализирани крепежни елементи за оградни пана.

- Двукрила врата, к-т 3800/2300 мм.

- Двукрила врата, к-т 4200/2300 мм.

- Еднокрила врата, к-т 1300/2300 мм.

Характеристики на вратите: да са с радиално отваряне, еднокрила и двукрили, с пълнеж от оградни пана (с характеристиките описани по - горе), профилна кутия – сечение: 100/20/3 мм., с колони единични 80/80/3 мм., крило 60/40/3 мм., в комплект с брава, насрещник, секретен патрон, панти и монтажни анкери M16x125мм., горещо поцинковани след заварка, с ръчно отваряне.

4.1.2.	Технически изисквания към маркировката

- не се изисква.

4.1.3.	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

-	Изисквания към опаковките: стоките да са със стандартна фабрична опаковка.

-	Документация, представена с доставката – Декларация за произход на доставените стоки;

4.1.4.	Технически изисквания към транспортирането

-	Стоките се доставят с транспорт на Изпълнителя, като са опаковани, така че при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение да не се наруши тяхната цялост и покритие.

4.1.5.	Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Стоките да са придружени с инструкция за монтаж, включително схеми и детайли.

4.2	Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

- неприложимо за изпълнение на поръчката.

4.3	Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При изпълнение доставката на обекта, Възложителят е длъжен да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност. Изпълнителят е длъжен да подпише с Възложителя допълнително споразумение за осигуряване на КОСЗБР, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Да се спазват: Наредба №9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и ХТС. Да спазва установения от Възложителя ред за влизане, движение в района и напускане.

4.4	Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

- гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки;

5.	УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1	Срок, място и условия за доставка

Срок за изпълнение: до 35 (тридесет и пет) календарни дни от възлагане на поръчката.

Място на доставка: гр. Кричим, ВЕЦ „Въча 1“.

5.2	Контрол на доставка при получаването и

Приемането на стоките ще се извършва с входящ контрол, съгласно Класификатора за входящ контрол на стоки и материали в деня на доставката им в присъствие на представител на изпълнителя/доставчика. След извършване на входящ контрол на стоки и материали се подписва протокол за входящ контрол на доставката. Към протокола се прилагат валидни: сертификат за качество, декларация за произход на доставените стоки, където е приложимо.

5.3	Други изисквания

- Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение в района и напускане.

- Да предприеме всички необходими мерки за опазване на целостта на съществуващото обзавеждане и оборудване в помещенията и чистотата в помещенията на сградата и площадката пред нея;

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ

- Количествена сметка.

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

ОБЕКТ: ВЕЦ „Въча I“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110кV.

| № | Видове работи | М-ка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оградно пано, поцинковано след заварка, с размери 2500х2000 мм., Ø 4,0 мм., размер на растера: 55х220 мм., с единична тел на огъвката. | бр. | 45,00 |
| 2. | Колона с планка болт и капачка/тапа, поцинкована с размери: 50х50 мм., височина 2000 мм., планка 100/100/5 мм. | бр. | 50,00 |
| 3. | Анкери сегментен 8 х 100 мм. | бр. | 200,00 |
| 4. | Скоба/закопчалка, комплект, за оградни пана. | бр. | 200,00 |
| 5. | Двукрила врата, комплект, с размери: 3800/2300 мм. | бр. | 1,00 |
| 6. | Двукрила врата, комплект, 4200/2300 мм. | бр. | 1,00 |
| 7. | Еднокрила врата, комплект, 1300/2300 мм. | бр. | 1,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ………..............................................................…………………..…………………….........................                   (трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………..............................................................…………………..…………………….........................         (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение е ……...……….. (словом:……….) календарни дни (не повече от 35 (тридесет и пет) календарни  дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… години (не по - малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележка от Възложителя и Изпълнителя.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : ...............................г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/………………....………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................….

(наименование на участника),

представлявано от

……………..…………………………………………………………………………………………………...

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на частника),

в качеството си на ............................................................................................................................................................-                                                                           (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката  с предмет “ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“ за общата сума в размер на …………………...... лева, без ДДС.

(.......................................................................................................................................), без ДДС

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица

Дата : ............................... г.		                     Подпис и печат :  …………………………..

/……………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

за

“ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“

| № | Артикул | Мярка | К/во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оградно пано, поцинковано след заварка, с размери 2500х2000 мм., Ø 4,0 мм., размер на растера: 55х220 мм., с единична тел на огъвката. | бр. | 45,00 |  |  |
| 2. | Колона с планка болт и капачка/тапа, поцинкована с размери: 50х50 мм., височина 2000 мм., планка 100/100/5 мм. | бр. | 50,00 |  |  |
| 3. | Анкери сегментен 8 х 100 мм. | бр. | 200,00 |  |  |
| 4. | Скоба/закопчалка, комплект, за оградни пана. | бр. | 200,00 |  |  |
| 5. | Двукрила врата, комплект, с размери: 3800/2300 мм. | бр. | 1,00 |  |  |
| 6. | Двукрила врата, комплект, 4200/2300 мм. | бр. | 1,00 |  |  |
| 7. | Еднокрила врата, комплект, 1300/2300 мм. | бр. | 1,00 |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |  |  |  |

(…………………………………………….…………….……..………………………...……), без ДДС.

или изписана словом обща сума

Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак, след десетичната запетая.

Дата : ............................ г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.............................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.............................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.............................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.............................................................................................................................................................

Телефонен номер

.............................................................................................................................................................

Факс номер

.............................................................................................................................................................

Електронен адрес

.............................................................................................................................................................

Интернет адрес

.............................................................................................................................................................

Правен статус

.............................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.............................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ………………………………………………………………………………………………….………

IBAN …………………………………………………………………………………………………..……….

BIC ……………………………………………………………………………………………………………..

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

“ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет: “ВЕЦ „Въча 1“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110 kV“, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

3. Срокове:

3.1. Срокът за изпълнение на доставката е ……..…… (словом)   календарни дни, считано от датата на получаване на настоящото възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

3.2. Гаранционният срок е ………………….. (словом) години, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

4. Място за извършване на доставката – гр. Кричим, ВЕЦ „Въча 1“.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя –  Димитър Димитров тел: 0884 521215; e-mail: dpdimitrov@vec.nek.bg.

Денят и часът на доставката да се съгласуват предварително с отговорното лице.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. Изпълнителят представя цялата съпътстваща документация, описана в раздел т. 4.1.3. от Техническата спецификация (Приложение №1).

8. В случай че, при приемане на доставката на стоките се установи, че същите не съответстват на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя, несъответствията се описват в констативен протокол и стоката се връща на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3.1. от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т. 10 от същото.

9. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката, и които са се проявили в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

10. При забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимата стока за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

11. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

12. Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни от получаване на настоящото Възлагателно писмо, да подпише и изпрати Споразумение по КОСЗБР обратно на Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на техническо предложение на Изпълнителя – 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя , с приложена към него ценова таблица – 1 екз.

4. Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа- 1 екз.

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 762/11.05.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

Днес, ................ 2022 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, наричано по-нататък в договора „Възложител“, представлявано от ............................... - Изпълнителен директор, от една страна,

и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на договор с предмет: ВЕЦ „Въча I“ – Доставка на елементи за нова ограда на ОРУ 110кV., което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

- При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

- Възложителят, чрез Ръководителя на обекта – Ръководител ВЕЦ има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

- Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №………………../…………………20.....г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: