ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: ВЕЦ „Троян 1“ - Укрепване на конструкция на сградоцентрала - проектиране

# ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Троян 1“ се намира в северната част на гр. Троян – промишлен квартал.

Разположен е между реките Бели и Черни Осъм, в близост до главния път Ловеч - Троян. Сградата на ВЕЦ-а, част от деривационния канал, напорният тръбопровод и изтичалото попадат в регулацията на гр. Троян. Предназначението на ВЕЦ "Троян 1" е производство на ел. енергия с водоизточник р. Черни Осъм, при пад 14м. Инсталирани са два агрегата с обща мощност 215kW.

# ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за конструктивно укрепване на сградоцентралата на ВЕЦ „Троян 1“:

- Изготвяне на Инвестиционен проект, във фаза работен проект по части:

Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Вертикална планировка (ВП), План за безопасност и здраве (ПБЗ), Пожарна безопасност (ПБ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), Проектно сметна документация (ПСД) – с количествени и количествено – стойностни сметки,.

- Отстраняване на забележки, възникнали при изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и при съгласувателните процедури за издаване на разрешение за строеж. Отстраняването на забележки е за сметка на проектанта и не се заплаща отделно от Възложителя.

Забележка: Изготвянето на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласувателни процедури за издаване на разрешение за строеж и изпълнение на строителен надзор съгласно изискванията на ЗУТ, не са предмет на обществената поръчка. Услугата ще бъде възложена  чрез провеждане на отделна процедура за възлагане на обществена поръчка.

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ВЕЦ „Троян 1“ е разположена на левия бряг на река Черни Осъм. Централата е пусната в експлоатация през 1929 г. Съгласно ЗУТ чл.137, ал.1, т.3, буква б, ВЕЦ „Троян 1“ и прилежащите съоръжения са III категория строеж. Няма данни по време на експлоатацията на сградоцентралата да са извършвани реконструкции или основни ремонти, както и да е променяно предназначението на функционалните й групи помещения. Извършвани са само ремонти, които могат да бъдат причислени към групата на текущите ремонти.

По стените в машинна зала се наблюдават видими пукнатини. Пукнатините са в ъглите на стените, в зоната под тавана. Пода на машинна зала 2 - за дизел генератора е с напукана настилка. Има вертикална пукнатина по югозападната фасада. Това предполага неустойчивост на конструкцията на сградата. С оглед гарантиране на целостта на сградата на ВЕЦ, е необходимо да се изготви и изпълни инвестиционен проект за укрепване. Проектът трябва да установи причините за появилите се пукнатини, да предложи техническо решение за укрепване на компрометираните елементи, с което да се гарантира конструктивната здравина на сградоцентралата. През 2016 г., при обследването на централата за изготвяне на Технически паспорт и в Доклад от обследването е установено, че не са налични проектите за архитектурни, строително-конструктивни, машинни и електрически решения на централата и съоръженията към нея. Сградоцентралата условно може да се раздели на две части – технологична (машинна зала и ЗРУ) и административна (помещения персонал). Административната част е решена в две нива (условно разделени на кота ±0,00 и кота +4,00), а технологичната част се състои от едно тяло със светла височина на помещенията – h 1=7,35 м. и h 2=7,23 м. В тази част се намира и подземно шибърно помещение, развито на кота - 2,15 м. В конструктивно отношение, сградата е решена с носеща тухлена зидария, стъпваща върху ивични фундаменти от каменна зидария на вароциментов разтвор, стъпващи на скална основа-мергели. Битовата сграда и другите помещения също са фундирани на ивични основи от каменна зидария върху скална основа. Не са предвидени стоманобетонови пояси при основите. Не е документирано стъпването на носещите стоманобетонови колони от подкрановата конструкция. Фасадните стени са с дебелина d = 0,60 м и са изпълнени от плътни единични тухли, а преградните с дебелина d = 0,25 м. Подът в машинна зала (МЗ) е стоманобетонна плоча, като същият е и подовата конструкция между шибърното помещение и машинната зала с дебелина d= 0,30 м. При обследването на строежа за изготвяне на Технически паспорт и в Доклад от обследването, не е установено наличието на греди и/или пояси под стоманобетонни плочи. На кота +8,00 м. е изпълнен таван – каратаван, като в машинна зала каратаванът е обшит с фазерни плоскости към видимата от залата част. Покривът е изпълнен с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Не е налична проектна документация.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ:

4.1. Фази на проектиране:

- Инвестиционният проект се изготвя еднофазно Работен проект за всички части на проекта.

4.1.1. Части на проекта

Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Вертикална планировка (ВП), План за безопасност и здраве (ПБЗ), Пожарна безопасност (ПБ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), Проектно сметна документация (ПСД) – с количествени и количествено – стойностни сметки,

4.1.2. Изисквания

Да се разработят и подробни количествени сметки, обяснителна записка към всяка част от проекта, количествено - стойностна сметка (обща) на база отделни количествени сметки по части на проекта.

Проектът следва да е в обем съгласно изискванията на Наредба № 4/ 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закон за устройство на територията за получаване на разрешение за строеж /Глава осма. Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, Раздел ІІ и ІІІ. Всички части на проектите следва да бъдат изработени и заверени от проектанти притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Да бъде извършена оценка на съответствието на част „Конструктивна“ от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, като се подпишат всички графични и текстови документи и се представи доклад за направената оценка в съответствие с указанията на председателя на ЦК ТК към КИИП.

4.1.3. Проектните части във фаза работен проект да включват:

- Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби: а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; Изчисления, обосноваващи проектните решения; Подробна количествена сметка; Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация.

4.1.4. Инвестиционният проект трябва да осигурява и възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строително-ремонтните работи, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата: неприложимо за изпълнение на обекта.

## 4.3. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: При изпълнение и оглед на обекта Възложителят е длъжен да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност. Изпълнителят е длъжен да подпише с Възложителя допълнително споразумение за осигуряване на КОСЗБР, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

## Да се спазват:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

## - Наредба №9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи;

## - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

## - Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и ХТС.

## Да спазва установения от Възложителя ред за влизане, движение в района и напускане.

## 4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия: неприложимо.

# УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Срок за изпълнение на поръчката и условия към срока за изпълнение на инвестиционния проект.

Договорът за изпълнение на поръчката е със срок на действие до издаване на разрешение за строеж за обекта, но не-повече от 3 години, считано от датата на сключването му, което от двете събития настъпи по-рано.

5.1.1. Срок за изготвяне и предаване на инвестиционния проект - не повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от датата на писмено уведомление изпратено от страна на представителите на Възложителя  до датата на внасяне на проекта в деловодството на Предприятие ВЕЦ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244, всеки работен ден от 8,00 – 16,30 ч. Изготвеното проектно решение се предоставя от Изпълнителя на представител на Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол, както следва: На хартиен носител - в 5 (пет) екземпляра; На цифров носител - в 1 (един) екземпляр - текстова част във формат DOC, таблици във формат EXCEL и чертежи във формат DWG до версии 2010 г. Цялата документация на проекта да се представи и в PDF формат на сканираните(цветно) - подписани и заверени обяснителни записки, графични, и таблични приложения. След получаването на проектното решение, Възложителят назначава Технически съвет(ТС) в срок до 10 (десет) работни дни от представянето му, за разглеждане на разработката.

Техническият съвет има право да: приеме проектното решение без забележки; не приеме и върне за доработка проектното решение, в случай че бъдат установени забележки, като определи  срок за отстраняването им; не приеме проектното решение/доработеното проектно решение при съществени забележки и да прекрати едностранно договора без финансови задължения.

Времето за приемане на проекта от ТС, съгласуването, - не влизат в срока на договора и няма да се счита за забавяне.

5.1.2. При връщане на инвестиционния проект за отстраняване на несъответствия, във връзка с изпълнението на оценка на съответствие по чл. 142 от ЗУТ и при съгласувателните и разрешителните процедури от компетентните органи (Община, РСПБЗН, РДНСК, МВР, МОСВ - Басейнова дирекция „Дунавски район“ и др. институции имащи отношение към съгласувателните процедури на инвестиционния проект), изпълнителят се задължава да отстрани и коригира за своя сметка несъответствията по инвестиционния проект в срок от 5 (пет)работни дни след получаване на уведомително писмо от Възложителя.

## Място и условия за изпълнение

ВЕЦ "Троян-1" се намира в промишлен квартал, в северната част на гр. Троян, обл. Ловеч. Разположен е на около 150 м. от главния път Ловеч – Троян.

# ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Условия за достъп до работната площадка

ВЕЦ „Троян 1“ не е стратегически обект. Условията за достъп до работната площадка са следните:

- На етап участие в обществената поръчка:

- Преди подаване на офертата, след изпращане на заявка от участника, възложителят осигурява достъп до обекта чрез издаване на заповед.

- Достъпът до обекта се осигурява след изпращане на заявка по образец на възложителя до Изпълнителния директор на НЕК ЕАД на посочения в образеца e-mail.

- Заявките за оглед се изпращат най-късно 2 (два) работни дни преди вероятната дата за оглед. Заповедта се изпраща на участника за сведение.

- Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп до обекта, чрез издаване на заповед. Участникът се запознава с конкретните характеристики на обекта, взимане на размери и детайлно изясняване на всички въпроси, свързани с изпълнение на обществената поръчка.

- На етап сключване на договор: съгласно точка 6.2.1.

Посещенията на обекта за предварителни огледи и подготовка, както и за самото изпълнение на поръчката да бъде в работното време на ВЕЦ „Троян 1“.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 - Копие от Доклад от обследване на ВЕЦ „Троян 1“.

- Приложение №2 - Копие от Технически паспорт на ВЕЦ „Троян 1“.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОТНОСНО: ВЕЦ "Троян 1" - Укрепване на конструкция на сградоцентрала - проектиране.

| № | Наименование | Ед.м - ка | К - во |
| --- | --- | --- | --- |
| Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект по части: |
| 1. | Част Архитектура. | ч.ч. | 56 |
| 2. | Част Конструкции | ч.ч. | 168 |
| 3. | Част ВиК | ч.ч. | 16 |
| 4. | Част Електро | ч.ч. | 16 |
| 5. | Част Вертикална планировка | ч.ч. | 16 |
| 6. | Част План за безопасност и здраве | ч.ч. | 16 |
| 7. | Част Пожарна безопасност | ч.ч. | 16 |
| 8. | Част План за управление на строителните отпадъци | ч.ч. | 16 |
| 9. | Част Проектно сметна документация – с количествени и количествено – стойностни сметки | ч.ч. | 40 |