ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“, подробно описан в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място на доставка: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на доставката –  не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

5.2. Гаранционен срок на доставката – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки от Възложителя и Изпълнителя.

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка  представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 2-1 към поканата);

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица (Приложение № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

Забележки:

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане – по банков път до 15 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- След извършване на класиране на избрания изпълнител се изпраща Възлагателно писмо.

- Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

- Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

VIІ. Подаване на оферти на хартиен носител :

7.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

7.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него   представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

7.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

7.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

7.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 5 000,00 (пет хиляди лева) лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

7.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

7.7. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 21.12.2022 г.

VІІI. Офертата следва да е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

ІX. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 032/924-489;

По техническите въпроси: Гавраил Гавраилов – отдел „Централна лаборатория“ – тел: 032/924-433.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на техническо предложение;

Приложение № 2-1 – Образец на таблица на съответствието;

Приложение № 3 – Образец на ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Проект на възлагателно писмо;

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

упълномощен с пълномощно № 762/11.05.2022 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Илко Такев

Главен Инженер

Анатолий Димитров

Ръководител отдел „Централна лаборатория“

Тихомира Узунчева - Миткова

Старши юрисконсулт, отдел ОПССС

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ

## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от оборудване за измерване и контрол.

## 2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на оборудване за измерване и контрол за нуждите на Предприятие ВЕЦ съгласно таблица №1.

## 3. Съществуващо положение

В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти, на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се следи и измерва налягане. За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброенoтo в таблицата оборудване със съответните технически характеристики.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

### 4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

#### 4.1.1. Технически изисквания към стоките

Устройствата трябва да отговарят на действащите към момента международни стандарти БДС EN 837-1:2001 или техни еквиваленти за такъв вид апаратура.

В таблица №1 са посочени техническите характеристики на средствата за измерване.

Таблица №1

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ | Измервателен обхват - 0-60 bar; Диаметър на уреда-Ф 160мм.; Присъединителна резба – 20х1,5 мм; Степен на защита- IP65, Брой контакти-превключващи НО/НЗ Работно напрежение на контакти-220VDC/230VAC Номинален ток на превключващи контакти-1,0А Клас 1; Присъединение – Радиален Виброустойчив(глицеринов) Работна среда - вода; | 2 | бр. |
| 2 | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ | Измервателен обхват - 0-25 bar; Диаметър на уреда-Ф 100мм.; Присъединителна резба – 20х1,5 мм; Степен на защита- IP65, Виброустойчив(глицеринов) Процесното присъединяване - Медна сплав Клас на точност – 1.6; | 6 | бр. |
| 3 | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ | Измервателен обхват - /-1÷3/ bar; (минус 1 до 3 ) Диаметър на уреда-Ф 100мм.; Присъединителна резба – 1/2"; Степен на защита- IP65, Присъединение – Радиалнo Виброустойчив - да Работна среда - вода; | 2 | бр. |
| 4 | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ | Измервателен обхват 0 - 250 bar; Диаметър на уреда -Ф 100мм.; Присъединителна резба – 1/2"; Степен на защита- IP65, Присъединение – Аксиално Виброустойчив - да Работна среда – азот/масло; | 3 | бр. |
| 5 | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ | Измервателен обхват - 0-6 bar; Диаметър на уреда-Ф 100мм.; Присъединителна резба – 1/2"; Степен на защита- IP44, Присъединение – Радиален Виброустойчив(глицеринов) | 8 | бр. |

#### 4.1.2. Технически изисквания към маркировката

На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

#### 4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

#### 4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

    - Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

### 4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

### 4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

### 4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционният срок на доставените стоки да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата подписване на приемо-предавателния протокол.

## 5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### 5.1. Срок, място и условия за доставка

• Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 60 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо.

• Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

### 5.2. Контрол на доставка при получаването и

5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с класификатор за входящ контрол.

Стоката ще бъде приета с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

### 5.3. Други изисквания

Не

## 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неприложимо за предмета на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение на доставката  е ………………(словом:………………….) календарни дни (до 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е ………………………….. (словом: ………) месеца (не по-малко от 12 (дванадесет) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателно писмо  (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение: Таблица на съответствието

Дата : .............................2022 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2–1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

„Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

| № | Технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| I | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ: | Производител: |
| 1. | Измервателен обхват - 0-60 bar; |  |
| 2. | Диаметър на уреда-Ф 160мм.; |  |
| 3. | Присъединителна резба – 20х1,5 мм; |  |
| 4. | Степен на защита- IP65, |  |
| 5. | Брой контакти-превключващи НО/НЗ |  |
| 6. | Работно напрежение на контакти-220VDC/230VAC |  |
| 7. | Номинален ток на превключващи контакти - 1,0А |  |
| 8. | Клас на точност 1; |  |
| 9. | Присъединение – Радиален |  |
| 10. | Виброустойчив (глицеринов) |  |
| 11. | Работна среда - вода; |  |
| II | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ: | Производител: |
| 1. | Измервателен обхват - 0-25 bar; |  |
| 2. | Диаметър на уреда-Ф 100мм.; |  |
| 3. | Присъединителна резба – 20х1,5 мм; |  |
| 4. | Степен на защита- IP65, |  |
| 5. | Виброустойчив (глицеринов) |  |
| 6. | Процесното присъединяване - Медна сплав |  |
| 7. | Клас на точност – 1.6; |  |
| III | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ: | Производител: |
| 1. | Измервателен обхват - /-1÷3/ bar; (минус 1 до 3) |  |
| 2. | Диаметър на уреда: Ф 100мм.; |  |
| 3. | Присъединителна резба – 1/2"; |  |
| 4. | Степен на защита- IP65, |  |
| 5. | Присъединение – Радиалнo |  |
| 6. | Виброустойчив - да |  |
| 7. | Работна среда - вода; |  |
| IV | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ: | Производител: |
| 1. | Измервателен обхват 0 - 250 bar; |  |
| 2. | Диаметър на уреда -Ф 100мм.; |  |
| 3. | Присъединителна резба – 1/2"; |  |
| 4. | Степен на защита- IP65, |  |
| 5. | Присъединение – Аксиално |  |
| 6. | Виброустойчив - да |  |
| 7. | Работна среда – азот/масло; |  |
| V | МАНОМЕТЪР ПОКАЗВАЩ: | Производител: |
| 1. | Измервателен обхват - 0-6 bar; |  |
| 2. | Диаметър на уреда: Ф 100мм.; |  |
| 3. | Присъединителна резба – 1/2"; |  |
| 4. | Степен на защита- IP44, |  |
| 5. | Присъединение – Радиален |  |
| 6. | Виброустойчив (глицеринов) |  |

Забележки:  Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2022 г.		              								                                                                      Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………..

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .............................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“ за общата сума в размер на ….………………..….…… лева (.....................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение: Ценова таблица

Дата : ............................ 2022 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица за

„Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

| № | Артикул | Мярка | Количество | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показващ манометър с обхват: 0 – 60 bar | бр. | 2 |  |  |
| 2. | Показващ манометър с обхват: 0 – 25 bar | бр. | 6 |  |  |
| 3. | Показващ манометър с обхват: -1 – 3 bar | бр. | 2 |  |  |
| 4. | Показващ манометър с обхват: 0 – 250 bar | бр. | 3 |  |  |
| 5. | Показващ манометър с обхват: 0 – 6 bar | бр. | 8 |  |  |
| Общо в лв, без ДДС: |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2022 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„Доставка на показващи манометри за нуждите на Предприятие ВЕЦ”

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет: ………………………, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на  ………………….. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 15 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: СИВЕЛИН СИВОВ

3. Срокът за изпълнение на доставката е ............ /словом/ календарни дни, считано от датата на получаване на настоящото възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

4. Гаранционният срок е ………./словом/ месеца , считано от датата на подписване на двустранен  приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки.

5. Място за извършване на доставката – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие ВЕЦ.

6. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – ……………… .

Денят и часът на доставката да се съгласуват предварително с отговорното лице.

7. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

8. Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки в деня на доставката им.

9. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

10. В случай че при приемане на доставката на стоката се установи, че същата не съответства на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, несъответствията се описват в констативен протокол и стоката се връща на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3 от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т.12 от същото.

11. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката и които са се проявили в рамките на гаранционния срок.

Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

12. За неспазване срока за изпълнение на поръчката, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимите стоки за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

13. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя, с приложена към него Таблица на съответствието  – 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него Ценова таблица – 1 екз.;

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 762/11.05.2022 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Илко Такев

Главен инженер

Марияна Деянова

Ръководител отдел ФБИА

Анатолий Димитров

Ръководител отдел „Централна лаборатория“

Антон Врачев

Ръководител отдел „Счетоводство“

Минко Минков

Ръководител ОПССС

Тихомира Узунчева - Миткова

Старши юрисконсулт, отдел ОПССС

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки