ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: ВЕЦ "Пещера" Бариера към Главен вход тунел на ВЕЦ  - доставка и монтаж

1. ВЪВЕДЕНИЕ.

ВЕЦ „Пещера“ е в експлоатация от 1959 г. Тя е второто стъпало от каскада „Баташки водносилов път”, с обща инсталирана мощност 134,4 MW. ВЕЦ „Пещера“ е подземна централа и се намира на около 280 м под земята. Достъпът е през „Главен вход“. Следва наклонен тунел с дължина 500м., с размери позволяващи движение на транспортни средства.

До Главен вход тунел на ВЕЦ „Пещера“ се стига по пътно отклонение от път II-37 - второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България. С цел повишаване на сигурността на достъпа до централата е необходимо да се монтира бариера, преграждаща цялата ширина на пътното отклонение, която е 9.00м.

Главен вход тунел на ВЕЦ  „Пещера“

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пътна електромеханична бариера, снабдена с домофонна уредба, за нуждите на ВЕЦ „Пещера“.

2.2. Изграждане на комуникационно и захранващо трасе от Главен вход тунел до бариерата, по приложена схема.

2.4. Изпълнителят следва да изпълни услугата качествено, в срок и в пълно съответствие както с действащата нормативна уредба за безопасност и контрол на достъпа, така и с изискванията на Възложителя.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В момента няма монтирана бариера. Новите бариери и домофонната уредба, които ще бъдат монтирани, по указаната схема в Приложение №2,  ще се захранват от съществуващо ел. табло, което се намира в помещение, вдясно от Главен вход. От Командна зала (КЗ) до таблото има положени силов кабел СВТ 4х16кв.мм.- трифазен и оптично трасе със свободни влакна. В момента двукрилата врата на Главен вход тунел се управлява от КЗ.

Пътното отклонение и площадката пред Главен вход тунел са с настилка асфалт. Трасето от таблото до бариерата ще минава по фасадата на Главен вход тунел, тревна площ и асфалтова настилка.

Пътно отклонение и площадка пред

„Главен вход тунел на ВЕЦ  „Пещера“

Ситуация

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1.	 Технически изисквания към стоките

За изпълнение на поръчката е необходимо да се достави:

4.1.1.1. Пътна електромеханична бариера, състояща се от две рамена – ляво и дясно, които трябва да отговарят на следните технически характеристики:

-	Дължина на рамeната –  2бр. х 5,00 м.;

-	Електрическо захранване – 230V, 50 Hz;

-	Захранване на електрическия двигател – 24V;

-	Електрическа мощност – до 500 W;

-	Консумация в спящ режим – от 40 до 50 mA;

-	Номинален въртящ момент – от 150 до 400 Nm;

-	Време за отваряне – от 2,0 до 8,0 сек.;

-	Степен на защита – IP 44;

-	Работна температура от -20° до +50°С;

-	Шум < 70 dB;

-	Тегло – от 55 до 105 кg. за всяко рамо ;

-	Наличие на амперметрична система против препятствия;

-	Наличие на устройство за бързо деблокиране;

-	Вградено аварийно захранване – автоматично и ръчно.

-  Предпазна гума от двете страни за монтаж по цялото рамо предпазващо при евентуален удар върху автомобил или човек

-   LED осветление на корпуса и сигнална лампа.

- Оптична блокировка срещу препятствия на линията на бариерата (светлинна бариера)

4.1.1.2. IP базирана домофонна система, с две разговорни устройства – едно пред бариера - вход и едно в Командна зала с кабелна връзка между тях .

- Вандалоустойчив еднопостов лицев панел,

- За повърхностен монтаж

- Степен на защита IK09

- Козирка за повърхностен монтаж

- Физически бутон за позвъняване

- 2х светлинни индикатора за провеждане на разговор и отворена врата.

- Работна температура от -40 до 60 °С.

- Стойка за домофонното устройство, монтирано пред бариера – вход, - 1бр.

4.1.1.3. Дистанционни устройства за отваряне на бариерата– 5бр.

Електромеханичните бариери, домофонната система и дистанционните трябва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

Електромеханичните бариери трябва да бъде със стандартно ел. захранване по БДС и да има функция за предпазване от токов удар и ниско напрежение.

Електромеханичните бариери и домофонна система трябва да отговарят на европейските предписания за безопасност на уредите и да притежават Евросертификат /СЕ/.

Вграденото аварийно захранване на бариерите да отговаря на изискванията съгласно стандарт БДС EN 62619:2017.

Бариерите и техните компоненти да се произведени, изпитани и разработени съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12453:2017 и в съответствие с изискванията на директивите 2004/108/CE и 2006/95/CE.

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

На доставяното оборудване да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба, стандартна от завода производител

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Всеки елемент от оборудването да бъде в неразпечатана стандартна опаковка на завода производител за транспорт и дълготрайно съхранение

4.1.3.2. Разходите по отстраняване на повредите по оборудването при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

4.1.3.3. Всеки елемент от новодоставеното оборудване да бъде окомплектован с:

- Сертификат за качество на използваните елементи и съоръжения и/или Декларация за съответствие за използваните елементи и съоръжения;

- Инструкция за употреба (експлоатационна и сервизна документация) и поддръжка;

- Гаранционна карта

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

4.1.4.1. Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването и материалите до мястото на доставка – Главен вход тунел на ВЕЦ „Пещера“.

4.1.4.2. Всички транспортни разходи за доставката на материалите и оборудването  са задължение на Изпълнителя.

4.1.4.3. Съответствието на доставеното оборудване с изискванията на Възложителя, описани в настоящата техническа спецификация се удостоверява с подписване на Протокол за предаване и приемане на оборудването.

4.1.5. Технически изисквания към монтажа и въвеждане в експлоатация на бариерата и обучение на персонала.

4.1.5.1. Изпълнителят следва да изгради комуникационно и захранващо трасе от вход тунел до двете колонки на бариерите и домофонната уредба, при следните изисквания:

- Да монтира табло-управление за бариерата и домофонната разговорна система в помещението, до съществуващото табло Главен вход.

- Захранващите и комуникационни кабели от таблото до бариерата и домофона да преминат по фасада Главен вход, поотделно изтеглени в защини метални гофрета с PVC покритие, с UV защита, а след фасада Главен вход – подземно

- Дълбочината на полагане на трасето в земята да е не по-малка от 60 см. от кота терен. При пресичане на подземни проводи да се изпълнява ръчен изкоп.

- В изкопа, захранването на двете рамена на бариерата да се положи в тръба тип HDPE Ф50, а  управлението на домофонната уредба и бариерата да се изтеглят в отделна тръба тип HDPE Ф40. Да се положи и резервна тръба за бъдещото осветление тип HDPE Ф50. Тръбите да се  изведат в ревизионна шахта 40/40/40, на място указано в приложената схема. Тръбите да се положат върху добре уплътнен пясъчен слой с дебелина не по-малка от 10см. След полагане на кабелите, над тях също се изпълнява 10см. опесъчаване и уплътняване. Задължително се поставя сигнална лента за напрежение. Изкопът се възстановява до кота терен като се уплътняват пластове земна маса с дебелина от 20 см. Не се предвижда да се генерират отпадъци от изкопните работи.

- За преминаване на захранващия кабел и кабел управление на бариера - изход  през асфалтовото платно, с ширина 9.00м., е необходимо асфалтовата настилка да бъде отрязана, разкъртена и отстранена. Изпълнява се изкоп и полагане на два броя тръби тип  HDPE Ф40. през която минава окабеляването. Върху тях се прави бетонов кожух до изравняване с настилката.

За удостоверяване на дейностите се подписват Акт за скрити работи и Протокол за извършена работа.

4.1.5.2. Изпълнителят да изгради бетонови основи (фундаменти) за монтаж на двете колонки на бариерите, ситуирани на указаните в приложената схема места. Бетоновите фундаменти, да бъдат с размери, осигуряващи надеждна и здрава основа при работа на бариерата, но не по-малко от 60/60/60см. Върху тях да се монтират фундаментни плочи за бариери.

За удостоверяване на дейността се подписва Протокол за извършена работа. При изпълнение на бетоновите дейности Изпълнителя да предвиди дейност по опазване на прилежащите почвени компоненти.

4.1.5.3. Изпълнителят да монтира електромеханичната бариера върху бетоновите фундаменти и да я приведе в действие.

ВАЖНО! Електромеханичната бариера да бъде синхронизирана с врата Главен вход: Отварянето/затварянето на вратата и бариерата да става едновременно.

За удостоверяване на дейността се подписва Протокол за извършена работа.

4.1.5.4. Изпълнителят следва да изработи и монтира колонка, на която ще се постави разговорното устройство. Височината на колонката да бъде такава, че да позволява задействането на устройството без слизане от автомобил. Колонката да бъде монтирана върху здрава бетонова основа – мин. 40/40/40см, изпълнението на която също е задължение на Изпълнителя.  За удостоверяване на дейността се подписва Протокол за извършена работа..

4.1.5.5. Изпълнителят да монтира домофонната уредба, както следва: едно разговорно устройство върху колонка пред бариера вход и друго в Командна зала. Изпълнителят да приведе системата в действие. За удостоверяване на дейността се подписва Протокол за извършена работа.

4.1.5.6. Изпълнителят да направи успешно пробно пускане на бариерата, домофонната система, дистанционните устройства, удостоверяването на което става с подписване на Протокол за пробно пускане.

4.1.5.7. Изпълнителят да проведе обучение на персонала, за правилната  експлоатация на бариерата, домофонната система, дистанционните устройства и да предостави всякаква информация за автоматичното, ръчното и аварийното задвижване на автоматичната система и да снабди персонала с инструкции за употреба на български език.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

4.2.1. Оборудването да бъдат доставено в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Електрическото оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

4.2.2. Инструкциите или указанията за употреба на стоките трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.2.3. При извършване на възложените работи Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на околното пространство.

4.2.4. При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на

електромонтажните работи

- НАРЕДБА № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях.

-  НАРЕДБА № 1 ОТ 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.

–	Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

–	Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

–	Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

–	Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

–	Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

–	Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

–	Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

–	Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия

4.4.1. Доставените стоки да са с гаранционен срок – не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване двустранен Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи.

4.4.2. По време на гаранционния срок на системата Изпълнителят носи отговорност, за цялостната надеждност на изградената система, в т.ч. и защита от злонамерен достъп.

4.4.3. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на Възложителя на ремонтираните или новите артикули, съгласно правилата на сключения договор.

4.4.4. Изпълнителят да има възможност да предложи извънгаранционна поддръжка, след изтичане на гаранционния период, включващ горепосочените отговорности.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия за изпълнение

5.1.1. Срокът за изпълнение на услугата е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работна площадка.

5.2. Плащане

5.2.1. Начин на плащане – по банков път, в срок до 15 дни от получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи.

5.3. Място и условия за изпълнение

5.3.1. Мястото за извършване на услугата е пътно отклонение от второстепенен път II-37 пред Главен вход тунел на ВЕЦ „Пещера“ и Командна зала на ВЕЦ „Пещера“.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Условия за достъп до работната площадка

6.1.1. На етап участие в обществената поръчка:

Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като Възложителят осигурява достъп до обекта. Достъпът се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

6.1.2. На етап изпълнение на поръчката

Достъпът до обекта се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

  - Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, който да извърши монтажа и въвеждането на бариерите в експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 Монтаж на бариерата на пътното отклонение за „Главен вход тунел на ВЕЦ  „Пещера“ - схема

Приложение №2 – Количествена сметка

Приложение №3 – Етапи на отчитане на извършените дейности

Приложение №2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Вид СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкопни работи, ръчно и механизирано, в земни почви 50/70 см и зариване | м | 45 |
| 2 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка и изкоп 30/70 | м | 9 |
| 3 | Доставка и полагане на пясък 0-4мм. изкоп, вкл. трамбоване | М3 | 6 |
| 4 | Доставка и монтаж на ревизионна PVC шахта 40/40/40см | Бр. | 1 |
| 5 | Доставка и полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти под колонките на бариерата и разговорното устройство и бетонов кожух в участъка на пътя | М3 | 2,5 |
| 6 | Доставка и монтаж на метално гофре с PVC покритие, с UV защита по фасада | м | 60 |
| 7 | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф50 в изкоп и вертикално по фасада-4м. | м | 100 |
| 8 | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф40 в изкоп и вертикално по фасада-4м. | м | 70 |
| 9 | Доставка и изтегляне на кабели захранващи и комуникационни в тръби | м | 200 |
| 10 | Доставка, монтаж и свързване на табло управление бариера и домофонна уредба | Бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж бариера с две рамена по 5м. | Бр. | 2 |
| 12 | Монтаж на управляващо устройство за бариерата в Командна зала | Бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на колонка за домофонна уредба | Бр. | 1 |
| 14 | Доставка и монтаж на разговорно устройство на колонката на бариера вход | Бр. | 2 |
| 15 | Доставка и монтаж на разговорно устройство в Командна зала | Бр. | 1 |
| 16 | Настройка на дистанционните устройства | Бр. | 5 |
| 17 | Почистване на строителната площадка |  |  |

Приложение №3

ЕТАПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

| № | Описание на етапите | Документи необходими за отчитане на етапа |
| --- | --- | --- |
| I. | На етап участие в обществената поръчка |  |
| 1. | Извършване оглед на обекта, след получаване на разрешение от НЕК ЕАД – София, на база подадена от Изпълнителя Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец | Протокол за извършен оглед, подписан от Възложителят |
| II. | На етап изпълнение на поръчката |  |
| 1. | Разрешаване на достъпът до обекта. | Положителна резолюция върху Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец |
| 2. | Изпълнение изискванията от Споразумение за качество, околна среда и безопасност и здраве при работа | „План по безопасност и здраве“ за обекта, вкл. „Списък на инструкциите за безопасна работа на обекта“ |
| 3. | Потвърждаване на изискваната квалификация на персонала | Заповед за определяне технически ръководител на обекта, издадена от Изпълнителят Заповед за определяне координатор по безопасност и здраве в строителството, издадена от Изпълнителят Декларация от Изпълнителят, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по договор. |
| 4. | Предаване на работната площадка, вкл, трасиране | Протокол за предаване на работната площадка /Приложение №14/ Дневник за разпореждания на обекта. График за работа /Приложение №3/ План по качество /по образец на Възложителя/ |
| 5. | Изпълнение изискванията от Споразумение за качество, околна среда и безопасност и здраве при работа | Начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгл. Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. |
| 6. | Доставка на оборудването | Протокол за предаване и приемане на доставеното оборудване /Приложение 13/ |
| 7. | Изкопни работи, ръчно и механизирано, в земни почви 0,5/0.7 и зариване | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 8. | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка и изкоп 0,3/0.7 | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 9. | Доставка и полагане на пясък 0-4мм. изкоп, вкл. трамбоване | Акт за скрити работи /Приложение 8/ |
| 10. | Доставка и монтаж на ревизионна PVC шахта 40/40/40см | Акт за скрити работи /Приложение 8/ |
| 11. | Доставка и полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти под колонките на бариерата и разговорното устройство и бетонов кожух в участъка на пътя | Акт за скрити работи /Приложение 8/ |
| 12. | Доставка и монтаж на метално гофре с PVC покритие, с UV защита по фасада | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 13. | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф50 в изкоп | Акт за скрити работи /Приложение 8/ |
| 14. | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф40 в изкоп | Акт за скрити работи /Приложение 8/ |
| 15. | Изтегляне на кабели в тръби | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 16. | Доставка, монтаж и свързване на табло управление бариера и домофонна уредба | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 17. | Доставка и монтаж бариера с две рамена по 5м. | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 18. | Монтаж на управляващо устройство за бариерата в КЗ | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 19. | Доставка и монтаж на колонка за домофонна уредба | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 20. | Доставка и монтаж на разговорно устройство на колонката на бариера вход | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 21. | Доставка и монтаж на разговорно устройство в КЗ | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 22. | Настройка на дистанционните устройства | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 23. | Почистване на строителната площадка | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 24. | Писмено уведомление от Изпълнителя до Възложителя за готовност за провеждането на пробни пускове. | Писмо от Изпълнителя до Възложителя |
| 25. | Провеждане на пробни пускове | Протокол за пробно пускане /Приложение 12/ |
| 26. | Предаване на техническа документация | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 27. | Провеждане обучение на персонала, за правилната експлоатация на бариерата, домофонната система и дистанционните устройства, | Протокол за извършена работа /Приложение 6/ |
| 28. | Приключване на работата | Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи /Приложение 7/ |