ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Доставка на мини багер верижен 3,5 t – товарач“

- ВЪВЕДЕНИЕ

За изпълнение на обектите със собствени сили, свързани с поддръжката на хидротехнически съоръжения във водноелектрическите централи, осигуряващи дейността на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ е необходимо да се извърши доставка на мини багер верижен 3,5 t – товарач.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на мини багер верижен 3,5 t – товарач – 1 бр.;

Осигуряване на техническо обслужване за срока на гаранцията, с включени всички материали, консумативи и труд, съгласно обема предвиден от завода производител;

Обучение на 2 (двама) правоспособни служители от страна на Възложителя;

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

При изпълнение на програмите на Предприятие „Водноелектрически централи“ се извършвате основни, периодични и аварийни ремонти, които налагат товаро – разтоварни дейности в малки площи и височини. За тази цел е необходимо закупуването на 1 брой мини багер верижен 3,5 t – товарач. Към настоящия момент Предприятие „Водноелектрически централи“ не разполага с такава механизация.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

Доставка на 1 брой мини багер верижен 3,5 t – товарач.

Технически данни:

| 1 | Работно тегло | 2 705 ÷ 2 790 kg |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощност | 15,4 ÷ 15,8 kW |
| 3 | Брой цилиндри | 3 бр. |
| 4 | Гориво | Diesel |
| 5 | Височина на машината | 2 438 ÷ 2 497 mm |
| 6 | Транспортна дължина | 4 045 ÷ 4 325 mm |
| 7 | Ширина на машината | 1 500 ÷ 1 550 mm |
| 8 | Максимална височина на разтоварване | 3 043 ÷ 3 090 mm |
| 9 | Максимална дълбочина на копане | 2 547 ÷ 2 720 mm |
| 10 | Сила на копаене, кофа | 22 000 ÷ 23 720 N |
| 11 | Завъртане на рамото, лява | 70 ÷ 75° |
| 12 | Завъртане на рамото, дясно | 50 ÷ 55° |
| 13 | Дължина на булдозерна дъска | 1 500 ÷ 1 550 mm |
| 14 | Максимална скорост на движение | 4,0 ÷ 4,3 km/h |
| 15 | Кофа с ширина – 1 бр. | 300 ÷ 350 mm |
| 16 | Кофа с ширина – 1 бр. | 500 mm |
| 17 | Подравняваща кофа – 1 бр. | Да |
| 18 | Трансмисионно задвижване – гумени вериги | Да |
| 19 | Кабина с отопление | Да |
| 20 | Бързосменник за кофите | Да |

- Технически изисквания към маркировката

Верижния мини багер да притежава сертификат за качество и/или декларация за съответствие и стандартна маркировка за машини произведени в ЕС.

Изпълнителя на доставката да представи оторизация от производител за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

С доставката на машината да бъдат представени:

- Гаранционна карта – 1 бр.;

- Инструкция за експлоатация на български език – 2 бр.;

- Каталог за резервни части – 2 бр.;

- Остойностен график на обслужването през гаранционния период – 1 бр.;

Забележка: По време на гаранционното обслужване, в гаранционната карта да бъдат описани консумативите, които са заменени.

- Технически изисквания към транспортирането

Доставката на машината е необходимо да се извършва с транспорт на Изпълнителя.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

При доставката на машината да се направи пробно пускане на машината при натоварване в реални условия на работа, преди подписване на приемно – предавателен протокол.

Избраният Изпълнител, след изпълнение на доставката, трябва да проведе обучение за работа с доставения мини багер верижен 3,5 t – товарач на 2 (двама) посочени от Възложителя, правоспособни служители. Срок за провеждане на обучението –  1 (един) работен ден, считано от датата на двустранно подписания приемно – предавателен протокол за извършена и приета доставка по предмета на поръчката.

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Вредните емисии на изгорелите газове при работа Stage V.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителя трябва да спазва следните нормативни документи:

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 7 от 23.09.2022 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционен срок 36 месеца или 3 000 моточаса от подписване на приемно – предавателен протокол без забележки.

Срок за явяване на представител на Изпълнителя за появил се дефект е до 24 часа от получаване на писмено уведомление.

Срок за отстраняване на неизправност и ремонт на дефектирал детайл по машината, възникнали поради фабрични дефекти на части или следствие от тях по време на гаранционния срок е 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на изпращане на писмено уведомление от Възложителя за възникнало гаранционно условие (събитие).

Осигуряване на заместваща машина до отстраняване на неизправността на машината по време на гаранционния период, при възникнала необходимост и след изпращане на писмено уведомление от страна на Възложителя.

Транспорта на машината при отстраняване на ремонт по време на гаранционния срок да бъде за сметка на Изпълнителя.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

Място на доставката, НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

Срок за изпълнение на доставката до 120 (сто и двадесет) календарни дни от подписване на договор.

- Контрол при получаване на доставката

Приемането на мини багера ще се извършва с входящ контрол, съгласно Класификатора за входящ контрол в присъствие на представител на Изпълнителя.

При доставката да бъде подписан приемно – предавателен протокол без забележки.

При изпълнение предмета на договора доставения мини багер верижен 3,5 t – товарач трябва да е фабрично нов,   неупотребяван и да е напълно окомплектован и готов за експлоатация.

- Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Количествена сметка

Количествена сметка

ОТНОСНО: „Доставка на мини багер верижен 3,5 t – товарач“

| № | Артикул | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на мини багер верижен 3,5 t – товарач | бр. | 1,00 |