Минимални изисквания към проектирането и изработването на хидравлични цилиндри и опори

ВЕЦ „ЛЕВСКИ”

| Хидравличните цилиндри да отговаря на следните изисквания |
| --- |
| № | Описание | изисквания на Възложителя | данни на Доставчика |
| 1. | Хидравлични цилиндри за задвижване на иглите | 1 | 2 |
| 1.1. | Диаметър на буталото | 100 mm |  |
| 1.2. | Ход на буталото | 45 mm |  |
| 1.3. | Диаметър на бутален прът | 50 mm |  |
| 1.4. | Присъединителна резба на буталния прът | Метрична стъпка 1 |  |
| 1.5. | Закрепване с фланец от сраната на бутален прът | да |  |
| 1.6. | Управление с масло двустранно | да |  |
| 1.7. | Интегриран сензор за линейно преместване | да |  |
| 1.8. | Интегриран краен изключвател за разпънат цилиндър | да |  |
| 2. | Хидравличен цилиндър за задвижване на струеотсекател | 1 | 2 |
| 2.1. | Диаметър на буталото | 100 mm |  |
| 2.2. | Ход на буталото | 100 mm |  |
| 2.3. | Диаметър на бутален прът | 50 mm |  |
| 2.4. 2.5. | Закрепване: Посредством присъединително лагерно ухо на бутален прът и лагерна опора. | да |  |
| 2.6. | Управление с масло за разпъване и пружина за събиране на цилиндъра | да |  |
| 2.7. | Интегриран сензор за линейно преместване | да |  |
| 2.8. | Интегриран краен изключвател за събран цилиндър | да |  |
| 3. | Присъединяване на хидравлични цилиндри за задвижване на иглите | 1 | 2 |
| 3.1 | Цилиндрите се присъединяване директно към стержените на иглите посредством муфа и дистанционна фланцова опора | да |  |
| 3.2 | Материал за изработване на опората | въглеродна стомана |  |
| 3.3 | Конструкция на опората | заваръчна |  |
| 3.4 | Покритие на корпуса на опората | грунд и антикорозионно покритие |  |
| 4. | Присъединяване на хидравличен цилиндър за задвижване на струеотсекател | 1 | 2 |
| 4.1 | Цилиндъра се присъединява към задвижващия вал на струеотсекателя посредством присъединителното ухо и лагерна опора, анкерирана в носещия бетон около турбината | да |  |
| 4.2 | Материал за изработване на опората | въглеродна стомана |  |
| 4.3 | Конструкция на опората | заваръчна |  |
| 4.4 | Покритие на корпуса | грунд и антикорозионно покритие |  |
| Резервни части за хидравличните цилиндри |

Резервни части за масло-напорна уредба

| № | Описание | изисквания на Възложителя | данни на Доставчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Резервни части за хидравличните цилиндри | 1 | 2 |
|  | Комплект уплътнения за цилиндрите на иглите | 2бр. |  |
|  | Комплект уплътнения за цилиндъра на струеотсекателя | 1бр. |  |
|  | Краен изключвател | 1бр. |  |
|  | Сензор линейно преместване за цилиндър за игла | 1бр. |  |
|  | Сензор линейно преместване за цилиндър за струеотсекател | 1бр. |  |

Забележки:

- Размера на фланеца се определя на етап проект от Изпълнителя.

- Размера на присъединителното ухо и лагерната опора се определя на етап проект от Изпълнителя.

- Якостно оразмеряване и определяне на размерите на опората и муфата се извършва на етап проект от Изпълнителя.

- Якостно оразмеряване и определяне на размерите на опората се извършва на етап проект от Изпълнителя