ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на автоматичен апарат за определяне на пламна температура по метода на Кливланд за химическа лаборатория“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Техн. Х-ки | Колич. | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичен апарат за определяне на пламна температура по метода на Кливланд за химическа лаборатория. Технически х-ки: - автоматично извършване на анализа; - стандарти на измерване: ASTM D92, IP 36, ISO 2592; - калибриран съд с марка за нивото на пробата; - електрическо нагряване; - автоматична корекция за барометрично налягане; - избор на анализ от фабрично инсталираните стандартни методи; - памет за направените анализи: ≥ 500 бр.; - система за запалване: с газ и електричество, осигуряваща възможност за осъществяване на два варианта за „изпитвателен пламък“: *газов, захранван от външен източник на пропан-бутан *електрически нагревател/запалка - автоматично запалване на тестовия пламък посредством електрическа запалка; - автоматично затваряне на съда след края на процеса; - минимален обхват на измерване: от +79˚C до 400˚C; - стандартна точност и разделителна способност или по - добри; - възможност за потребителски настройки на параметри и методи за анализ; - измерване на температурата: сензор PT 100; - наличие на йонизиращ детектор; - комуникационен порт за сваляне на данни в MS Excel: минимум 1 USB; - захранващо напрежение: 230V, 50Hz; - захранващ кабел; - защитен екран от въздушно течение; - вграден цветен екран за настройка; - калибрационно меню; - меню за диагностика; - меню на апарата: български език и/или английски език; - резервна електрическа запалка/нагревател – 1 брой; - стандартен калибрационен пакет за PT 100. |  | 1,00 бр |  |  |
| 2 | Обучение на служителите в химическа лаборатория за работа със същия. |  |  |  |  |
| 3 | Въвеждане на уреда в експлоатация с анализиране на реална проба по стандарт ISO 2592 |  |  |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

Индикативен срок за доставка: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)