ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

Обособена позиция 2: „Доставка на флуидконтролер за химическа лаборатория“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Техн. Х-ки | Колич. | Ед.цена в лева без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчнопреносим апарат за измерване на механични примеси – флуидконтролер за отчитане степен на замърсяване на минерални изолационни, турбинни и хидравлични масла. Техн. х-ки: - да съответства на изискванията БДС ISO 4406:2021 - Хидравлично задвижване. Флуиди. Метод за кодиране нивото на замърсяване с твърди частици” или еквивалент; - класът на чистота на маслото да се кодира в съответствие с БДС ISO 4406:2021 или еквивалент; - принцип на измерване на апарата: оптически, светлинно затъмнение; - самозасмукваща помпа, даваща възможност за директно измерване от съд; - да позволява измерване при свързване към система под налягане ≥ 400 bar; - захранващо напрежение 220V, 50Hz, тип щепсел EU и да притежава батерия за автономна работа; - да бъде оборудван с принтер с възможност за автоматично разпечатване на резултатите след всяко измерване; - възможност за непрекъснато измерване с показване на дисплея на текущ клас чистота, съгласно БДС ISO 4406:2021; - сензорен екран с показания за тенденция и клас на измерване непрекъснато; - снабден с филтър за предпазване на регулатора на дебит; - окомплектован с необходимите прозрачни смукателни, връщащи маркучи, аксесоари и електрическо захранване; - автоматично запаметяване на направени анализи; - интерфейс и софтуер за архивиране/пренос на запаметените стойности върху персонален компютър; - визкозитетен диапазон на изпитваните масла: минимум до 350 mm2/s; - обхват на измерване по БДС ISO 4406:2021 или еквивалент: минимум код БДС ISO 4406 от 8 до 23; - измервателни канали: 4µm(c), 6µm(c), 14µm(c); - калибриран по ISO 11171 или еквивалент; - температурен диапазон на измерваното масло: +5˚C ÷ +40 ˚C; - температурен диапазон на околната среда: 0˚C ÷ +40 ˚C; - лицензиран софтуер за работа и управление на апаратурата, представяне на резултати в табличен и графичен вид; - маса на апарата ≤ 14 кг. |  | 1,00 бр |  |  |
| 2 | Обучение на служителите в химическа лаборатория за работа със същия |  |  |  |  |
| 3 | Въвеждане на уреда в експлоатация с измерване на реална проба |  |  |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

Индикативен срок за доставка: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)