ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

Обособена позиция 3: „Доставка на високоефективен течен хроматограф“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Технич. Х-ки | Колич. | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Високоефективен течен хроматограф Помпа: - кватернера помпа, за градиентно смесване, максимално работно налягане 400 bar или повече; - възможност за смесване на 4 разтворителя; - с електронен контрол на налягането и скоростта на потока; - обхват на потока: 0,001÷10,0 ml/min или по - широк; - прецизност на потока < 0,07% RSD или <0,02 SD; - точност на потока - ≤ ± 0.1%; - вакуум-дегазатор с минимум 4 канала; - поставка за бутилките с разтворители с включени бутилки; - pH обхват от 1 до 12 или по - широк; Система за автоматично инжектиране: - работно налягане не по-малко от това на помпата; - обем на инжектиране до 100 µl с възможност за вариране; - прецизност на инжектиране ≤ 0,25% RSD; - ефект на нежелан пренос (carry-over) < 0,004; - автоматично промиване на иглата; - сензор за теч Термостат за хроматографски колони: - с температурен диапазон до 80 °C; - стъпка на задаване на температурата ≤ 0.1°C; - с капацитет минимум две колони с дължина 30 см; - хроматографска колона в съответствие с БДС EN 61198:2003 или еквивалент; UV/VIS детектор с диодна матрица: - диодна матрица с брой фотодиоди 1024; - обхват от 190 до 800 nm или по-широк; - точност на вълната ± 1nm; - автоматично калибриране по деутериева линия; - автоматично валидиране на калибрирането с вграден филтър от холмиев оксид; - честота на сканиране (събиране на данни) ≥ 120 Hz в целия обхват; - дрейф на базовата линия ≤1,0.10-3 AU/h при 254 nm; - стандартна работна клетка 10 mm. Инсталационен комплект: - пълен комплект от консумативи, аксесоари, кабели, връзки и др. за пускане на системата в експлоатация с реална проба по метод на БДС EN 61198:2003 или еквивалент. Хроматографски софтуер: - за събиране, обработка, съхранение на аналитичните данни, доклади на резултатите и пълно управление на системата и всички приставки към нея; - да разполага с възможност за диагностика на системата; - създаване и отпечатване на протокол. Компютърна система с минимални характеристики процесор 3 GHz четириядрен, 8GB RAM, 500 GB SSD/HDD, Microsoft Windows операционна система, клавиатура и мишка, монитор с поне 22 inch диагонал и принтер. Система за твърдофазна екстракция: - вана за твърдофазна екстракция с минимум 16 позиции; - манометър за измерване на вакуума, спирателен кран, поставка за епруветки (колектори за елуент) - вакуумна помпа, подходяща за твърдофазна екстракция, химически инертна към разтворители. Скорост на изпомпване поне 0,7 m3/h. Вакуум до поне 100 mbar. - комплект минимум 16 бр. игли за многократна употреба за картриджите. - картриджи за твърдофазна екстракция, подходящи за анализ според БДС EN 61198:2003 – поне 150 бр. - епруветки (колектори за елуент) – поне 250 бр. - разтворители описани в БДС EN 61198:2003: - ацетонитрил HPLC grade 2,5 л. - метанол HPLC grade 2,5 л. - вода HPLC grade 2,5 л. - оцетна киселина HPLC grade 2,5 л. - н-Пентан чза 2,5 л. |  | 1,00 |  |  |
| 2 | Обучение на служителите в химическа лаборатория за работа със същия |  |  |  |  |
| 3 | Въвеждане на уреда в експлоатация с реална проба по метод на БДС EN 61198:2003 или еквивалент; |  |  |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

Индикативен срок за доставка: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)