ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:

Обособена позиция 4: „Доставка на спектрометър с индуктивно свързана плазма”, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Техн. х-ки | Колич. | Ед.цена в лева без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрометър с индуктивно свързана плазма, необходимите консумативи и характеристики Техн. х-ки: - ICP - OES спектрометър с вертикална горелка и възможност за аксиално и радиално наблюдение на плазмата, позволяващ измерване на ниски концентрации на определяемия елемент при високи концентрации на матричните елементи; - компютърно управляема перисталтична помпа с минимум 4 канала и възможност да работи при обороти ≥ 80 rpm; - стандартна окомплектовка с пулверизатор и пулверизационна камера; - бързо и лесно поставяне на горелката без да се изисква свързване на газови пътища; - бърз и лесен монтаж на пулверизатора и камерата; - радиочестотен генератор (RF) - 27 или 40 MHz, твърдотелен, с регулируема мощност в обхват 750 и 1500W или по-широк, с водно охлаждане, без поддръжка; - компютърно контролирани газови потоци; - охлаждаща система – воден рециркулационен агрегат тип „Chiller“ или еквивалент, осигуряващ експлоатация на апарата при температура над 30°С; - полихроматор - термостатиран, ешалонирана решетка (echelle grating) или еквивалент, трансферна оптика; - детектор – високоефективен, твърдотелен CCD или CID, с охлаждане до - 35°С или по-ниска температура, неизискващ продухване с газ; - да покрива минимален диапазон от 170 до 750 nm, с висока разделителна способност в целия диапазон и спектрална резолюция  10 pm при 200 nm или по - добра; - възможност за едновременна регистрация на пълния емисионен спектър по време на анализ; - възможност за работа с проби от минерални енергетични масла и водни проби; - специализиран софтуер за цялостно управление на системата, включително калибриране и обработка на резултатите с генериране на отчет, работещ в среда Windows ; - компютърна система, покриваща минимално следните изисквания: процесор 3 GHz, 8GB RAM, 500 GB SSD/HDD, Microsoft Windows profesional операционна система, DVD-rom устройство, клавиатура и мишка, монитор с поне 19 inch диагонал и принтер‘ - възпроизводимост RSD <1 % или по - добра; - всички необходими консумативи и аксесоари за въвеждане на системата в експлоатация съгласно ASTM D5185 или еквивалент, с анализ на реална проба; - резервни консумативи: горелка, пулверизатор, пулверизационна камера. - възможност за надграждане на системата. | брой | 1,00 бр |  |  |
| 2 | Обучение на служителите в химическа лаборатория за работа със същия |  |  |  |  |
| 3 | Въвеждане на уреда в експлоатация съгласно ASTM D5185 или еквивалент, с анализ на реална проба |  |  |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

Индикативен срок за доставка: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)