ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: "ВЕЦ "Батак" - Нова звукоизолираща кабина в машинна зала - доставка и монтаж“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: "ВЕЦ "Батак" - Нова звукоизолираща кабина в машинна зала - доставка и монтаж“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Предложение на Участника | Ед. цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова звукоизолираща кабина Техн. Изисквания: -Размери – външни размери: дължина /широчина/ височина: 3,30 м./ 2,10 м./ 2,50 м.; -Вътрешно разпределение – едно помещение; -Стени, покрив, под - за редукция на звуковото налягане, с цел покриване на Директива 2003/10/ЕО (редукция от 50 dB) ограждащите стени, покрив, под да бъдат с дебелина не по-малка от 200мм., в посока вътрешността на кабината, така че да се спазят габаритните размери. Същите да бъдат изградени послойно, редувайки звукоизолационни материали от високоплътни плоскости и звукопоглъщащи материали. Финишните плоскости да бъдат от поцинкована ламарина с дебелина 1мм., с прахово покритие. В кабината да бъдат поставени акустични панели за постигане на акустичен комфорт. Подът да бъде покрит с индустриален балатум. -Ел. инсталация – да бъде проектирана и изградена електрическа инсталация, състояща се от електрическо табло, апартаментно, открит монтаж, един главен предпазител и три токови кръга: силова инсталация (контакти), силова инсталация (система за климатизация и вентилация на помещението), осветителна инсталация, свободен резервен автоматичен предпазител, обща дефектно токова защита Електрическата инсталация да е изградена със силов кабел ниско напрежение (0,6/1 kV), както следва: -силова инсталация – кабел СВТ 3х2,5мм2 -осветителна инсталация – кабел СВТ 3х1,5мм2 -осигурена възможност за привързване към външно ел. захранване; -да има монтирана универсално използваема и маркирана заземителна клема на подходящо място от външната страна на кабината; -вътрешно осветително тяло – 2 бр.; контакти двойни – 4 бр.; разклонителна кутия; ел. ключ; -Врата – входна врата, отваряема навън, остъклена със стъклопакет в горната половина и пълнеж в долната половина - 1бр. с размери 90см/200 см (Ш/В). Вратата да е комплект със секретен патрон, брава и дръжки. С профил и стъклопакет осигуряващи изолация от шума в залата. -Прозорци – 3бр.- неотваряеми, без делител - 130см./130см, (Ш/В). разположени, на 85см. от кота готов под. С профил и стъклопакет осигуряващи изолация от шума в залата. -Система за вентилация и климатизация на кабината. – 1 бр. Системата трябва да бъде със стандартно ел. захранване по БДС и да има функция за предпазване от токов удар и ниско напрежение. Тя трябва да отговаря на европейските предписания за безопасност на уредите и да притежават Евросертификат /СЕ/. -Кабината да бъде снабдена със скоби („уши“), които позволяват преместването й. -Кабината ще се монтира на пода на МЗ, така че не е необходимо изграждане на фундаменти. -Поради директния монтаж на кабината на пода на МЗ е необходимо да се предвиди виброизолация за предотвратяване вкарване в кабината на вибрации, които се получават при работа на хидрогенераторите. За целта да се използва виброизолационни подложки с цилиндрични отвори. Подложките да бъдат изработени от висококачествени еластомери, комбинирани с добавки, за повишаване на дълготрайността и вибро–еластичните й качества. Подложките да бъдат подредени в няколко слоя вкл. с поставяне на стоманена плоча между тях, с цел намаляване честота на шума. При необходимост да се използват и антивибрационни пружинни подложки, с което да се повиши ефективността на виброизолацията. |  |  |  |
| 2 | Натоварване и транспортиране на кабината до МЗ на ВЕЦ „Батак“ |  |  |  |
| Обща стойност в лева, без ДДС: |  |

Забележка:

1. Демонтажът на сега съществуващата кабина и разкачането на оборудването в нея (посочено в табл.1 от ТС) е задължение на Възложителя. Монтажът на същото в новата кабина ще се извърши

също от Възложителят, след уточняване на местата с Изпълнителя, съобразно носещата конструкция на  кабината.

2. За кабината има налично оборудване, захранване и други компоненти, които трябва да бъдат монтирани на тавана или на стените. Необходимо е да бъдат предвидени местата за окачване или преминаване на захранванията, без това да се отрази на звукоизолационните качества на кабината. (посочено в табл. 1 от ТС)

3. Всички транспортни разходи за доставката на кабината са задължение на Изпълнителя.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	                  ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)