ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: "ВЕЦ "Батак" - Нова звукоизолираща кабина в машинна зала - доставка и монтаж

1. ВЪВЕДЕНИЕ.

ВЕЦ „Батак“ е първото, стъпало от хидроенергийната каскада „Баташки водносилов път“, с обща инсталирана мощност 46,4 MW. В експлоатация е от 1958 г. ВЕЦ „Батак“ е подземна централа и се намира на около 200м. под земята. Достъпът е през „Главен вход“. Следва наклонен тунел с дължина 500м., с размери позволяващи движение на транспортни средства.

Главен вход тунел на ВЕЦ  „Батак“

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1. Изработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова звукоизолираща кабина в машинна зала на ВЕЦ „Батак“.

2.2. Звукоизолиращата кабина да предоставя комфортна среда за работещия персонал, съгласно нормите за 8 часов работен ден от Наредба: „Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) .

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Машинна зала е на кота 1118м. В нея са разположени 4 бр. хидроагрегати. За създаване на по-добри условия за работа на персонала в момента е монтирана кабина, която не отговаря напълно на изискванията за шумоизолация и виброизолация. Според данни от извършената Оценката на риска (през 2017г. и 2022г.) шумът в МЗ достига 119 dB.  Вибрациите в кабината също са високи, но към настоящия момент няма направено официално измерване.

В машинна зала има кран с товароподемност – 10/50т., който може да се използва за разтоварване и монтиране на новата кабина на посоченото място.

Съществуваща кабина в машинна зала на ВЕЦ  „Батак“

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1.	 Технически изисквания към стоките

За изпълнение на поръчката е необходимо да се изработи, достави, монтира и въведе в експлоатация нова звукоизолираща кабина в машинна зала, със следните изисквания:

-Размери – външни размери: дължина /широчина/ височина: 3,30 м./ 2,10 м./ 2,50 м.;

-Вътрешно разпределение – едно помещение;

-Стени, покрив, под - за редукция на звуковото налягане, с цел покриване на Директива 2003/10/ЕО (редукция от 50 dB) ограждащите стени, покрив, под да бъдат с дебелина не по-малка от 200мм., в посока вътрешността на кабината, така че да се спазят габаритните размери. Същите да бъдат изградени послойно, редувайки звукоизолационни материали от високоплътни плоскости и звукопоглъщащи материали. Финишните плоскости да бъдат от поцинкована ламарина с дебелина 1мм., с прахово покритие. В кабината да бъдат поставени акустични панели за постигане на акустичен комфорт. Подът да бъде покрит с индустриален балатум.

-Ел. инсталация – да бъде проектирана и изградена електрическа инсталация, състояща се от електрическо табло, апартаментно, открит монтаж, един главен предпазител и три токови кръга: силова инсталация (контакти), силова инсталация (система за климатизация и вентилация на помещението), осветителна инсталация, свободен резервен автоматичен предпазител, обща дефектно токова защита

Електрическата инсталация да е изградена със силов кабел ниско напрежение (0,6/1 kV), както следва:

-силова инсталация – кабел СВТ 3х2,5мм2

-осветителна инсталация – кабел СВТ 3х1,5мм2

-осигурена възможност за привързване към външно ел. захранване;

-да има монтирана универсално използваема и маркирана заземителна клема на подходящо място от външната страна на кабината;

-вътрешно осветително тяло – 2 бр.; контакти двойни – 4 бр.; разклонителна кутия; ел. ключ;

-Врата – входна врата, отваряема навън, остъклена със стъклопакет в горната половина и пълнеж в долната половина - 1бр. с размери 90см/200 см (Ш/В). Вратата да е комплект със секретен патрон, брава и дръжки. С профил и стъклопакет осигуряващи изолация от шума в залата.

-Прозорци – 3бр.-  неотваряеми, без делител - 130см./130см, (Ш/В).  разположени, на 85см. от кота готов под. С профил и стъклопакет осигуряващи изолация от шума в залата.

-Система за вентилация и климатизация на кабината. – 1 бр. Системата трябва да бъде със стандартно ел. захранване по БДС и да има функция за предпазване от токов удар и ниско напрежение. Тя трябва да отговаря на европейските предписания за безопасност на уредите и да притежават Евросертификат /СЕ/.

-Кабината да бъде снабдена със скоби („уши“), които позволяват преместването й.

-Кабината ще се монтира на пода на МЗ, така че не е необходимо изграждане на фундаменти.

-Поради директния монтаж на кабината на пода на МЗ е необходимо да се предвиди виброизолация за предотвратяване вкарване в кабината на вибрации, които се получават при работа на хидрогенераторите. За целта да се използва виброизолационни подложки с цилиндрични отвори. Подложките да бъдат изработени от висококачествени еластомери, комбинирани с добавки, за повишаване на  дълготрайността и вибро–еластичните й качества. Подложките да бъдат подредени в няколко слоя вкл. с поставяне на стоманена плоча между тях, с цел намаляване честота на шума. При необходимост да се използват и антивибрационни пружинни подложки, с което да се повиши ефективността на виброизолацията.

- Демонтажът на сега съществуващата кабина и разкачането на оборудването в нея (посочено в табл.1) е задължение на Възложителя. Монтажът на същото в новата кабина ще се извърши също от Възложителят, след уточняване на местата с Изпълнителя, съобразно носещата конструкция на  кабината.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

На доставяните стоки да има етикет на български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба, стандартна от завода производител.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Всеки елемент от доставката да бъде в неразпечатана стандартна опаковка на завода производител за транспорт и дълготрайно съхранение.

4.1.3.2. Разходите по отстраняване на повредите по доставката при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

4.1.3.3. Всеки елемент от доставката да бъде окомплектован с:

- Сертификат за качество на използваните елементи и съоръжения и/или Декларация за съответствие за използваните елементи и съоръжения;

- Инструкция за употреба (експлоатационна и сервизна документация) и поддръжка, където е приложимо.

- Гаранционна карта, където е приложимо.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

4.1.4.1. Изпълнителят е отговорен за натоварването и транспортирането на кабината до МЗ на  ВЕЦ „Батак“.

4.1.4.2. Всички транспортни разходи за доставката на кабината са задължение на Изпълнителя.

4.1.4.3. Съответствието на доставките с изискванията на Възложителя, описани в настоящата техническа спецификация се удостоверява с подписване на Протокол за предаване и приемане на кабината.

4.1.5. Технически изисквания към монтажа и въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.

4.1.5.1.Новата звукоизолираща кабина се поставя върху готов под на машинна зала във ВЕЦ „Батак“.  Той представлява стоманобетонова плоча в товароносимост 28 т/кв.м.

4.5.2.За кабината има налично оборудване, захранване и други компоненти, които трябва да бъдат монтирани на тавана или на стените. Необходимо е да бъдат предвидени местата за окачване или преминаване на захранванията, без това да се отрази на звукоизолационните качества на кабината, както следва:

Табл.1

| До кабината има изведено електрическо захранване 220V, с евробукса. |  |
| --- | --- |
| В кабината ще се монтира сега съществуващия датчик и контролния панел на пожароизвестяващата система. |  |
| В кабината ще се монтира наличния телевизор и ще се свърже към изведения за него оптичен кабел. |  |
| В кабината ще се монтират наличните телефони и ще се свържат към изведения за тях оптичен кабел. |  |
| В кабината, на стената, ще се монтират наличните графици за работа на централата, календар, часовник, табло за ключове, аптечка за първа долекарска помощ. |  |

4.1.5.6. Изпълнителят да направи успешно пробно пускане на системите в кабината, удостоверяването на което става с подписване на Протокол за пробно пускане.

4.1.5.7. Изпълнителят да проведе обучение на персонала, за правилната  експлоатация на системите в кабината и да снабди персонала с инструкции за употреба на български език.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

4.2.1. Оборудването да бъдат доставено в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Електрическото оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

4.2.2. Инструкциите или указанията за употреба на стоките трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.2.3. При извършване на възложените работи Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на околното пространство.

4.2.4. При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнението на монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на

електромонтажните работи

–	Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

–	Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

–	Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

–	Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

–	Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

–	Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

–	Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

–	Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

-НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - 20 април 2004 г.

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - 28 август 2004 г.

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия

4.4.1. Доставените стоки да са с гаранционен срок – не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване двустранен Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи.

4.4.2. По време на гаранционния срок на системата Изпълнителят носи отговорност, за цялостната надеждност на изградената система.

4.4.3. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на Възложителя на ремонтираните или новите артикули, съгласно правилата на сключения договор.

4.4.4. Изпълнителят да има възможност да предложи извънгаранционна поддръжка, след изтичане на гаранционния период, включващ горепосочените отговорности.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия за изпълнение

5.1.1. Срокът за изпълнение на услугата е не повече от 35 (тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работна площадка.

5.2. Плащане

5.2.1. Начин на плащане – по банков път, в срок до 15 дни от получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи.

5.3. Място и условия за изпълнение

5.3.1. Мястото за извършване на услугата е машинна зала на ВЕЦ „Батак“.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Условия за достъп до работната площадка

6.1.1. На етап участие в обществената поръчка:

Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като Възложителят осигурява достъп до обекта. Достъпът се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

6.1.2. На етап изпълнение на поръчката

Достъпът до обекта се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД, по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

  - Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Изпълнителят трябва да осигури квалифициран персонал, който да извърши монтажа и въвеждането на кабината в експлоатация.