ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нивомерни системи на два броя резервоари за съхранение на минерални енергетични масла“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нивомерни системи на два броя резервоари за съхранение на минерални енергетични масла“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Мярка | Количество | Предложение на Участника | Ед. цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безконтактен радарен нивомер в комплект с графичен дисплей Минимални техн. изисквания: - монтаж на измервателната сонда върху горен люк на резервоара. Изработването на необходимата резба/отвор в люка с необходимите крепежи и фитинги; - монтаж на дисплея за визуализация на показанието в долната част на резервоара ~ 1,5 м. от пода. На подходящо място не позволяващо пряко излагане на слънце; - обхват на измерване: мин. 0,2÷4 м., резолюция: 1 мм; - материал: неръждаема стомана, алуминий, PP, PTFE; - точност: ≤ 3мм.; - изходящ сигнал: 4 ÷ 20 mA; - захранване: 20 - 36 VDC; - измервани стойности: ниво, разстояние, обем, маса извеждане на информацията върху графичен дисплей; - работоспособност при околна температура: -20 ÷ +55˚C; - максимално налягане: мин. 1,5 bar на сондата ; - защита: IP67 на сондата; - окабеляване за електрическото подвързване на нивомерната система. Проводниците да се трасират по стените, така че да не възпрепятстват дейността в Маслено стопанство. Налично захранващо напрежение 220 AC (най- близък източник на 220V ~ 20 м.). Да се предвиди необходимия преобразувател на напрежение отговарящ на предлагания уред; - кабели неразпространяващи горенето по БДС EN IEC 60332-3-22:2019; - достатъчно е отчитане на нивото в цилиндричната част на резервоара, т.е. на 3,2 м. | Бр. | 2 броя |  |  |  |
| 2 | Монтиране и въвеждане в експлоатация на нивомерни системи | Бр. | 2 броя |  |  |  |
| Обща стойност в лева, без ДДС: |  |  |

Индикативен срок за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	                  ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)