ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на дизел-генератори, компресори и дизел-помпа по вид и местонахождение:

Общо – 17 броя дизел-генератори, 4 броя компресори и 1 брой дизел-помпа

- ВЕЦ “Батак”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | Marelli Generators;Модел: MJB 250 LA4 – 2004г. |
| Номинална мощност – Sн | 210 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 303 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | Volvo Penta; Модел: TAD 722GE – 2004 г. |
| Номинална мощност | 197kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- Помпена станция “Тошков чарк”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | TESSARI |
| Номинална мощност – Sн | 19 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 27,4/47,7 A |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400/230 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | LOMBARDINI 9LD 625/2 |
| Номинална мощност | 21 kW |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |

- Помпена станция “Беглика”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | TESSARI |
| Номинална мощност – Sн | 22 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 31,7/55,2 A |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400/230 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | LOMBARDINI 9LD 625/2 |
| Номинална мощност | 21 kW |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |

- Помпена станция “Сърнена река”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | ELPROM – ZEM co |
| Номинална мощност – Sн | 20 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 29,6 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 390/225 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | PERKINS D 2500 G - H - I |
| Номинална мощност | 28 kW |
| Номинални обороти – n | min-1 |

- ВЕЦ “Цанков камък”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | LEROY SOMER - LSA 46.2 L6 |
| Номинална мощност – Sн | 210 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 303 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | PERKINS1306 – Е87ТАG6 |
| Номинална мощност | 224 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Цанков камък”: Дизел помпа за вода (пожарогасене) – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Дизелов двигател | VM motori D703 |
| Брой цилиндри – Клапани | 3-2 |
| Работен обем ( см3) | 2082 |
| Номинални обороти | 3000 min-1 |
| Мощност при номинални обороти | 53 kW |
| Пълнене | Принудително - турбо |
| Охлаждане | Водно |
| Водна помпа | Simonazzi |
| Номинален дебит, л./сек. | 35 |
| Номинален напор, бар | 6,2 |
| Номинална мощност, квт. | 37 |
| Тип помпа | S 3NR80-200 |
| Номинални обороти, оборота/мин. | 3000 min-1 |

- ВЕЦ “Девин”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | GREEN ROWER, GP 200 SK/1 –S2-A |
| Номинална мощност – Sн | 200 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 289 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400/231 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | IVEСO F4HE0685A* F100 |
| Номинална мощност | 193 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Тешел”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | MECC ALTE, ЕСО 38-25/4 |
| Номинална мощност – Sн | 205 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 303 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | VOLVO, TAD 722 GE |
| Номинална мощност | 201 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Ивайловград”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | Елпром-Авангард-Севлиево, AD 100-3 |
| Номинална мощност – Sн | 125 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 185 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 390/225 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | LEYLAND SW-680/141/18 |
| Номинална мощност | 100 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ПАВЕЦ “Орфей”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | TESSARI MOTORI DIESEL – ITALY, GENPVW253AI |
| Номинална мощност – Sн | 253 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 361 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | VOLVO TAD740GE |
| Номинална мощност | 220 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Кричим”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | TESSARI MOTORI DIESEL – ITALY, GENPVW253AI |
| Номинална мощност – Sн | 253 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 361 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | VOLVO TAD740GE |
| Номинална мощност | 220 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ „Въча 1“ ДГ– мобилен– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | TESSARI MOTORI DIESEL |
| Номинална мощност – Sн | 12 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 17 A |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | RUCCERINI RD210 |
| Номинална мощност | 12,9 kW |
| Номинални обороти – n | 3000 min-1 |

- ВЕЦ “Алеко”– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор - MJB 250 LA4 | MARELLI GENERATORS – ITALY |
| Номинална мощност – Sн | 210 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 303 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | VOLVO TAD722GE |
| Номинална мощност | 201 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ПАВЕЦ “Чаира”, ПС „Белмекен“ – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | SUNLIGHT |
| Номинална мощност – Sн | 140 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 213/267 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400/230 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | PERKINS-UK 1006TAG |
| Номинална мощност | 133,5 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ПАВЕЦ “Чаира” – 1 броя

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | STRÖMBERG HFTP 8046P2 |
| Номинална мощност – Sн | 625 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 902 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | КАС - 500 РАУ 4 |
| Номинална мощност | 500 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ПАВЕЦ “Белмекен” – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | LEROY-SOMER LSA 46.1 L8 |
| Номинална мощност – Sн | 250 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 361 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | SKANIA tipe DC 9-50 A 03 D |
| Номинална мощност | 200 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Сестримо” – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | LEROY-SOMER LSA 46.1 L8 |
| Номинална мощност – Sн | 250 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 361 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | SKANIA tipe DC 9-50 A 03 D |
| Номинална мощност | 200 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

- ВЕЦ “Момина клисура” – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Генератор | LEROY-SOMER LSA 46.1 L8 |
| Номинална мощност – Sн | 250 kVA |
| Честота – f | 50 Hz |
| Номинален ток – Iн | 361 A |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |
| Номинално напрежение – Uн | 400 V |
| Фактор на мощността – cosφ | 0,8 |
| Двигател | SKANIA tipe DC 9-50 A 03 D |
| Номинална мощност | 200 kW |
| Номинални обороти – n | 1500 min-1 |

КОМПРЕСОРИ

- НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Марка | COMPAIR |
| Модел | CompAir SC25DS |
| Дебит | 2,5 м2/мин. |
| Максимално налягане | 7 бара |
| Тегло | 680 кг. |
| Година на производство | 1998 г. |
| Двигател | тип: F2L1011F |
| Номинална мощност | 20 kW |

- НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Марка | ATLAS COPCO |
| Модел | Atlas copco XAS146DD |
| Дебит | 8.4 м³/мин. |
| Максимално налягане | 16 бара |
| Тегло | 1690 кг. |
| Година на производство | 2002 г. |
| Двигател | тип: BF4M1012E |
| Номинална мощност | 60 kW |

- НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.– 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Марка | COMPAIR |
| Модел | CompAir RALLYE 111 |
| Дебит | 9,61 м³/мин. |
| Максимално налягане | 10 бара |
| Тегло | 1280 кг. |
| Година на производство | 2001 г. |
| Двигател | Електрически |
| Номинална мощност | 75 kW |
| Номинални обороти – n | 1450 min-1 |

- ПАВЕЦ “Чаира” – 1 брой

| Технически данни |
| --- |
| Марка | АКР - 21 3 |
| Модел | Бутален, тристепенен, с ремъчна предавка |
| Дебит | 0.002 мᶾ/мин |
| Максимално налягане | 150 бара |
| Двигател | тип: 4АМ 13254у3, 380 V, |
| Номинална мощност | 7.5 кW |
| Номинални обороти – n | 1450 min-1 |