Рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции № 1 и № 2 – проектиране, в ПАВЕЦ „Чаира"

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

# Количествена сметка за необходимото оборудване и материали ЧАСТ МАШИННО ТЕХНОЛОГИЧНА

## Доставки щатна схема за охлаждане,

| Поз. № | Наименование | Стандарт | Материал | мярка | к-во | ед. Цена, лв. без ДДС | Обща Цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тръба Φ273.0х6.3 | EN 10216-2 | P235GH EN 10028-2 | л/м | 2 |  |  |
|  | Тръба Φ219.1х6.3 | EN 10216-2 | P235GH EN 10028-2 | л/м | 24 |  |  |
|  | Тръба Φ60.3x3.2 | EN 10216-2 | P235GH EN 10028-2 | л/м | 10 |  |  |
|  | Коляно 90° Φ219.1х6.3 R205 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 14 |  |  |
|  | Коляно дъга 45° Φ219.1х6.3 R205 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 6 |  |  |
|  | Коляно дъга 15° Φ219.1х6.3 R205 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 1 |  |  |
|  | Коляно дъга 30° Φ219.1х6.3 R205 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 1 |  |  |
|  | Коляно 90° Φ60,3х3,2 R51 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 6 |  |  |
|  | Тройник намалител Φ273х6.3 / Φ219.1х6.3 L=432/203 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 2 |  |  |
|  | Тройник равнопроходен Φ219.1х6.3 L=356 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 4 |  |  |
|  | Преход Φ273х6.3 / Φ219.1х6.3 L=178 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 2 |  |  |
|  | Фланец Φ273 DN250 PN16 тип 01 комплект с крепеж и уплътнение | EN 1092-1 | P235GH EN 10028-2 | бр | 4 |  |  |
|  | Фланец Φ219.1 DN200 PN16 тип 11 комплект с крепеж и уплътнение | EN 1092-1 | P235GH EN 10028-2 | бр | 8 |  |  |
|  | Фланец Φ219.1 DN200 PN16 тип 01 комплект с крепеж и уплътнение | EN 1092-1 | P235GH EN 10028-2 | бр | 16 |  |  |
|  | Фланец Φ60.3 DN50 PN16 тип 01 комплект с крепеж и уплътнение | EN 1092-1 | P235GH EN 10028-2 | бр | 2 |  |  |
|  | Арматура спирателна ръчна DN250 PN16 | - | сборен | бр | 2 |  |  |
|  | Арматура спирателна електрифицирана (AUMA SA) DN200 PN16 | - | сборен | бр | 8 |  |  |
|  | Филтър тип RF3-2-EU1-NM-N-5-1-X/KS500-2 | - | сборен | бр | 2 |  |  |
|  | Филтър тип PRFL-SW-5204-B-F200-500-1-1 | - | сборен | бр | 2 |  |  |
|  | Филтър тип Y DN125 PN16 100м | - | сборен | бр | 4 |  |  |
|  | Опора плъзгаща Ф 219 H35 | GCR-102-DR-021-T | сборен | бр | 4 |  |  |
|  | Опора неподвижна ∅ 273 H35 | GCR-102-DR-022-T | сборен | бр | 1 |  |  |
|  | Опора плъзгаща ∅ 219 Н25 | GCR-102-DR-023-T | сборен | бр | 4 |  |  |
|  | Опора неподвижна ∅ 273 Н25 | GCR-102-DR-024-T | сборен | бр | 1 |  |  |
|  | Опора ∅ 60 Н12 | GCR-102-DR-025-T | сборен | бр | 8 |  |  |
| Обща Цена, лв. без ДДС |  |

## Доставки временна схема за охлаждане

| Поз. № | Наименование | Стандарт | Материал | мярка | к-во | ед. Цена, лв. без ДДС | Обща Цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тръба Φ219.1х6.3 | EN 10216-2 | P235GH EN 10028-2 | л/м | 2 |  |  |
|  | Коляно 90° Φ219.1х6.3 R205 | EN 10253-2 | P235GH EN 10028-2 | бр | 1 |  |  |
|  | Фланец Φ219.1 DN200 PN16 тип 01 комплект с крепеж и уплътнение | EN 1092-1 | P235GH EN 10028-2 | бр | 2 |  |  |
|  | Филтър тип Y DN200 PN16-500µ | FP220 SC8 16/050-200 | сборен | бр | 1 |  |  |

Забележка: Елементите за временната схема за охлаждане на трансформатор №1 и №2 се предвиждат в един комплект или по-точно, монтират се първо в едната вентилна станция, изпълнява се щатната схема, след което се демонтират и се монтират в другата вентилна станция.

## Строително монтажни дейности

| Поз. № | Наименование | Описание | мярка | к-во | ед. Цена, лв. без ДДС | Обща Цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж на тръбопроводи, фасонни елементи, арматура и филтри в вентилна станция №1 | До границите на проекта ч. № GCR-102-DR-002-T | Kg. | 2 500,00 |  |  |
|  | Изнасяне и транспортиране на демонтираните елементи |  | Kg. | 2 500,00 |  |  |
|  | Монтаж на временна схема за охлаждане във вентилна станция№1 | ч. № GCR-102-DR-006-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж на елементи А1, А2, А3, А4 и А5 от временната схема за охлаждане | ч. № GCR-102-DR-006-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Монтаж на тръби, колена, фасонни елементи и опорни конструкции във в вентилна станция №1 | ч. № GCR-102-DR-002-T ч. № GCR-102-DR-003-T ч. № GCR-102-DR-004-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Монтаж на арматура спирателна електрифицирана (AUMA SA) DN200 PN16, на фланци | ч. № GCR-102-DR-002-T | бр | 4 |  |  |
|  | Монтаж на арматура спирателна ръчна DN250 PN16, на фланци | ч. № GCR-102-DR-002-T | бр | 1 |  |  |
|  | Монтаж на филтър тип PRFL-SW-5204-B-F200-500-1-1 | ч. № GCR-102-DR-002-T | бр | 1 |  |  |
|  | Монтаж на филтър тип RF3-2-EU1-NM-N-5-1-X/KS500-2 | ч. № GCR-102-DR-002-T | бр | 1 |  |  |
|  | Реконструкция на тръбопровод Ф133 и монтаж на Y във фаза R | ч. № GCR-102-DR-005-T | бр | 2 |  |  |
|  | Контрол на заварените съединения |  | К-кт | 1 |  |  |
|  | Полагане на антикорозионно покритие 150 µm на тръбопроводите, фасонните елементи и опорите | ПФ 07 – сив | m2 | 9,5 |  |  |
|  | Боядисване на тръбопроводите, фасонните елементи и опорите | Блажна боя цвят зелен | m2 | 9,5 |  |  |
|  | Хидроизпитание на системата във вентилна станция №1 |  | К-кт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж на тръбопроводи, фасонни елементи, арматура и филтри в вентилна станция №2 | До границите на проекта ч. № GCR-102-DR-012-T | Kg. | 2 500,00 |  |  |
|  | Изнасяне и транспортиране на демонтираните елементи |  | Kg. | 2 500,00 |  |  |
|  | Монтаж на временна схема за охлаждане във вентилна станция№2 | ч. № GCR-102-DR-006-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж на елементи А1, А3, А4 и А5 от временната схема за охлаждане | ч. № GCR-102-DR-006-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Монтаж на тръби, колена, фасонни елементи и опорни конструкции във в вентилна станция №2 | ч. № GCR-102-DR-012-T ч. № GCR-102-DR-014-T ч. № GCR-102-DR-013-T | К-кт | 1 |  |  |
|  | Монтаж на арматура спирателна електрифицирана (AUMA SA) DN200 PN16, на фланци | ч. № GCR-102-DR-012-T | бр | 4 |  |  |
|  | Монтаж на арматура спирателна ръчна DN250 PN16, на фланци | ч. № GCR-102-DR-012-T | бр | 1 |  |  |
|  | Монтаж на филтър тип PRFL-SW-5204-B-F200-500-1-1 | ч. № GCR-102-DR-012-T | бр | 1 |  |  |
|  | Монтаж на филтър тип RF3-2-EU1-NM-N-5-1-X/KS500-2 | ч. № GCR-102-DR-012-T | бр | 1 |  |  |
|  | Реконструкция на тръбопровод Ф133 и монтаж на Y във фаза Т | ч. № GCR-102-DR-015-T | бр | 2 |  |  |
|  | Контрол на заварените съединения |  | К-кт | 1 |  |  |
|  | Полагане на антикорозионно покритие 150 µm на тръбопроводите, фасонните елементи и опорите | ПФ 07 – сив | m2 | 9,5 |  |  |
|  | Боядисване на тръбопроводите, фасонните елементи и опорите | Блажна боя цвят зелен | m2 | 9,5 |  |  |
|  | Хидроизпитание на системата във вентилна станция №2 |  | К-кт | 1 |  |  |
| Обща Цена, лв. без ДДС |  |

# КоличественА сметка за необходимото оборудване и материали ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И КИП и А

## Доставки

| № по ред | Наименование и техническа характеристика | Производител | мярка | Количество | Ед. Цвна в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф ДВК1 Поле 6(същ.) |
| 1 | Товаров прекъсвач, INS40, 40A | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Триполюсен термомагнитен прекъсвач, GV2-ME08, 415V, 50Hz, Iн=2.5-4А, 1N/O + 1N/C | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Триполюсен контактор LC1D09P7, 4kW,400V, 50Hz 1N/O + 1N/C | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 4 | Бутон ф22мм, с вграден LED червена капачка XB4-BW34M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Бутон ф22мм, с вграден LED зелена капачка XB4-BW33M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 6 | Светодиод жълта капачка XB4-BVM5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Светодиод синя капачка XB4-BVM6 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Светодиод зелена капачка XB4-BVM3 | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Светодиод червена капачка XB4-BVM4 | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Помощно реле 788-516-WAG, 230VAC с 2 превкл. контакта | WAGO | бр. | 8 |  |  |
| 11 | Автоматичен прекъсвач AF74106, 1P-6A | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 12 | Луминисцентно осв.тяло 25W | РБ | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Контакт, 16А | РБ | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Маркер, AB1-SA3, 4,5х19мм | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 15 | Редова клема, AB1-W235U, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 90 |  |  |
| 16 | Редова клема, AB1-W435U, 6мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 24 |  |  |
| 17 | Фиксираща клема, AB1-AB8P35, 8мм | Шнайдер електрик | бр. | 28 |  |  |
| 18 | Капак краен, AB1-AC24, 1,5мм | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 19 | Мостче между две клеми, АВ1-BL2, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 20 | Мостче между две клеми, АВ1-BL4, 4мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 24 |  |  |
| 21 | Заземителна клема, AB1-TR435U, 4мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 22 | Шина монтажна, АМ1-DP200 | Шнайдер електрик | м. | 6 |  |  |
| 23 | Кабелен канал,60х80мм | РБ | м. | 6 |  |  |
| 24 | Кабелен канал, 40х80мм | РБ | м. | 2 |  |  |
|  | Всичко за ДВК1 Поле 6 |  |  |  |  |  |
| Местно табло 1 |
| 1 | Табло 500х400х150мм CRN54150 мм | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Двупозиционен ключ с фиксация XB4-BD21.Блок помощен контакт ZBE-101 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Бутон ф22мм, с вграден LED червена капачка XB4-BW34M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Бутон ф22мм, с вграден LED зелена капачка XB4-BW33M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Бутон ф22мм, с вграден LED бяла капачка XB4-BW31M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 6 | Фиксираща клема, AB1-AB8P35, 8мм | Шнайдер електрик | бр. | 8 |  |  |
| 7 | Редова клема, AB1-W235U, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 80 |  |  |
| 8 | Мостче между две клеми, АВ1-BL2, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | м. | 20 |  |  |
| 9 | Шина монтажна, АМ1-DP200 | Шнайдер електрик | м. | 1 |  |  |
| 10 | Кабелен канал, 20х40мм | РБ | м. | 2 |  |  |
|  | Всичко за MT1 |  |  |  |  |  |
| Шкаф ДВК2 Поле 6 (същ.) |
| 1 | Товаров прекъсвач, INS40, 40A | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Триполюсен термомагнитен прекъсвач, GV2-ME08, 415V, 50Hz, Iн=2.5-4А, 1N/O + 1N/C | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Триполюсен контактор LC1D09P7, 4kW,400V, 50Hz 1N/O + 1N/C | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 4 | Бутон ф22мм, с вграден LED червена капачка XB4-BW34M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Бутон ф22мм, с вграден LED зелена капачка XB4-BW33M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 6 | Светодиод жълта капачка XB4-BVM5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Светодиод синя капачка XB4-BVM6 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Светодиод зелена капачка XB4-BVM3 | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Светодиод червена капачка XB4-BVM4 | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Помощно реле 788-516-WAG, 230VAC с 2 превкл. контакта | WAGO | бр. | 8 |  |  |
| 11 | Автоматичен прекъсвач AF74106, 1P-6A | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 12 | Луминисцентно осв.тяло 25W | РБ | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Контакт, 16А | РБ | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Маркер, AB1-SA3, 4,5х19мм | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 15 | Редова клема, AB1-W235U, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 90 |  |  |
| 16 | Редова клема, AB1-W435U, 6мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 24 |  |  |
| 17 | Фиксираща клема, AB1-AB8P35, 8мм | Шнайдер електрик | бр. | 28 |  |  |
| 18 | Капак краен, AB1-AC24, 1,5мм | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 19 | Мостче между две клеми, АВ1-BL2, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 10 |  |  |
| 20 | Мостче между две клеми, АВ1-BL4, 4мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 24 |  |  |
| 21 | Заземителна клема, AB1-TR435U, 4мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 5 |  |  |
| 22 | Шина монтажна, АМ1-DP200 | Шнайдер електрик | м. | 6 |  |  |
| 23 | Кабелен канал,60х80мм | РБ | м. | 6 |  |  |
| 24 | Кабелен канал, 40х80мм | РБ | м. | 2 |  |  |
|  | Всичко за ДВК2 Поле 6 |  |  |  |  |  |
| Местно табло 2 |
| 1 | Табло 500х400х150мм CRN54150 мм | Шнайдер електрик | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Двупозиционен ключ с фиксация XB4-BD21.Блок помощен контакт ZBE-101 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Бутон ф22мм, с вграден LED червена капачка XB4-BW34M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Бутон ф22мм, с вграден LED зелена капачка XB4-BW33M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Бутон ф22мм, с вграден LED бяла капачка XB4-BW31M5 | Шнайдер електрик | бр. | 4 |  |  |
| 6 | Фиксираща клема, AB1-AB8P35, 8мм | Шнайдер електрик | бр. | 8 |  |  |
| 7 | Редова клема, AB1-W235U, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | бр. | 80 |  |  |
| 8 | Мостче между две клеми, АВ1-BL2, 2,5мм2 | Шнайдер електрик | м. | 20 |  |  |
| 9 | Шина монтажна, АМ1-DP200 | Шнайдер електрик | м. | 1 |  |  |
| 10 | Кабелен канал, 20х40мм | РБ | м. | 2 |  |  |
|  | Всичко за MT2 |  |  |  |  |  |
|  | Всичко ДВК1,2,МТ1,2 |  |  |  |  |  |

| № | Шифър | Наименование | Мярка | Кoличество | Ед. Цвна в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2046842 | Тънкостенна поцинкована метална охранна тръба тръба без резба ф25,мм - obo betterman | м | 120 |  |  |
| 2 | 2046810 | Ъгъл 90 ф25,мм- obo betterman | бр. | 40 |  |  |
| 3 | 2046856 | Муфа М25- obo betterman | бр. | 20 |  |  |
| 2 | 0232.201023 | Гофриран шлаух PVC ф28,5мм -flexа | м | 40 |  |  |
| 3 | 5020.055.028 | Щуцер за гофриран шлаух -flexa | бр. | 40 |  |  |
| 4 | 1361295 | скоба монтаж на метална тръба - obo betterman | бр. | 30 |  |  |
| 5 | TCK200А50E/S | Кабелна лавица 200х50 -Inteco | м | 6 |  |  |
| 6 | TCK200BM100E/S | Конзола -Inteco | бр., | 6 |  |  |
| 7 |  | Силов кабел NYY-FR 4Х1,5 | м | 1280 |  |  |
| 8 |  | Силов кабел NYY-FR 14Х1,5 | м | 1280 |  |  |
| 9 |  | Силов кабел,NYY-FR 10Х1,5 | м | 320 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |

## Строително монтажни дейности

| № | Име | Мярка | К-во | Ед. Цвна в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на метална тръба | м | 120 |  |  |
| 2 | Изтегляне на силов кабел NYY-FR 4Х1,5 | м | 1280 |  |  |
| 3 | Изтегляне на силов кабел NYY-FR 14Х1,5 | м | 1280 |  |  |
| 4 | Изтегляне на силов кабел NYY-FR 10Х1,5 | м | 320 |  |  |
| 5 | Разделка , подсъединяване и прозвънява на силов кабел 14x1.5мм² - 16 кабела | бр. | 448 |  |  |
| 6 | Разделка , подсъединяване и прозвънява на силов кабел 4x1.5мм² - 8 кабела | бр. | 64 |  |  |
| 7 | Разделка , подсъединяване и прозвънява на силов кабел 10x1.5мм² - 2 кабела | бр. | 40 |  |  |
| 8 | Монтаж на местно табло МТ1(2)(окомплектовани) | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Монтаж на ел. апаратура в същ. Табла ДВК1(2)Поле 6, съгласно проекта | бр. | 2 |  |  |
| 10 | ПНР на електрически изпълнителен механизъм | бр. | 8 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |