ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО:  „Почистване на път-каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима"

# ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ “Видима” се намира в северната част на Централна Стара планина. Разположена е в края на квартал "Видима" на гр.Априлци, обл.Ловеч, където се сливат реките Лява Видима и Пръскалска. Предназначението на централата е да произвежда електрическа енергия от вода при пад 280,5м. Горният ѝ изравнител функционира като дневен изравнител с двойно предназначение - за производството на електроенергия и за питейно водоснабдяване. Той се захранва от два деривационни канала.

# ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Разчистване на свлечена земна и каменна маса върху деривационните път-канали с малък верижен багер с общо тегло до 3т, както и разриване на трошен камък, доставен от Възложителя, за възстановяване на трошено-каменна настилка.

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Деривационните път-канали са покрити с бетонни плочи с максимална товароносимост до 3000кг.  Дължината им е както следва:

#### от водохващане Лява Видима до  дневен изравнител – дължина около 5000м;

#### от водохващане Пръскалска до дневен изравнител – дължина около 5000м.

На места път-каналите са затрупани от самоуплътнила се, свлечена от ската и деретата, земна и скална маса. Това затруднява движението по пътя, както и поддръжката и експлоатацията на каналите.

# ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

## Технически изисквания към услугата

Необходимо е да се разчистят локалните свличания върху деривационните път-канали с малък верижен багер. Изкопаната земна и скална маса няма да се транспортира, а ще се изхвърля на място – на отвал, извън габарита на път-каналите, така че да не се свлече отново върху тях.

Изпълнителят е длъжен да разполага с верижен багер с общо тегло до 3 т., както и съответен товарен автомобил за превозването му, притежаващи всички необходими документи за движение и експлоатация, съгласно действащото законодателство.

Технически изисквания към механизацията:

Мини багер – верижен;

Тегло: максимум 3000кг;

Задължително оборудване: кофа, подходяща за уплътнена земна и каменна маса, гребло за разриване на трошен камък;

Препоръчително оборудване - хидравличен къртач.

Изпълнителят трябва да осигури правоспособен оператор, притежаващ съответния валиден удостоверителен документ за право на управление на мини багера.

## 4.2  Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

Възприетата технология за работа не трябва да допуска вредни вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на допустимите производствени норми.

При възникване на замърсяване, Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

## 4.3  Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на дейностите по разчистване и разриване Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, без да се ограничава до този списък:

#### Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

#### НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

#### Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

#### Наредба №3 от 19 април 2001 за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите  при използването на лични предпазни средства на работното място;

#### НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

#### Наредба № 7 от 23 септември 1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване;

#### Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносната мрежа и хидротехнически съоръжения;

Изпълнителят трябва да подпише с Възложителя споразумение за осигуряване на КОСЗБР (качество, околна среда и здраве и безопасност при работа) съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Персоналът на изпълнителя е длъжен да спазва стриктно всички указания на експлоатационния персонал.

Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията по безопасност на труда или опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

## 4.4  Гаранционен срок и други гаранционни условия

Не е приложимо за предмета на поръчката.

# УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Срок и условия за изпълнение

Срокът за изпълнение на услугата е до 70 (седемдесет) работни дни, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работна площадка.

След подписване на протокола започва изпълнение на възложените услуги по поръчката на указаните от Възложителя места. След изтичане на срока за изпълнение се съставя протокол за действително изработените машиносмени (мсм), на основание на който ще се извърши заплащането на извършената услуга. 1 /една/ машиносмяна (мсм) е 8 ч.

Предвижда се изпълнението на работата да е при подходящи метеорологични условия в периода юни - октомври.

## 5.2   Място и условия за изпълнение

Път-каналите се намират в землището на кв. Видима на град Априлци в рамките на Национален Парк „Централен Балкан“.

Движението на МПС по пътищата се извършва след издаване от страна на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ (ДНПЦБ) на съгласувателно писмо по реда на §7 от  Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за защитените територии (ЗЗТ). За получаването му е необходимо да се подаде писмено заявление по образец. Заявление за съгласуване на движение с МПС може да бъде подадено по електронна поща на адрес office@centralbalkan.bg, в Централен офис на ДНПЦБ, гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3 или в някой от местните паркови офиси (гр. Априлци, гр. Троян, с Рибарица, гр. Павел баня, гр. Калофер, гр. Сопот и с. Хр. Даново). Съгласувателните писма се издават по реда на постъпване на заявленията, до изчерпване на квотата за съответния път и ден. В срок до 7 дни от подаване на заявлението Директора на ДНПЦБ съгласува/ мотивирано отказва движението на МПС.

Достъпът до водохващането на р. Лява Видима, откъдето започва канал „Лява Видима“  е по асфалтов път.

Достъпът до водохващането на р. Пръскалска и съответно деривационен канал „Пръскалска“ е по неасфалтиран горски път.

## 5.3 Контрол на работата от страна на Възложителя

В процеса на изпълнение на услугата Възложителят ще посочва местата и обема на дейностите по разчистване и разриване за съответния ден, както и ще контролира ежедневно качеството и количеството на извършените работи.

# ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, притежаващ необходимите документи за машинист на пътно-транспортна техника.

Минимално изискване:

#### 1 (един) машинист на пътно-транспортна техника;

## 6.2   Условия за достъп до работната площадка

#### На етап участие:

Оглед на място на етап участие е задължителен, извършва се в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Видима“ от 07:30 часа до 16:00 часа.

Достъпът се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за достъп по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

Участникът трябва да представи декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с всички условия на място, които биха повлияли на предложението му.

#### На етап изпълнение на поръчката:

Достъпът отново се осигурява от НЕК ЕАД – София. Необходимо е изпълнителят да попълни Заявка за достъп по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди началната дата за изпълнение. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

## 6.3 Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка

Участникът в обществената поръчка трябва да разполага с верижен багер с общо тегло до 3т, както и с правоспособен оператор за управлението му.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Количествена сметка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ:  Почистване на път-каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима"

| № | Наименование | Мярка | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разчистване на свлечена земна и каменна маса и разриване на трошен камък с малък верижен багер до 3 т. с включени консумативи, гориво, транспорт до/от обекта и оператор | мсм | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима”

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима”, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Срокът за изпълнение на услугата е ……………………/словом/ работни дни (до 70 (седемдесет) работни дни), считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка.

4. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателно писмо  (Приложение № 7 към поканата).

5. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : .............................2023 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на ......................................................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима”

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима” за общата сума в размер на….……...................(………………………...................................................................) лева, без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и разходите за пътни и командировъчни, като същата не подлежи на увеличение.

3. Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и общата цена  за изпълнение на поръчката, за вярно да се приемат единичните цени и общата стойност/сума да бъде приведена в съответствие спрямо тях.

4. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение : Ценова таблица

Дата : ............................ 2023 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица за

„Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима”

| № | Наименование на работите | Мярка | К-во | Единична цена в лв., без ДДС | Обща цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разчистване на свлечена земна и каменна маса и разриване на трошен камък с малък верижен багер до 3 т. с включени консумативи, гориво, транспорт до/от обекта и оператор | мсм | 40 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛЕВА, БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), лв. без ДДС

или изписана словом обща сума

Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2023 г.		               Подпис и печат :  ………………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(Образец)

| НЕК ЕАД | БЛАНКА №2А | 00.СИГ.ПР.02-2А |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАЯВКА ЗА ДОСТЪП В НЕСТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ И ОБЕКТИ ОТ СЪСТАВА НА НЕК ЕАД |  |
|  | Изд.0 | Изм.0 | В сила от: 03.10.2019 г. | Страница 13 от 21 |

ДО/ TO

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ THE EXECUTIVE DIRECTOR

НА НЕК ЕАД – СОФИЯ/ OF NEK EAD - SOFIA

гр. София, ул. „Веслец“ № 5/ Sofia, 5, Veslets str.

факс: (02) 987 25 50/ fax: (02) 987 25 50

e-mail: sigurnost@nek.bg

З А Я В К А/ REQUEST

за/ for

достъп в нестратегически зони и обекти от състава на НЕК ЕАД/ a single access to non-strategic areas and sites being a part of NEK EAD

от/ from ________________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото или физическото лице/ full name of the legal or natural person)

адрес/ address ___________________________________________________________________________

(точен адрес за кореспонденция/ exact mailing address)

телефони:/ telephones: ____________________________________________________

факс:/ fax: ________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________

ОТНОСНО: Разрешение за достъп в обект/и/

RE: Access permit to a site/s ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (наименование на посещавания/те обект/и/ name of the site/s to be visited)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,/

DEAR MR. DIRECTOR,

Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/и във връзка с/

Please permit access to the above specified site/s in connection with

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(изписва се основанието, напр., обществена поръчка, изпълнение на договор и др./ the grounds are written out, e.g. public procurement contract, execution of contract etc.)

Предвидено е посещението в обекта да се осъществи в периода от ____________ г. до ____________ г.

It is envisaged that the site visit will take place in the period from ____________ to ____________.

Специалистите, които ще посетят обекта са:/The specialists who will visit the site are:

________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

2. ________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

Ще се използва следната транспортна техника:/The following transport equipment will be used:

1. ______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

2.______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

гр./ city ________________ 																			_______________________

дата:/ date: ______________						(име и фамилия)/(first name and surname)

_______________________

(длъжност, подпис)/(position, signature)

Забележка: Настоящата заявка се подава на посочения адрес и/или е-mail минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата./

Note: This request is submitted at mailing address and/or e-mail at least 2 working days before the envisaged date of the visit.

Приложение № 6

(Образец)

ПРОТОКОЛ

за извършен оглед и запознаване с обекта

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет:

„Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима”

Днес........................2023 г. между ................................................................................................

(трите имена и длъжност на представител на участника)

и .....................................................................................................................................................

(трите имена на представител на Възложителя)

се подписа протокол за извършен оглед на обект: ……………………………………………….

Във връзка с извършения оглед участникът се запозна с всички условия на обекта,  необходими за подготовката  на неговата оферта.

Представител на Възложителя: 			Представител на Участника:

(три имена, подпис)				                        (три имена, подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРОЕКТ

ДО

Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима“

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет: ………………………, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на  ………………….. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 15 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан протокол за действително изработените машиносмени /мсм/ и двустранно подписан протокол за приемане на услугата, без забележки.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: СИВЕЛИН СИВОВ

3. Срокът за изпълнение на услугата е ..................... /словом/ работни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на работна площадка.

4. Място за извършване на услугата – землището на кв. Видима на град Априлци в рамките на Национален Парк „Централен Балкан“.

Крайната дата е датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя за приключване на изпълнената услуга, изпратено от Изпълнителя.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – ………………, а при отсъствие - ……………………………….. .

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на поръчката от страна на Възложителя.

8. В случай че при приемането изпълнението на услугата се установи, че същата не съответства на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, несъответствията се описват в констативен протокол, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3 от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т.9 от същото.

9. За неспазване срока за изпълнение на поръчката, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на настоящата поръчка за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на същата.

10. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

Моля в срок до 3 (три) работни дни след получаването на настоящото Възлагателно писмо и приложенията към него да подпишете и изпратите обратно единия екземпляр на Споразумението по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя – 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него Ценова таблица – 1 екз.

4. Споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд – 1 екз.

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 550/05.04.2023 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здравe и безопасност при работа

Днес, ................ 2023 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, наричано по-нататък в договора „Възложител“, представлявано от ............................... - Изпълнителен директор, от една страна,

и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа при изпълнение на договор с предмет: Почистване на път-каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима", което е неразделна част от Възлагателното писмо за възлагане на работата.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по Възлагателното писмо за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по поръчката.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

- Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор.

- Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.

- Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при избора на персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

- Изпълнителят своевременно представя на Възложителя необходимите документи за извършване на дейности по договора и изготвя отчетните документи за извършените работи по образец на Възложителя.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Възложителят се задължава:

- Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.

- Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

- Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

- Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по договора:

- Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния договор, издадена от Изпълнителя;

- Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по договор;

- Поименен списък на лицата със специална квалификация машинист на пътно-транспортна техника с данни за тяхната квалификация.

- По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:

- уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.11 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда.

- осигурява изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.

- осигурява спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;

- провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;

- извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

- При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да:

- не допуска емисии към канализацията/ повърхностни водни обекти, които биха довели до нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя;

- не допуска замърсяване на почви и подземни води;

- съхранява и работи с опасни химични вещества и смеси (ОХВС), така че да не допуска замърсяване на околната среда;

- не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум;

- създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №………………………../…………………20..........г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:							ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: