ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Тригодишна доставка на електрически материали и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД”

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ по Обособена позиция 1: „Тригодишна доставка на електрически материали и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД”, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Предложение от участника | Мярка | Прогнозно количество за 36 месеца | Един цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекъсвачи и моторни защити |
| 1 | Автоматичен прекъсвач с лят корпус 100 А | Автоматичен прекъсвач с лят корпус Триполюсен 3Р, с термично-магнитна защита Номинално напрежение, Un = 690VAC, Номинален ток, In = 100 A Изключвателна възможност, Icu ≥ 25 кА при 380/415 VAC, 50 Hz Регулируема термична защита – 0,7÷1 x In Работна изключвателна възможност Ics = Icu Гарантиран брой механични превключвания ≥ 50 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 30 000, при U ≥ 440 VAC Да има помощен контакт – превключващ ( 1НО+1НЗ)– минимум 1 бр. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 25 |  |  |
| 2 | Автоматичен прекъсвач с лят корпус 160 А | Автоматичен прекъсвач с лят корпус Триполюсен 3Р, с термично-магнитна защита Номинално напрежение, Un = 690VAC, Номинален ток, In = 160 A Изключвателна възможност, Icu ≥ 25 кА при 380/415 VAC, 50 Hz Регулируема термична защита – 0,7÷1 x In Работна изключвателна възможност Ics = Icu Гарантиран брой механични превключвания ≥ 40 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 20 000, при U ≥ 440 VAC Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 3 | Автоматичен прекъсвач с лят корпус 250 А | Автоматичен прекъсвач с лят корпус Триполюсен 3Р, с термично-магнитна защита Номинално напрежение, Un = 690VAC, Номинален ток, In = 250 A Изключвателна възможност, Icu ≥ 35 кА при 380/415 VAC, 50 Hz Регулируема термична защита – 0,7÷1 x In Регулируема МТЗ – 5 ÷10 x In Работна изключвателна възможност Ics = Icu Гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, при U ≥ 440 VAC Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 4 | Автоматичен прекъсвач с лят корпус 400 А | Автоматичен прекъсвач с лят корпус Триполюсен 3Р, с термично-магнитна защита Номинално напрежение, Un = 690VAC, Номинален ток, In = 400 A Изключвателна възможност, Icu ≥ 50 кА при 380/415 VAC, 50 Hz Регулируема термична защита – 0,7÷1 x In Регулируема МТЗ – 5 ÷10 x In Работна изключвателна възможност Ics = Icu Гарантиран брой механични превключвания ≥ 12 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 6 000, при U ≥ 440 VAC Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 6 |  |  |
| 5 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/2/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 2 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 6 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/4/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 4 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 40 |  |  |
| 7 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/6/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 6 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 140 |  |  |
| 8 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/10/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 10 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен |  | Бр. | 130 |  |  |
| 9 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/16/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 16 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 150 |  |  |
| 10 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/20/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 20 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 150 |  |  |
| 11 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/25/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 25 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 200 |  |  |
| 12 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/32/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 32 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 40 |  |  |
| 13 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/40/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 40 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 14 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/50/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 50 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина 35 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 15 | Автоматичен прекъсвач AC/220/1P/63/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Еднополюсен 1Р, Номинален ток 63 A, Номинално напрежение 230VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000, За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 25 |  |  |
| 16 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/2/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 2 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 17 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/4/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 4 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 18 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/6/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 6 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 19 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/10/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 10A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 35 |  |  |
| 20 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/16/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 16 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 21 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/20/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 20 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 22 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/25/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 25 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 60 |  |  |
| 23 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/32/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 32 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 25 |  |  |
| 24 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/40/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 40 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 25 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/50/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 50 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 26 | Автоматичен прекъсвач AC/400/3P/63/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, с термично-магнитна защита, Триполюсен 3Р, Номинален ток 63 A, Номинално напрежение 400 VАС, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VAC, 50 Hz , Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина 35 - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 25 |  |  |
| 27 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/6/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 6 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 25 |  |  |
| 28 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/10/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 10 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 29 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/16/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 16 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 30 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/20/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 20 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 31 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/25/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 25 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 32 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/32/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 32 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 33 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/40/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 40 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 34 | Автоматичен прекъсвач DC/220/2P/50/C | Миниатюрен автоматичен прекъсвач с термично-магнитна защита, Двуполюсен 2Р, Номинален ток 50 A, Номинално напрежение 500 V DC, Крива на изключване C, Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА, при 230 VDC, Работна изключвателна възможност Ics = Icu, с минимум 1 брой, помощен, OF контакт за сигнализация статуса на положението, гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 10 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-2 или еквивалентен. |  | Бр. | 10 |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач +ДТЗ, 1P+N, 16 A, 30 mA, C, 6 kA | Дефектнотокова защита със защита от свръхток(RCBO), полюси 1P+N, Номинален ток 16 A, тип на мрежата – АС Термомагнитно изключвателно устройство Номинално напрежение 240 V АC, 50 Hz Крива на изключване C, заземителна чувствителност – 30 mA, с мигновено действие на защитата при превишен ток на утечка, независимо от напрежението. Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 20 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: IEC 61009-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 6 |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач +ДТЗ, 1P+N, 25 A, 30 mA, C, 6 kA | Дефектнотокова защита със защита от свръхток(RCBO), полюси 1P+N, Номинален ток 25 A, тип на мрежата – АС. Термомагнитно изключвателно устройство. Номинално напрежение 240 V АC, 50 Hz. Крива на изключване C, заземителна чувствителност – 30 mA, с мигновено действие на защитата при превишен ток на утечка, независимо от напрежението. Изключвателна възможност Icu ≥ 6кА гарантиран брой механични превключвания ≥ 20 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 20 000 , За монтаж на DIN шина - 35 mm Да отговаря на стандарт: IEC 61009-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 6 |  |  |
|  | Моторна защита 3P/ 0,25 ÷ 0,4 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Управление - с ротационно копче, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток - 0,4 A Изключвателна възможност Icu ≥ 50 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 0,25 ÷ 0,4 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 40 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 40 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 1 |  |  |
| 36 | Моторна защита 3P/ 2,5÷4 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток - 4 A Изключвателна възможност Icu ≥ 50 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 2,5÷4 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 50 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 50 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 37 | Моторна защита 3P/ 4÷6,3 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 6,3 A Изключвателна възможност Icu ≥ 50 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 4÷6,3 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 15 |  |  |
| 38 | Моторна защита 3P/ 6÷10 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 10 A Изключвателна възможност Icu ≥ 15 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 6÷10 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 15 |  |  |
| 39 | Моторна защита 3P/ 9÷14 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 14 A Изключвателна възможност Icu ≥ 15 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 9÷14 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 40 | Моторна защита 3P/ 13÷18 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 18 A Изключвателна възможност Icu ≥ 8 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 13÷18 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 4 |  |  |
| 41 | Моторна защита 3P/ 17÷23 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 23 A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 17÷23 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 10 |  |  |
| 42 | Моторна защита 3P/ 20÷25 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение 660 VAC, Номинален ток – 25 A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 20÷25 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 3 |  |  |
| 43 | Моторна защита 3P/ 24÷32 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение ≥ 660 VAC, Номинален ток – 32 A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 24÷32 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 100 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 100 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 44 | Моторна защита 3P/ 30÷40 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение ≥ 660 VAC, Номинален ток – 40A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 30÷40 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 50 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 50 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 1 |  |  |
| 45 | Моторна защита 3P/ 37÷50 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение ≥ 660 VAC, Номинален ток – 50A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 37÷50 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 50 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 50 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 1 |  |  |
| 46 | Моторна защита 3P/ 48÷65 A | Тип-трифазна, термомагнитна, Номинално напрежение ≥ 660 VAC, Номинален ток – 65A Изключвателна възможност Icu ≥ 6 кА, при 440 V AC, 50 Hz диапазон на настройка на термичната защита - 48÷65 A, гарантиран брой механични превключвания ≥ 50 000, Гарантиран брой електрически превключвания ≥ 50 000 , за AC-3 при 415 V, In спомагателни контакти –SPST - NO + NC; товароспособност на спомагателните контакти - 6 А / 380 VAC, монтаж - панелен или DIN шина 35 mm да отговаря на стандарти БДС EN 60947-2; БДС EN 60947-4-1; или еквивалентени. |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Контактори и термични защити |  |  |
| 47 | Контактор AC/220/9/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 9 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 250 А при 440 V AC Електрическа устойчивост ≥ 2 000 000 цикъла, при 9 А , при 440 V AC, AC-3 спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 48 | Контактор DC/24/9/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 24 VDC, Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 9 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 250 А при 440 V AC Електрическа устойчивост ≥ 2 000 000 цикъла, при 9 А , при 440 V AC, AC-3 спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 49 | Контактор AC/220/18/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 18 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 300 А при 440 V AC Електрическа устойчивост ≥ 1 600 000 цикъла, при 18 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 40 |  |  |
| 50 | Контактор DC/220/18/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VDC, Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 18 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 300 А при 440 V AC Електрическа устойчивост ≥ 1 600 000 цикъла, при 18 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 51 | Контактор AC/220/25/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 25 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 450 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 600 000 цикъла, при 25 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 52 | Контактор AC/220/32/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 25 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 550 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 600 000 цикъла, при 32 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 53 | Контактор AC/220/40/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 40 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 800 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 500 000 цикъла, при 40 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 54 | Контактор AC/220/65/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 65 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 800 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 400 000 цикъла, при 65 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 35 |  |  |
| 55 | Контактор AC/220/65/4/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 65 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 800 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 400 000 цикъла, при 65 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 2 NО + 2 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 56 | Контактор AD/220/80/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 100÷250 V, AC/DC Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти – 80 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 800 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 400 000 цикъла, при 80 А, при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 3 NО + 2 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. Размери: Широчина ≤ 82 Дълбочина ≤ 116 Височина ≤ 126 да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 57 | Контактор AD/220/80/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 100÷250 V, AC/DC Силови контакти – 4P - 4NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти – 80 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 800 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 1 400 000 цикъла, при 80 А, при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 3 NО + 2 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. Размери: Широчина ≤ 82 Дълбочина ≤ 116 Височина ≤ 126 да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 58 | Контактор AC/220/115/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 115 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 1100 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 900 000 цикъла, при 115 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 59 | Контактор DC/220/115/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VDC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти - 115 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 1100 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 900 000 цикъла, при 115 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 60 | Контактор AC/220/150/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти – 150 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 1 100 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 850 000 цикъла, при 150 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 61 | Контактор AC/220/250/2/Y | Номинално напрежение на бобината – 220 VAC, 50 Hz Силови контакти – 3P - 3NO Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Номинален работен ток на силовите контакти – 250 А , при 440 V AC, AC-3 Номинална изключвателна способност ≥ 1 200 А при 440 V AC, Електрическа устойчивост ≥ 850 000 цикъла, при 250 А , при 440 V AC, AC-3, спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, с възможност за надграждане на допълнителни. да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 62 | Пускател въздушен нереверсивен 40 А | Устройство за директен пуск на трифазен електродвигател: Номинален ток - 40 А Термичната защита да е с минимален обхват -30÷40 А Комутирана мощност АС-3, 380/400 VAC, 50 Hz ≥ 18,5 kW Напрежение на управляващата верига - 380 V AC Тип на управление – с бутони: Зелен ( I ) – за пуск Червен ( 0 ) - за стоп Материал на корпуса – листова стомана IP ≥ 44 в съответствие с IEC 60529 Размери: Широчина ≤ 200 mm Височина ≤ 300 mm Дълбочина ≤ 165 mm да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 63 | Термична защита 5,5÷8 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 5,5 ÷ 8 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 64 | Термична защита 7÷10 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 7 ÷ 10 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 2 |  |  |
| 65 | Термична защита 12÷18 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 12 ÷ 18 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 66 | Термична защита 16÷24 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 16 ÷ 24 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 67 | Термична защита 23÷32 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 23 ÷ 32 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 4 |  |  |
| 68 | Термична защита 30÷38 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 30 ÷ 38А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 1,5 A при 240 V AC-15, 0,1 A при 250 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 69 | Термична защита 48÷65 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 48 ÷ 65А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 0,9 A при 380 V AC-15, 0,05 A при 440 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 70 | Термична защита 80÷100 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 80 ÷ 100 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 0,12 A при 600 V AC-15, 0,05 A при 440 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 71 | Термична защита 90÷150 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 90 ÷ 150 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 0,12 A при 600 V AC-15, 0,05 A при 440 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 72 | Термична защита 132÷220 А | Регулируема термична защита с обхват на регулиране 132÷220 А Номинално работно напрежение ≥ 690 V AC Да има спомагателни контакти - 1 NО + 1 NC, способни да комутират ток ≥ 0,12 A при 600 V AC-15, 0,05 A при 440 V DC-13. температурна компенсация (-20 ÷ 60 °С) да има бутон – stop и бутон - reset да отговаря на стандарт БДС EN IEC 60947-4-1:2019 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Релета |  |  |
| 73 | Помощно реле тип R15 3 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината - 230 VАC, 3 PDT, 3 превключващи контакта – 3 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 74 | Помощно реле тип R15 3 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -220 V DC, 3 PDT, 3 превключващи контакта – 3 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 75 | Помощно реле тип R15 3 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -110 V DC, 3 PDT, 3 превключващи контакта – 3 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 76 | Помощно реле тип R15 3 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -24 V DC, 3 PDT, 3 превключващи контакта – 3 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 77 | Помощно реле тип R15 4 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -220 V DC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 78 | Помощно реле тип R15 4 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -230 V AC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 79 | Помощно реле тип R15 4 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -110 V DC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 80 | Помощно реле тип R15 4 PDT | Индустриално електромагнитно реле, тип R15 комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -24 V DC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 440 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 22 |  |  |
| 81 | Помощно реле 4 PDT | Индустриално, миниатюрно, електромагнитно реле, комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -24 V DC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 250 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 6 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h Да има тест бутон и индикатор за задействие възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 82 | Помощно реле 4 PDT | Индустриално, миниатюрно, електромагнитно реле, комплект с основа. Номинално напрежение на бобината –110 VDC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 250 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 10 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h Да има тест бутон и индикатор за задействие възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 83 | Помощно реле 4 PDT | Индустриално, миниатюрно, електромагнитно реле, комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -220 V DC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 250 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 6 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h Да има тест бутон и индикатор за задействие възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 84 | Помощно реле 4 PDT | Индустриално, миниатюрно, електромагнитно реле, комплект с основа. Номинално напрежение на бобината -220 V АC, 4 PDT, 4 превключващи контакта – 4 CO Номинално напрежение на контактите ≥ 250 V AC, ≥ 250 V DC номинален ток на контактите ≥ 6 А, при 250 V AC. номинален ток на контактите ≥ 0,1 А, при 250 V DC. Брой цикли при номинален товар ≥ 1200/h Да има тест бутон и индикатор за задействие възможност за монтаж на DIN шина да отговаря на стандарт БДС EN 61810-1:2015/A1:2020 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 85 | Реле за време | Мултифункционално реле за време с винтови клеми Тип на времезакъснение: Power on-delay and off-delay Interval Off-delay Symmetrical flashing Обхват на времево забавяне: 0.1...1 сек; 1...10 сек; 6...60 сек; 1...10 мин; 6...60 мин; 1...10 ч; 10...100 ч. Номинално захранващо напрежение: 12 ÷ 240 V AC/DC, 50 Hz. Брой и тип на контактите – минимум 1 брой SPDT Превключвателен ток на контакта ≥ 8 А, при 250 V AC. електрическа устойчивост: ≥ 100 000 цикъла при 8 А / 250 V, AC механична устойчивост ≥ 10 000 000 цикъла Да има LED индикация за състоянието възможност за монтаж на DIN шина Да отговаря на сатндарти: БДС EN 61000-4-2, БДС EN 61000-4-3, БДС EN 61000-4-4. |  | Бр. | 40 |  |  |
| 86 | Реле за контрол на фази 380÷480 V, AC | Напреженово реле за мониторинг на трифазни вериги, минимум функции: поредност на фазите, отпадане на фаза, минимално-напреженова, забавяне времето на задействие. Самозахранващо се(от измерваното напрежение) Захранващо напрежение 380 ÷ 480 V АС. Диапазон на настройка на минимално напреженовата функция - минимум 20% от захранващото напрежение. Настройка на времето на задействие: минимален обхват – 0,1÷30 s Да има 2 броя превключващи C/O контакти. електрическа устойчивост: ≥ 100 000 цикъла при 8 А / 250 V, AC механична устойчивост ≥ 10 000 000 цикъла Превключвателен ток на контактите ≥ 8 А, при 250 V AC възможност за монтаж на DIN шина Да отговаря на сатндарти: БДС EN 61000-4-2, БДС EN 61000-4-3, БДС EN 61000-4-4. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 87 | Реле за контрол на фази 200÷240 V, AC | Напреженово реле за мониторинг на трифазни вериги, минимум функции: поредност на фазите, отпадане на фаза, минимално-напреженова, забавяне времето на задействие. Самозахранващо се(от измерваното напрежение) Захранващо напрежение 200 ÷ 240 V АС. Диапазон на настройка на минимално напреженовата функция - минимум 20% от захранващото напрежение. Настройка на времето на задействие: минимален обхват – 0,1÷30 s Да има 2 броя превключващи C/O контакти. електрическа устойчивост: ≥ 100 000 цикъла при 8 А / 250 V, AC механична устойчивост ≥ 10 000 000 цикъла Превключвателен ток на контактите ≥ 8 А, при 250 V AC възможност за монтаж на DIN шина Да отговаря на стандарти: БДС EN 61000-4-2, БДС EN 61000-4-3, БДС EN 61000-4-4. |  | Бр. | 10 |  |  |
|  | Предпазители и кондензатори |  |  |
| 88 | Предпазител стъклен | Предпазител стъклен, стопяем Номинално напрежение 250 V, AC Номинален ток 2 А Размери Ф5 х 20 мм Предпазна крива - бърз Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-2:2013 |  | Бр. | 60 |  |  |
| 89 | Предпазител керамичен | Предпазител керамичен, стопяем с посребрени медни капачки тип TDS 600 Номинално напрежение 600 V, AC Номинален ток 10 А Размери Ф 6,3 х 25,4 мм Предпазна крива - бърз Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-2:2013 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 90 | Предпазител високомощен 20/NH000 | Патронен предпазител, тип NH000, ножовидно присъединяване Номинално напрежение 500 V, AC Номинален ток 20 А Предпазна крива gL/gG Изключвателна способност ≥ 100 kA Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-1:2013 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 91 | Предпазител високомощен 35/NH000 | Патронен предпазител, тип NH000, ножовидно присъединяване Номинално напрежение 500 V, AC Номинален ток 35 А Предпазна крива gL/gG Изключвателна способност ≥ 100 kA Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-1:2013 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 92 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН HH/6/10/38 | Патронен предпазител, тип NFC Номинално напрежение 500 V, AC Номинален ток 6 А, Предпазна крива aМ Изключвателна способност ≥ 50 kA Размери 10 х 38 mm Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-2:2013, БДС EN 60947-3:2009 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 93 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН HH/40/14/50 | Патронен предпазител, тип NFC Номинално напрежение 500 V, AC Номинален ток 40 А Предпазна крива gG Изключвателна способност ≥ 50 kA Размери 14 х 51 mm Да отговаря на стандарти: БДС HD 60269-2:2013, БДС EN 60947-3:2009 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 94 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/2/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 2 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 50 N БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 95 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/6,3/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 6,3 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 40 |  |  |
| 96 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/10/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 10 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 97 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/16/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 16 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 98 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/20/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 20 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 99 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/25/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 25 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 100 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/40/45/510 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 10/24 kV Номинален ток 40 А L = 442 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 510 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 101 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/20/45/360 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 6/12 kV Номинален ток 20 А L = 292 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 360 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N; С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 6 |  |  |
| 102 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/25/45/360 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 6/12 kV Номинален ток 25 А L = 292 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 360 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 103 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/31,5/45/360 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 6/12 kV Номинален ток 31,5 А L = 292 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 360 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 104 | ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРЪБЕН CH/40/45/360 | Високоволтов предпазител тип ВвП (VvP) Изключвателна способност ≥ 50 kA Номинално напрежение 6/12 kV Номинален ток 40 А L = 292 mm Обща дължина (керамика+контактни капачки) - 360 mm Диаметър на контактната капачка – 45 mm Изключващ бутон със сила 80 N С вграден температурен ограничител БДС EN IEC 60282-1:2020 |  | Бр. | 3 |  |  |
| 105 | Кондензатор неелектролитен /0,068µF/275VAC | Кондензатор, полипропиленов, неелeктролитен, капацитет 68 nF, работно напрежение 275 VAC, монтаж ТНТ, растер на изводите 15 mm, толеранс ± 5 %,минимален обхват на работната температура (- 55 °С ÷ 105 °С) |  | Бр. | 20 |  |  |
| 106 | Кондензатор неелектролитен /8µF/450VAC | Кондензатор, работен, неелeктролитен, капацитет 8µF, работно напрежение 450 VAC, изводи -изолирани проводници, толеранс ± 5%, минимален обхват на работната температура (-20 °С ÷ 85 °С), работни часове ≥ 10 000, клас В. |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Редови клеми и аксесоари към тях, бутони, ключове за управление, сигнални лампи, щепсели, контакти и други компоненти на електрически вериги. |  |  |
| 107 | КЛЕМА редова/неделима/ до 2,5mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 2,5 mm²; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 600 |  |  |
| 108 | КЛЕМА редова/неделима/ до 4mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 4 mm²; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 2400 |  |  |
| 109 | КЛЕМА редова/делима/до 4mm2 | Редова клема, делима, (разкъсваема) предназначена за свързване на проводници до 4 mm2; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 1200 |  |  |
| 110 | КЛЕМА редова/неделима/до 6mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 6 mm² ; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 500 |  |  |
| 111 | КЛЕМА редова/делима/до 6mm2 | Измервателна редова клема(токова), разкъсваема, предназначена за свързване на проводници до 6 mm²; с винтово присъединяване на проводника, с гнезда за сонди от двете страни на клемата. С възможност за надграждане с допълнителни аксесоари(специални мостове, гнезда за сонди и т.н) изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговарят на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен |  | Бр. | 1000 |  |  |
| 112 | КЛЕМА ВК редова/неделима/ до 10 mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 10 mm²; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 200 |  |  |
| 113 | КЛЕМА ВК редова/неделима/ до 16mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 16 mm²; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарти: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 150 |  |  |
| 114 | КЛЕМА ВК редова/неделима/ до 35mm2 | Редова клема, неделима, предназначена за свързване на проводници до 35 mm2; с винтово присъединяване на проводника; изработена от негорим изолационен материал; Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 60 |  |  |
| 115 | KАПАЧКА КРАЙНА редова за клема 2,5 mm² | крайна капачка за редова клема 2,5 mm² от позиция 75 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 116 | KАПАЧКА КРАЙНА редова за клема 4 mm² | крайна капачка за редова клема 4 mm² от позиция 76 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 100 |  |  |
| 117 | KАПАЧКА КРАЙНА редова за клема 6 mm² | крайна капачка за редова клема 6 mm² от позиция 78 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 50 |  |  |
| 118 | KАПАЧКА КРАЙНА редова за измервателна токова клема 6 mm² | крайна капачка за измервателна(токова) редова клема 6 mm² от позиция 79 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 250 |  |  |
| 119 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК редова/10/Y до 2,5 mm² | Мост за клема (редова, неделима) 2,5 mm² от позиция 75, брой полюси – 10, неподвижен(фиксиран), комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 120 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК редова/10/Y до 4 mm² | Мост за клема (редова, разединяема) 4 mm² от позиция 77, брой полюси – 10, неподвижен(фиксиран), комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 30 |  |  |
| 121 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК редова/10/Y до 4 mm² | Мост за клема (редова, неделима) 4 mm² от позиция 76, брой полюси – 10, неподвижен(фиксиран), комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 50 |  |  |
| 122 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК редова/10/Y до 6 mm² | Мост за клема(редова, неделима) 6mm² от позиция 78, брой полюси – 10, неподвижен(фиксиран), комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо). Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 20 |  |  |
| 123 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК измервателна/10/Y до 6 mm² | Мост за клема(разединяема, измервателна, токова) 6 mm² от позиция 79, брой полюси – 10, неподвижен(фиксиран), комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 100 |  |  |
| 124 | МОСТ ЗА КЛЕМА ВК измервателна/2/Y до 6 mm² | Мост за клема(разединяема, измервателна, токова) 6 mm² от позиция 79, с изолация, брой полюси – 2, подвижен(позволяващ съединяване на две съседни клеми) комплект с винтове за присъединяване(ако е приложимо) Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 500 |  |  |
| 125 | ФИКСАТОР ЗА КЛЕМОРЕД | Краен притискач за редови клеми, Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm; Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 200 |  |  |
| 126 | Бананки 2,5 mm2 | Бананка с дължина 20 mm за маркировка на проводник до 2,5 mm2 |  | Бр. | 12000 |  |  |
| 127 | Бананки 4 mm2 | Бананка с дължина 20 mm за маркировка на проводник до 4 mm2 |  | Бр. | 200 |  |  |
| 128 | Маркировка за кабел | Прозрачен носач от полипропилен, картонен етикет. Начин на мотаж: с кабелна превръзка Размери: дължина - 40÷45 mm, ширина - 18÷22 mm |  | Бр. | 700 |  |  |
| 129 | Лустер клема До 1,5 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 1,5 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 70 |  |  |
| 130 | Лустер клема до 2,5 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 2,5 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 200 |  |  |
| 131 | Лустер клема до 4 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 4 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 250 |  |  |
| 132 | Лустер клема до 6 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 6 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен. |  | Бр. | 200 |  |  |
| 133 | Лустер клема до 10 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 10 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен |  | Бр. | 20 |  |  |
| 134 | Лустер клема до 16 mm² | Лустер клема, 12 полюсна, винтова, за присъединяване на кръгъл меден проводник(плътен или многожичен) с номинално сечение до 16 mm², изработена от негорим, изолационен материал. Да отговаря на стандарт: БДС EN 60947-7-1 или БДС EN 60998-2-1 или еквивалентен |  | Бр. | 15 |  |  |
|  | Кабелен накрайник Y/0,5 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 0,5 mm2 дължина на неизолираната част - 8 mm |  | Бр. | 200 |  |  |
|  | Кабелен накрайник Y/0,75 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 0,75 mm2 дължина на неизолираната част - 8 mm |  | Бр. | 200 |  |  |
| 135 | Кабелен накрайник Y/1 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 1 mm2 дължина на неизолираната част - 8 mm |  | Бр. | 2500 |  |  |
| 136 | Кабелен накрайник Y/1,5 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 1,5 mm2 дължина на неизолираната част - 8 mm |  | Бр. | 14500 |  |  |
| 137 | Кабелен накрайник Y/1,5, двоен | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за 2 проводника със сечение 1,5 mm2 (2х1,5 mm2) дължина на неизолираната част - 8 mm |  | Бр. | 3000 |  |  |
| 138 | Кабелен накрайник Y/2,5 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 2,5 mm2, дължина на неизолираната част - 10 mm |  | Бр. | 10500 |  |  |
| 139 | Кабелен накрайник Y/2,5 двоен | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за 2 проводника със сечение 2,5 mm2, (2х2,5 mm2) дължина на неизолираната част - 10 mm |  | Бр. | 3000 |  |  |
| 140 | Кабелен накрайник Y/4 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 4 mm2, дължина на неизолираната част - 12 mm |  | Бр. | 3000 |  |  |
| 141 | Кабелен накрайник Y/4 двоен | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за 2 проводника със сечение 4 mm2, (2х4 mm2) дължина на неизолираната част - 12 mm |  | Бр. | 200 |  |  |
| 142 | Кабелен накрайник Y/6 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 6 mm2, дължина на неизолираната част - 12 mm |  | Бр. | 3000 |  |  |
| 143 | Кабелен накрайник Y/25 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 25 mm2, дължина на неизолираната част - 16 mm |  | Бр. | 500 |  |  |
| 144 | Кабелен накрайник N/10 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, без изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 10,0 mm2, дължина - 12 mm |  | Бр. | 1500 |  |  |
| 145 | Кабелен накрайник N/16 | Кабелен накрайник(втулка) за кримпване, без изолация, меден, калайдисан, за кабел със сечение 16,0 mm2, дължина - 12 mm |  | Бр. | 500 |  |  |
| 146 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/Y/1,5/с кръгъл отвор | Кабелна обувка - с ухо, тръбна, медна, калайдисана, изолирана, за пресоване, за кабел със сечение 0,5÷1,5 mm2, отвор за болт М4 |  | Бр. | 1100 |  |  |
| 147 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/Y/2,5/с кръгъл отвор | Кабелна обувка - с ухо, тръбна, медна, калайдисана, изолирана, за пресоване, за кабел със сечение 1,5÷2,5 mm2, отвор за болт М4 |  | Бр. | 1200 |  |  |
| 148 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/Y/6/с кръгъл отвор | Кабелна обувка - с ухо, тръбна, медна, калайдисана, изолирана, за пресоване, за кабел със сечение 4÷6 mm2, отвор за болт М4 |  | Бр. | 1000 |  |  |
| 149 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/Y/2,5/ авто(мъжка) | Контактен кабелен накрайник(плосък) за кримпване, с изолация, меден, калайдисан, за проводник със сечение 2,5 mm2, размери на контактната час – 6,3 х 0,8 mm |  | Бр. | 200 |  |  |
| 150 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/6/с кръгъл отвор | Кабелна обувка – с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 6 mm², отвор за болт М6 |  | Бр. | 200 |  |  |
| 151 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/10/с кръгъл отвор | Кабелна обувка- с ухо, медна, калайдисана, неизолирана, за кримпване, за кабел със сечение 10 mm², отвор за болт М6 |  | Бр. | 600 |  |  |
| 152 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/16/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 16 mm², отвор за болт М8 |  | Бр. | 500 |  |  |
| 153 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/25/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 25 mm², отвор за болт М8 |  | Бр. | 220 |  |  |
| 154 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/35/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 35 mm², отвор за болт М10 |  | Бр. | 150 |  |  |
| 155 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/70/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 70mm², отвор за болт М10 |  | Бр. | 120 |  |  |
| 156 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/95/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 95 mm², отвор за болт М10 |  | Бр. | 80 |  |  |
| 157 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/185/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 185 mm²,отвор за болт М12 |  | Бр. | 100 |  |  |
| 158 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/240/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 240 mm²,отвор за болт М12 |  | Бр. | 150 |  |  |
| 159 | ОБУВКА КАБЕЛНА Cu/N/300/с кръгъл отвор | Кабелна обувка –с ухо, тръбна, медна, калайдисана, неизолирана, за пресоване, за кабел със сечение 300 mm²,отвор за болт М12 |  | Бр. | 150 |  |  |
| 160 | Бутон оперативен зелен | Бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – зелен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти 2 NО Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 65 |  |  |
| 161 | Бутон оперативен червен | Бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – червен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти 2 NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 75 |  |  |
| 162 | Бутон оперативен зелен | Бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – зелен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти 1NO+1NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 163 | Бутон оперативен червен | Бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – червен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти 1NO+1NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 164 | Бутон оперативен зелен | Бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – зелен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти 2NO+2NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 35 |  |  |
| 165 | Бутон оперативен зелен светещ | Осветен бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – зелен, с хромирана метална основа, диаметър на монтаж -Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти - 1NO+1NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 13 |  |  |
| 166 | Бутон оперативен червен светещ | Осветен бутон с пружинно връщане, кръгъл, цвят – червен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж - Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 10 000 000 цикъла електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла при 2 А / 240 V, AC 15, брой контакти - 1NO+1NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 13 |  |  |
| 167 | Бутон авариен стоп | Авариен стоп бутон, тип „гъба“,кръгъл, тригер действие. Освобождаване чрез завъртане. Минимален диаметър на гъбата - Ф40 mm. диаметър на монтаж - Ф 22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC номинален ток 3А при 240 V, AC 15. 0,27 А при 240 V , DC 13 механична издръжливост ≥ 300 000 цикъла брой контакти - 1NO+1NC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 45 |  |  |
| 168 | Светлинен индикатор (Сигнална лампа) зелен | Сигнална лампа, кръгла, цвят – зелен, с метална основа, диаметър на монтаж - Ф22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 42 |  |  |
| 169 | Светлинен индикатор (Сигнална лампа) червен | Сигнална лампа, кръгла, цвят – червен, с метална хромирана основа, диаметър на монтаж - Ф22 mm за номинално напрежение 240 V, AC/DC Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 42 |  |  |
| 170 | Пакетен превключвател 0-1 | Ключ пакетен, брой положения 2 Позиции 0°(0) - 60°(1) брой полюси – 2; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤100 mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток 3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 171 | Пакетен превключвател 0-1 | Ключ пакетен, брой положения 2 Позиции 0°(0) - 60°(1) брой полюси – 4; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤100 mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток 3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 65 |  |  |
| 172 | Пакетен превключвател 0-1-2 | Ключ пакетен, брой положения 3 Позиции 270°(0) - 330°(1) - 30°(2) брой полюси – 2; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤100 mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток -3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 173 | Пакетен превключвател 0-1-2 | Ключ пакетен, брой положения 3 Позиции 270°(0) - 330°(1) - 30°(2) брой полюси – 4; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤150mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток 3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 174 | Пакетен превключвател 1-0-2 | Ключ пакетен,брой положения 3 Позиции 300°(1) - 0°(0) - 60°(2) брой полюси – 4; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤150mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток 3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 175 | Пакетен превключвател 1-0-2 | Ключ пакетен, брой положения 3 (импулсен) Позиции 330°(1) - 0°(0) - 30°(2) С пружинно възвръщане в положение 0°(0) брой полюси – 2; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 30 mm/30 mm/≤150mm номинално напрежение 400 V AC, номинален термичен ток 10 А номинален ток 3 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,3 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 176 | Пакетен превключвател 0-1 | Ключ пакетен, брой положения 2 Позиции 0°(0) - 45°(1) брой полюси – 4; начин на монтаж – преден, отвор Ф22, размери: в/ш/д – 45 mm/45 mm/≤150 mm номинално напрежение 690 V AC, номинален термичен ток 20 А номинален ток 4 А при 240 V AC, AC 15 номинален ток 0,4 А при 220 V DC електрическа устойчивост ≥ 600 000 цикъла , при AC 15 механична устойчивост ≥ 600 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 177 | Пакетен превключвател 0-1 | Ключ пакетен, брой положения 2 Позиции 0°(0) - 90°(1) брой полюси – 4; начин на монтаж – преден, 4 отвора, размери: в/ш/д – 65 mm/65 mm/≤150 mm номинално напрежение 690 V AC, номинален термичен ток 32 А механична устойчивост ≥ 300 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 178 | Пакетен превключвател за волтметър | Ключ пакетен с позиция “0“ да осъществява измервания между комбинации от трите фази и всяка фаза към нула, с позиции: L1L2 - L2L3 - L3L1 - 0 - L1N - L2N - L3N начин на монтаж – преден, размери: в/ш/д – 45 mm/45 mm/≤120mm номинално напрежение 690 V AC, ном. термичен ток 10 А ном. работeн ток ≥ 3 А при 400 VAC, АС-3 електрическа устойчивост ≥ 500 000 цикъла при АС-3 механична устойчивост ≥ 1 000 000 цикъла Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 8 |  |  |
| 179 | Пакетен превключвател умшалтер | Ключ пакетен, брой положения 3(I-0-II) Триполюсен разединителен превключвател - умшалтер номинално напрежение 690 V AC, номинален ток 40А с въртяща ръкохватка възможност за монтаж на DIN шина Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 180 | Миниатюрен, прецизен краен изключвател - влагозащитен, с кабел | Миниатюрен, прецизен, краен изключвател тип 14CE1-3. (с кабел) дължина на кабела ≥ 3 метра, Влагозащитен, IP ≥ 65 С горноразположен щифт (пин) с бутало, със самовъзръщане. Долно разположен кабел Размери: широчина 40 mm височина 44 mm дебелина 16 mm Междуболтово разстояние за закрепяне на тялото на изключвателя – 25 mm Отворена позиция – 17,5 mm свобободен ход – 1,8 mm работно положение – от 15,7 mm до 12,7 mm Контактна система: SPDT Номинално напрежение ≥ 250 V Номинален термичен ток ≥ 3А работен ток ≥ 1 А при 240 VAC, АС-3. ≥ 3 А при 28 VDC Механична издръжливост ≥ 5 000 000 Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 181 | Краен изключвател | Краен изключвател, стандартен. С регулируема дължина на рамото и въртяща ролка със самовъзвръщане на рамото Контактна система: DPST (1NO+1NC) Номинално напрежение ≥ 250 V Номинален термичен ток – 10 А работен ток ≥ 3 А при 240 VAC, АС-3. ≥ 0,1 А при 250 VDC, DС-13 Механична издръжливост ≥ 3 000 000 Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 40 |  |  |
| 182 | Краен изключвател | Краен изключвател, метално тяло. С регулируема дължина на рамото и въртяща ролка със самовъзвръщане на рамото Контактна система: DPST (2NO+2NC) Номинално напрежение ≥ 250 V Номинален термичен ток ≥ 5 А работен ток ≥ 3 А при 240 VAC, АС-3. ≥ 0,1 А при 250 VDC, DС-13 Механична издръжливост ≥ 3 000 000 Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 30 |  |  |
| 183 | Краен изключвател тип шалтбау | Краен изключвател, модел шалтбау S800 С лост и ролка Контактна система: DPST (1NO+1NC) Номинално напрежение ≥ 220/380 VAC Номинален ток ≥ 16 А/10 А Механична издръжливост ≥ 3 000 000 Да отговаря на стандарт: БДС EN IEC 60947-1:2021 |  | Бр. | 30 |  |  |
| 184 | КСА за разединител | Контролно сигнална апаратура за разединител(КСА), Комплект - включващ минимум 6 микропревключвателя тип шалтбау, всеки един с контактна система: DPST (1NO+1NC), с конструкция осигуряваща едновременното задействие на микропревключвателите. |  | Бр. | 14 |  |  |
| 185 | Ключалка за електромагнитна блокировка | Ключалка за електромагнитна блокировка |  | Бр. | 15 |  |  |
| 186 | Бобина за блокировка DC/24 | Бобина за отключване на електромагнитна ключалка със захраващо напрежение 24 VDC, съвместима с ключалката от позиция 189 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 187 | Бобина за блокировка DC/110 | Бобина за отключване на електромагнитна ключалка със захраващо напрежение 110 VDC, съвместима с ключалката от позиция 189 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 188 | Бобина за блокировка DC/220 | Бобина за отключване на електромагнитна ключалка със захраващо напрежение 220 VDC, съвместима с ключалката от позиция 189 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 189 | Ключ за осветление обикновен/скрит монтаж | Електрически ключ за осветление, единичен, за вграждане, IP20, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А, цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1÷2,5 mm² монтажна дълбочина - 30 mm |  | Бр. | 280 |  |  |
| 190 | Ключ за осветление обикновен/открит мотаж влагозащитен | Електрически ключ за осветление, единичен, за външен монтаж, IP54, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А, цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1 ÷2,5 mm² |  | Бр. | 150 |  |  |
| 191 | Ключ за осветление сериен/скрит монтаж | Електрически ключ за осветление, сериен, за вграждане, IP20, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А, цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1÷2,5 mm² монтажна дълбочина - 30 mm |  | Бр. | 105 |  |  |
| 192 | Ключ за осветление сериен/открит монтаж влагозащитен | Електрически ключ за осветление, сериен, за външен монтаж, IP54, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А, цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1 ÷2,5 mm² |  | Бр. | 60 |  |  |
| 193 | Ключ за осветление девиаторен/скрит монтаж | Електрически ключ за осветление, девиаторен, за вграждане, IP20, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А,цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1÷2,5 mm² монтажна дълбочина - 30 mm |  | Бр. | 90 |  |  |
| 194 | Ключ за осветление девиаторен/открит мотаж влагозащитен | Електрически ключ за осветление, девиаторен, за външен монтаж, IP54, номинално напрежение - 250 VАС, номинален ток - 10 А, цвят - бял, сечение на свързващите проводници 1÷2,5 mm² |  | Бр. | 80 |  |  |
| 195 | Контакт инсталационен скрит/м/16/ до 250 V | Контакт тип Шуко( 2Р+Е), за вграден монтаж, единичен; Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 V. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 350 |  |  |
| 196 | Контакт инсталационен скрит/м/16/до 250 V IP44 | Контакт тип Шуко( 2Р+Е), за вграден монтаж, с капак, IP44, единичен, Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 V. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 180 |  |  |
| 197 | Контакт инсталационен открит/м/16/ до 250 IP20 | Контакт тип Шуко( 2Р+Е), за открит монтаж, Степен на защита ≥ IP20, единичен, Номинален ток - 16 А; Номинално напрежение 250 V. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 198 | Контакт инсталационен открит/м/16/ до 250 IP54 | Контакт тип Шуко( 2Р+РЕ), за открит монтаж, с капак, IP54, единичен, Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 V. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 140 |  |  |
| 199 | Контакт инсталационен открит/2/16/ до 250 V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (2Р+РE), за открит монтаж,Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 200+ | Контакт инсталационен открит/2/16/ до 250 V IP65 | Индустриален съсединител, ЕВРО контакт (2Р+E), за открит монтаж, Номинален ток - 16 А; Номинално напрежение 250 VAC; Степен на защита ≥ IP 65 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 30 |  |  |
| 201 | Контакт инсталационен открит/2/32/до 250V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (2Р+РE), за открит монтаж Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 20 |  |  |
| 202 | Контакт инсталационен открит/2/32/до 250V IP54 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (2Р+ E), за открит монтаж Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 54 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 30 |  |  |
| 203 | Контакт инсталационен подвижен/М/16/до 250V IP40 | Удължител с контакт и щепсел, тип Шуко (2Р+Е), с дължина ≥ 10 м, Номинален ток - 16 А; Номинално напрежение 250 VAC; Степен на защита ≥ IP 40 , Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 5 |  |  |
|  | Контакт(Евро) индустриален) /2/16/ до 250 V подвижен, IP67 | Индустриален (Евро) контакт, подвижен(мобилен, преносим), (2Р+E) Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Контакт(Евро) индустриален) /2/32/ до 250 V подвижен, IP67 | Индустриален (Евро) контакт, подвижен(мобилен, преносим), (2Р+E) Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Контакт(Евро) индустриален) /3/16/ до 400 V подвижен, IP67 | Индустриален (Евро) контакт, подвижен(мобилен, преносим), (3Р+N+E) Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Контакт(Евро) индустриален) /3/32/ до 400 V подвижен, IP67 | Индустриален (Евро) контакт, подвижен(мобилен, преносим), (3Р+N+E) Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Контакт(Евро) индустриален) /3/63/ до 400 V подвижен, IP67 | Индустриален (Евро) контакт, подвижен(мобилен, преносим), (3Р+N+E) Номинален ток – 63 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | КОНТАКТ ИНСТ. открит/3/16/до 400V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (3Р+N+E), за открит монтаж Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 5 |  |  |
|  | КОНТАКТ ИНСТ. открит/3/16/до 400V IP67 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (3Р+N+E), за открит монтаж Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 208 | Контакт инсталационен. открит/3/32/до 400V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (3Р+N+E), за открит монтаж Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 209 | Контакт инсталационен. открит/3/32/до 400V IP67 | Индустриален съединител, ЕВРО контакт (3Р+N+E), за открит монтаж Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт-6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 45 |  |  |
| 210 | Контакт инсталационен открит/трифазен/25/ до 400 V | Контакт трифазен, за открит монтаж: за щепсел с плоски щифтове; номинален ток - 3 Х 25+16 А номинално напрежение 400 V Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 50 |  |  |
| 211 | Контакт инсталационен открит/Т/25/до 400 V IP44 | Контакт трифазен, за открит монтаж, с капак, Степен на защита ≥ IP 44, за щепсел с плоски щифтове; номинален ток - 3 Х 25+16 А номинално напрежение 400 V Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 212 | Щепсел монофазен/16/ до 250 V IP40 | Щепсел, монофазен, тип ШУКО, номинален ток 16 А; номинално напрежение 250 V; Степен на защита ≥ IP 40. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 100 |  |  |
| 213 | Щепсел монофазен/16/ до 250 V IP44 | Щепсел, монофазен, тип ШУКО, номинален ток 16 А; номинално напрежение 250 V; Степен на защита ≥ IP 44. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 150 |  |  |
| 214 | Щепсел трифазен/25/ до 400 V IP20 | Щепсел, трифазен, с плоски щифтове, номинален ток 25 А; номинално напрежение 400 V; Степен на защита ≥ IP 20. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 70 |  |  |
| 215 | Щепсел трифазен/32/ до 400 V IP20 | Щепсел, трифазен, с плоски щифтове, номинален ток 32 А; номинално напрежение 400 V; Степен на защита ≥ IP 20. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 216 | Щепсел трифазен/32/ до 400 V IP44 | Щепсел, трифазен, с плоски щифтове, номинален ток 32 А; номинално напрежение 400 V; Степен на защита ≥ IP 44. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 217 | Щепсел монофазен/16/ до 250 V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (2Р+РЕ); Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 30 |  |  |
|  | Щепсел монофазен/16/ до 250 V IP67 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (2Р+РЕ); Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 218 | Щепсел монофазен/32/ до 250 V IP40 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки,(2Р+РЕ); Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 250 VАС; Степен на защита ≥ IP 40 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 219 | Щепсел трифазен/16/ до 400 V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (3Р+N+PE); Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Щепсел трифазен/16/ до 400 V IP67 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (3Р+N+PE); Номинален ток – 16 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 67 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 220 | Щепсел трифазен/32/ до 400 V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (3Р+N+PE); Номинален ток – 32 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 30 |  |  |
|  | Щепсел трифазен/63/ до 400 V IP44 | Индустриален съединител, ЕВРО щепсел-мъжки, (3Р+N+PE); Номинален ток – 63 А; Номинално напрежение 400 VАС; Степен на защита ≥ IP 44 Разположение на земния контакт- 6h Да отговаря на стандарт: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 1 |  |  |
|  | Разклонител с 3 гнезда с ключ | Разклонител с три гнезда, тип Шуко ( 2Р+РЕ), с двуполюсен ключ ON/OF, кабел с дължина ≥ 1,5 m и сечение на жилата ≥ 3х1,5 mm2 Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Разклонител с 5 гнезда с ключ | Разклонител с пет гнезда, тип Шуко ( 2Р+РЕ), с двуполюсен ключ ON/OF, кабел с дължина ≥ 1,5 m и сечение на жилата ≥ 3х1,5 mm2 Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Разклонител с 6 гнезда с ключ | Разклонител с шест гнезда, тип Шуко ( 2Р+РЕ), с двуполюсен ключ ON/OF, кабел с дължина ≥ 1,5 m и сечение на жилата ≥ 3х1,5 mm2 Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Разклонител с 7 гнезда с ключ | Разклонител със седем гнезда, тип Шуко ( 2Р+РЕ), с двуполюсен ключ ON/OF, кабел с дължина ≥ 1,5 m и сечение на жилата ≥ 3х1,5 mm2 Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Разклонител с 8 гнезда с ключ | Разклонител с осем гнезда, тип Шуко(2Р+РЕ), с двуполюсен ключ ON/OF, кабел с дължина ≥ 1,5 m и сечение на жилата ≥ 3х1,5 mm2 Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 5 |  |  |
|  | Удължител, макара, монофазен | Макара ( монофазен удължител+разклонител) с кабел: Дължина ≥ 25 метра, Проводник 3х1.5 mm2, с 4 заземени контакта, тип Шуко. Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 |  | Бр. | 10 |  |  |
|  | Удължител трифазен | Макара ( трифазен удължител+разклонител) с кабел: Дължина ≥ 25 метра, Проводник 5х1.5 mm2, с 2(два)x(2Р+РЕ), заземени контакта, тип Шуко и един 1хСЕЕ 3P+N+PE, тип (евро) Да отговаря на стандарт: БДС 17183:1990 БДС EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 |  | Бр. | 20 |  |  |
|  | Кутия инсталационна конзолна/C | Инсталационна кутия за скрит монтаж, с капак, кръгла, ф 65÷68 mm, дълбочина 40 ÷ 45 mm, за вграждане в стена с мазилка Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | Бр. | 40 |  |  |
|  | Кутия инсталационна конзолна/C за гипсокартон | Инсталационна кутия за скрит монтаж, за вграждане в гипсокартон Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | Бр. | 40 |  |  |
|  | Кутия инсталационна разклонителна/C | Инсталационна кутия за скрит монтаж, с капак, правоъгълна, с размери: ширина 110÷115 mm дължина 110÷115mm дълбочина 50 ÷ 55 mm Степен на защита ≥ IP 30 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | бр | 40 |  |  |
|  | Кутия инсталационна разклонителна/C за гипсокартон | Инсталационна кутия за скрит монтаж, с капак, правоъгълна, за вграждане в гипсокартон с размери: ширина 110÷115 mm дължина 110÷115mm дълбочина 50 ÷ 55 mm Степен на защита ≥ IP 30 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | бр | 40 |  |  |
|  | Кутия инсталационна разклонителна/O | Инсталационна кутия за открит монтаж, с капак, правоъгълна, противовлажна, с размери: ширина - 100÷115 mm дължина - 100÷115 mm дълбочина - 50 mm Степен на защита ≥ IP 55 Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | Бр. | 100 |  |  |
|  | КУТИЯ разпределителна/за стълб/К1/оборудвана | Алуминиева разклонителна кутия за стълб, тип К1 - оборудвана Да отговаря на стандарт: БДС EN 60669-1:2018/AC:2020-02:2020 БДС EN IEC 60695-2-11:2022 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 221 | ТАБЛО БОЙЛЕРНО с контакт | Електрическо табло за бойлер с двойна комбинация от ключ( In ≥ 25 А) и контакт( In ≥ 16 А), Un ≥ 240V, за скрит монтаж. |  | Бр. | 5 |  |  |
| 222 | Табло апартментно ТАП8, външен монтаж | Табло апартаментно, за 8 модула(ТАП8), за външен монтаж, с прозрачна врата Степен на защита ≥ IP 40, Изработено от самогасящ се материал Да отговаря на стандарти: IEC 60695-2-1; IEC 60529 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 223 | Табло апартментно ТАП12, външен монтаж | Табло апартаментно, за 12 модула(ТАП12), за външен монтаж, с прозрачна врата Степен на защита ≥ IP 40, Изработено от самогасящ се материал Да отговаря на стандарти: IEC 60695-2-1; IEC 60529 |  | Бр. | 15 |  |  |
| 224 | Табло апартментно ТАП18, външен монтаж | Табло апартаментно, за 18 модула(ТАП18), за външен монтаж, с прозрачна врата Степен на защита ≥ IP 40, Изработено от самогасящ се материал Да отговаря на стандарти: IEC 60695-2-1; IEC 60529 |  | Бр. | 15 |  |  |
|  | Табло апартментно ТАП24, външен монтаж | Табло апартаментно, за 24 модула(ТАП24), за външен монтаж, с прозрачна врата Степен на защита ≥ IP 40, Изработено от самогасящ се материал Да отговаря на стандарти: IEC 60695-2-1; IEC 60529 |  | Бр. | 15 |  |  |
|  | Табло електр/PVC/Sten/IP66/600/400/230 | Шкаф стенен полиестерен с размери 600÷700X400÷500X200÷300 IP66 с монтажна плоча |  | Бр. | 6 |  |  |
| 232 | Тръба, гофрирана PVC/Ф14 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф14, материал – PVC Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | м | 150 |  |  |
| 233 | Тръба, гофрирана PVC/Ф16 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф16, материал – PVC Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | м | 350 |  |  |
| 234 | Тръба, гофрирана PVC/Ф32 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф32, материал – PVC Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | м | 350 |  |  |
| 235 | Тръба, гофрирана FePVC Ф 14 | Т ръба, гофрирана с диаметър Ф14, спираловидна, стоманена, поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 100 |  |  |
| 236 | Тръба, гофрирана FePVC Ф16 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф16, спираловидна, стоманена, поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 250 |  |  |
| 237 | Тръба, гофрирана FePVC/Ф18 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф18, спираловидна, стоманена, поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 215 |  |  |
| 238 | Тръба, гофрирана FePVC/Ф26 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф26, спираловидна, стоманена, поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна. Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 350 |  |  |
| 239 | Тръба, гофрирана FePVC Ф32 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф32, спираловидна, стоманена,,поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна. Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 100 |  |  |
| 240 | Тръба, гофрирана FePVC/Ф37 | Тръба, гофрирана с диаметър Ф37, спираловидна, стоманена, поцинкована лента, покрита със слой от PVC, черна. Да отговаря на стандарт: БДС EN 10240:2000 |  | м | 100 |  |  |
| 241 | Щуцер кабелен PG 16 | Щуцер PG 16, с гайка, материал – полиамид за кабел ф10мм-14мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 230 |  |  |
| 242 | Щуцер кабелен PG 21 | Щуцер PG 21, с гайка, материал – полиамид за кабел ф13мм-18мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 120 |  |  |
| 243 | Щуцер кабелен PG 29 | Щуцер PG 29, с гайка, материал – полиамид за кабел ф18мм-25мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 150 |  |  |
| 244 | Щуцер кабелен PG 36 | Щуцер PG 36, с гайка, материал – полиамид за кабел ф22мм-32мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 120 |  |  |
| 245 | Щуцер кабелен PG 42 | Щуцер PG 42, с гайка, материал – полиамид за кабел ф32мм-38мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 80 |  |  |
| 246 | Щуцер кабелен PG 48 | Щуцер PG 48, с гайка, материал – полиамид за кабел ф34мм-44мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 105 |  |  |
| 247 | Щуцер кабелен PG 63 | Щуцер PG 63, с гайка, материал – полиамид за кабел ф42мм-50мм Да отговаря на стандарт: DIN 40430, БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 1 |  |  |
| 248 | Щуцер кабелен 20, метален | Щуцер M 20x1,5 mm(метрична резба), материал - метал, никелиран, Комплект: с гайка, уплътнител, вложка за затягане, О-пръстен. Да отговаря на стандарт: EN 60423 |  | Бр. | 80 |  |  |
| 249 | Щуцер кабелен 25, метален | Щуцер M 25x1,5 mm(метрична резба), материал - метал, никелиран, Комплект: с гайка, уплътнител, вложка за затягане, О-пръстен. Да отговаря на стандарт: EN 60423 |  | Бр. | 25 |  |  |
| 250 | Кабелна превръзка 100/2,5 | Кабелна превръзка с дължина 100 mm, ширина 2,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 2000 |  |  |
| 251 | Кабелна превръзка 160/2,5 | Кабелна превръзка с дължина 160 mm, ширина 2,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 5000 |  |  |
| 252 | Кабелна превръзка 200/2,5 | Кабелна превръзка с дължина 200 mm, ширина 2,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 10000 |  |  |
| 254 | Кабелна превръзка 140/3,5 | Кабелна превръзка с дължина 140 mm, ширина 3,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 10000 |  |  |
|  | Кабелна превръзка 200/3,5 | Кабелна превръзка с дължина 200 mm, ширина 3,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 5000 |  |  |
|  | Кабелна превръзка 250/3,5 | Кабелна превръзка с дължина 250 mm, ширина 3,5mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 12000 |  |  |
| 255 | Кабелна превръзка 360/3,5 | Кабелна превръзка с дължина 360 mm, ширина 3,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 8000 |  |  |
| 256 | Кабелна превръзка 280/4,5 | Кабелна превръзка с дължина 280 mm, ширина 4,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 5000 |  |  |
|  | Кабелна превръзка 380/4,5 | Кабелна превръзка с дължина 380 mm, ширина 4,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 10000 |  |  |
| 257 | Кабелна превръзка 500/7,5 | Кабелна превръзка с дължина 500 mm, ширина 7,5 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 2100 |  |  |
| 258 | Кабелна превръзка 770/9 | Кабелна превръзка с дължина 770 mm, ширина 9 mm Да отговаря на стандарт: БДС EN 14582:2016 |  | Бр. | 2000 |  |  |
|  | Спирала кабелна СНОП/ Ф12 | Спирала кабелна за кабелен сноп с диаметър Ф12 |  | м | 300 |  |  |
| 259 | Кабелен канал PVC перфориран/40/40 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 40 mm, височина-40 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 260 | Кабелен канал PVC перфориран/40/60 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 40 mm, височина- 60 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 261 | Кабелен канал PVC перфориран/60/60 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 60 mm, височина- 60 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 262 | Кабелен канал PVC перфориран/60/80 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 60 mm, височина- 80 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 263 | Кабелен канал PVC перфориран/80/60 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 80 mm, височина- 60 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 264 | Кабелен канал PVC перфориран/100/60 | Кабелен канал - перфориран, сив, материал – PVC ширина - 100 mm, височина- 60 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 20 |  |  |
| 265 | Кабелен канал PVC плътен/16/16 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 16 mm, височина-16 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 220 |  |  |
| 266 | Кабелен канал PVC плътен/25/16 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 25 mm, височина-16 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 70 |  |  |
| 267 | Кабелен канал PVC плътен/20/20 | Кабелен канал - плътен, материал – PVC ширина - 20 mm, височина-20 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 40 |  |  |
| 268 | Кабелен канал PVC плътен/25/25 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 25 mm, височина-25 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 266 |  |  |
| 269 | Кабелен канал PVC плътен/40/25 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 40 mm, височина-25 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 220 |  |  |
| 270 | Кабелен канал PVC плътен/40/20 | Кабелен канал - плътен, материал – PVC ширина - 40 mm, височина-20 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 20 |  |  |
| 271 | Кабелен канал PVC плътен/40/40 | Кабелен канал - плътен, материал – PVC ширина - 40 mm, височина-40 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 90 |  |  |
| 272 | Кабелен канал PVC плътен/40/60 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 40 mm, височина-60mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 20 |  |  |
| 273 | Кабелен канал PVC плътен/60/40 | Кабелен канал - плътен, материал - PVC ширина - 60 mm, височина-40mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 60 |  |  |
| 274 | Кабелен канал PVC плътен/120/40 | Кабелен канал - плътен, материал – PVC ширина - 120 mm, височина-40 mm IEC 60684-3-209:2010 БДС EN 14582:2016 |  | м | 30 |  |  |
| 275 | Шлаух, стъклолаков/ 2÷5 мм | Гъвкава изолационна тръба, стъклолакова, с диаметър Ф 5 mm; Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 500 |  |  |
| 276 | Шлаух термосвиваем 2 до 5 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 5 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 350 |  |  |
| 277 | Шлаух термосвиваем 5 до 10 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 10 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 110 |  |  |
| 278 | Шлаух термосвиваем 10 до 15 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 15 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 370 |  |  |
| 279 | Шлаух термосвиваем 15 до 20 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 20 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 285 |  |  |
| 280 | Шлаух термосвиваем 20 до 30 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 30 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 165 |  |  |
| 281 | Шлаух термосвиваем 30 до 40 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 40 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 100 |  |  |
| 282 | Шлаух термосвиваем 40 до 50 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 50 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 60 |  |  |
| 283 | Шлаух термосвиваем 50 до 70 mm | Черен термосвиваем шлаух с диаметър Ф 70 mm преди свиване и коефициент на свиване ≥ 2:1. Негорим Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010 |  | м | 50 |  |  |
| 284 | DIN шина 35x7,5 | DIN шина с размер 35х7,5мм. материал: поцинкована стомана БДС EN 60715:2018 |  | м | 76 |  |  |
| 285 | DIN шина 35x15 | DIN шина, перфорирана, с размер 35х15мм. материал: поцинкована стомана БДС EN 60715:2018 |  | м | 36 |  |  |
| 286 | "С” шина, за кабели | Профилна шина, с ширина на шлица 16÷17мм. материал: поцинкована стомана БДС EN 60715:2018 |  | м | 20 |  |  |
| 287 | СКОБА АНТИГРОНОВА | Антигронова скоба за закрепяне на тръби и кабели с диаметър от ф11,5мм до ф19,5 мм |  | Бр. | 40 |  |  |
| 288 | Скоба ед./дюбел/полиамид/ обхват 22-30мм | Скоба, единична, закрепваща се с дюбел, материал – полиамид, обхват 22÷30 mm |  | Бр. | 200 |  |  |
| 289 | СКОБА за кабел/5 | Скоба за закрепване на кабел, пластмасова, в комплект с пирон. С отвор за кабел ф 5 mm |  | Бр. | 100 |  |  |
| 290 | СКОБА за кабел/10 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел, обхват на стягане 8÷12mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с “С“ профил, с ширина на шлица 16÷17 mm; IEC 60684-3-209:2010 |  | Бр. | 100 |  |  |
| 291 | СКОБА за кабел/12 | Скоба за закрепване на кабел, с отвор 12 mm, метална, поцинкована, с единично захващане. |  | Бр. | 100 |  |  |
| 292 | СКОБА за кабел/15 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел, обхват на стягане 12÷16mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с “С“ профил, с ширина на шлица 16÷17 mm Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010; БДС EN 60715:2018 |  | Бр. | 70 |  |  |
| 293 | СКОБА за кабел/16 | Скоба за закрепване на кабел, с отвор 16 mm, метална, поцинкована, с единично захващане. |  | Бр. | 300 |  |  |
| 294 | СКОБА за кабел/16 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел,обхват на стягане 16÷22mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с “С“ профил, с ширина на шлица 16÷17 mm Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010; БДС EN 60715:2018 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 295 | СКОБА за кабел/19 | Скоба за закрепване на кабел, с отвор 19 mm, метална, поцинкована, с единично захващане. |  | Бр. | 100 |  |  |
| 296 | СКОБА за кабел/25 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел,обхват на стягане 22÷28mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с профил, с ширина на шлица 16÷17 mm Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010; БДС EN 60715:2018 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 297 | СКОБА за кабел/30 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел,обхват на стягане 28÷34mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с профил, с ширина на шлица 16÷17 mm IEC 60684-3-209:2010; БДС EN 60715:2018 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 298 | СКОБА за кабел/32 | Скоба за закрепване на кабел, с отвор 32 mm, метална, поцинкована, с единично захващане. |  | Бр. | 100 |  |  |
| 299 | СКОБА за кабел/35 | Скоба и болт от стомана, за закрепване на кабел,обхват на стягане 34÷40mm, горещо поцинкована, подложка от полипропилен, подходяща за шини с профил, с ширина на шлица 16÷17 mm Да отговаря на стандарт: IEC 60684-3-209:2010; БДС EN 60715:2018 |  | Бр. | 10 |  |  |
| 300 | Терморегулатор | Терморегулатор за подово отопление: Минимален диапазон на температурна настройка: 5 ÷ 30 °С За номинално напрежение ≥ 250 V Номинален ток ≥ 16 А;БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 5 |  |  |
| 301 | Терморегулатор | Терморегулатор за поддържане на температура в електрически табла: Минимален диапазон на температурна настройка: 0 ÷ 30 °С За номинално напрежение ≥ 250 V Номинален ток ≥ 10 ; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 75 |  |  |
| 302 | Нагревател | Полупроводников нагревател; Мощност – 20W; номинално напрежение 120÷240V; степен на защита - IP54; Монтаж на DIN шина; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 80 |  |  |
| 303 | Нагревател | Полупроводников нагревател; Мощност – 50W; номинално напрежение 120÷240V; степен на защита - IP54; Монтаж на DIN шина; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 55 |  |  |
| 304 | Нагревател | Полупроводников нагревател; Мощност – 90÷100W; номинално напрежение 120÷240V; степен на защита - IP54; Монтаж на DIN шина; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 102 |  |  |
| 305 | Нагревател | Полупроводников нагревател; Мощност – 150W; номинално напрежение 120÷240V; степен на защита - IP54; Монтаж на DIN шина; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 27 |  |  |
| 306 | Нагревател | Полупроводников нагревател; Мощност – 200W; номинално напрежение 120÷240V; степен на защита - IP54; Монтаж на DIN шина; БДС EN 60947-6-1:2006 |  | Бр. | 25 |  |  |
|  | Кабелна глава | Номинално напрежение - 20 kV Тип монтаж - студеносвиваема технология, закрит монтаж, за еднофазни кабели с полимерна изолация и екран от медни жици Минимално сечение на кабела - 70 mm2 Максимално сечение на кабела - 240 mm2 БДС HD 629.1S3:2019 |  | Бр. | 10 |  |  |
|  | Кабелна муфа | Номинално напрежение - 20 kV Тип монтаж - студеносвиваема технология Минимално сечение на кабела - 70 mm2 Максимално сечение на кабела - 240 mm2 Брой на жилата – 1 БДС HD 629.1S3:2019 |  | Бр. | 15 |  |  |
|  | Рейка за разединител | Номинално напрежение - 20 kV За закрит монтаж С регулируема дължина, резба М10 Присъединителни отвори Ø10.5 Материал - порцелан или PVC |  | Бр. | 25 |  |  |
|  | Електроизолационна лента PVC | Лента за електрическа изолация до 600 V, позволяваща цветно кодиране и бързо идентифициране на електрически фази, мрежи и др. Да е огнеустойчива, еластична, с отлични адхезивни свойства. Да е устойчива на слънце, вода, масла, химикали. Размер на ролката : широчина - ≥19мм; дебелина – 0,10÷0,15мм; Различни цветове (черен, бял, жълт, зелен, син, червен). БДС EN 60454-3-1:2003 спецификация за самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Самозалепващи PVC ленти (IEC 60454-3-1:1998) или еквивалент. Лентата да се достави на ролки с дължина ≥20 м |  | Бр. | 1070 |  |  |
|  | Електроизолационна лента каучукова | Студено-самовулканизираща се лента етилпропиленова (EPR) каучукова лента за изолиране и външна обвивка на електрически свръзки до 69кV. Устойчивост влага, корозия, озон, ултравиолетови лъчи. Размер на ролката: широчина - ≥19мм; дебелина ≥ 0,76мм. Лентата да се достави на ролки с дължина ≥ 9 м |  | Бр. | 200 |  |  |

•	Индикативен срок на изпълнение на рамковото споразумение е ……………………………. Месеца.

•	индикативен срок за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка е не повече от………………………….. считано от датата на изпратена заявка по имейл или факс от страна на Възложителя.

Забележка! 	Доставката на стоките, описани по – горе,  ще се извършва поетапно до 4 пъти в рамките на една календарна година, в зависимост от потребностите на възложителя, след заявено конкретно количество чрез подаване на заявки по мейл или факс до Изпълнителя. Възложителят си запазва правото за извънредни поръчки при необходимост, извън определените до 4 на година;

•	Посочените количества са прогнозни и Възложителя си запазва правото да поръчва количества по отделните позиции според своите потребности до достигане на финансовият лимит на рамковото споразумение.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата:  	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)