ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

Обособена позиция 3: „Тригодишна доставка на осветителни тела, лампи и резервни части за осветление за нуждите на НЕК ЕАД”

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ по Обособена позиция 3: „Тригодишна доставка на на осветителни тела, лампи и резервни части за осветление за нуждите на НЕК ЕАД“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Артикул | Характеристики/ Стандарт | Предложение от участника | Мярка | Прогнозно количество за 36 месеца | Един цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осветителни тела |
| 1 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 6 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер :Ф = 100 мм; Цветна температура 4000 К; |  |  |  |  |  |
| 2 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 10 W; Степен на защита IP 40; Монтажен размер :Ф = 130 мм; Светлинен добив: ≥ 700 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К; |  |  |  |  |  |
| 3 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 16 W; Степен на защита IP 40; Монтажен размер: Ф = 160 мм; Светлинен добив ≥ 1200 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К |  |  |  |  |  |
| 4 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 18 W; Степен на защита IP 40; Монтажен размер: Ф = 280 мм; Светлинен добив: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К |  |  |  |  |  |
| 5 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 18 W; Степен на защита IP 40; Монтажен размер: Ф = 180 мм; Светлинен добив: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К |  |  |  |  |  |
| 6 | Осветително тяло, LED панел за вграждане, тип луна | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 18 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер: Ф = 220 мм; Светлинен добив: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К |  |  |  |  |  |
| 7 | Осветително тяло, LED панел за вграждане | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 30 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер: 595/595 мм; Светлинен добив: ≥ 2500 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 8 | Осветително тяло, LED панел открит монтаж | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 30 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер: 595/595 мм; Светлинен добив: ≥ 2500 Lm; Цветна температура ≥ 3000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 9 | Осветително тяло, LED панел за вграждане | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 40 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер: 595/595 мм; Светлинен добив: ≥ 3000 Lm; Цветна температура ≥ 3000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 10 | Осветително тяло, LED панел открит монтаж | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 50 W; Степен на защита IP 44; Монтажен размер: 595/595 мм; Светлинен добив: ≥ 4000 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 11 | Осветително тяло, LED панел открит монтаж | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 45 W; Степен на защита IP 20; Монтажен размер: 1200/300 мм; Светлинен добив: ≥ 4000 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 12 | Осветително тяло, LED панел открит монтаж | U = 220 ÷ 240 V AC; P ≤ 20 W; Степен на защита IP 20; Монтажен размер: 600/300 мм; Светлинен добив: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; Рамка за повърхностен/открит монтаж. |  |  |  |  |  |
| 13 | Осветително тяло, LED, линейно, индустриално | Тип монтаж: открит/ повърхностен; U = 220 ÷ 240 V AC; P = 20 W; Степен на защита IP 65; Светлинен добив: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; |  |  |  |  |  |
| 14 | Осветително тяло, LED, линейно, индустриално | Тип монтаж: открит/ повърхностен; U = 220 ÷ 240 V AC; P = 30 W; Степен на защита IP 65; Светлинен добив: ≥ 2500 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К; |  |  |  |  |  |
| 15 | LED осветително тяло | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 2x9 W; Степен на защита IP 65; L = 600 мм; Цокъл тип: G13 Ел. схема с електронно-пускова апаратура. |  |  |  |  |  |
| 16 | LED осветително тяло | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 1x9 W; Степен на защита IP 44; L = 600 мм; Цокъл тип: G13 Ел. схема с електронно-пускова апаратура. |  |  |  |  |  |
| 17 | LED осветително тяло | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 1x18 W; Степен на защита IP 65; L = 1200 мм; Цокъл тип: G13 Ел. схема с електронно-пускова апаратура. |  |  |  |  |  |
| 18 | LED осветително тяло | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 2x18 W; Степен на защита IP 65; L = 1200 мм; Цокъл тип: G13 Ел. схема с електронно-пускова апаратура. |  |  |  |  |  |
| 19 | LED осветително тяло, | U = 220 ÷ 240 V AC; P = 2x24 W; Степен на защита IP 65; L = 1500 мм; Цокъл тип: G13 Ел. схема с електронно-пускова апаратура. |  |  |  |  |  |
| 20 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 10 W; Степен на защита: IP 44; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 21 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 20 W; Степен на защита: IP 44; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 22 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 30 W; Степен на защита: IP 65; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 23 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 50 W; Степен на защита: IP 65; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 24 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 100 W; Степен на защита: IP 65; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 25 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 150 W; Степен на защита: IP 65; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 26 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P = 200 W; Степен на защита: IP 65; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4200 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 27 | Осветително тяло, тип LED прожектор | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 250 W; Степен на защита: IP 66; Светлинен поток: ≥ 30 000 Lm; Материал на корпуса: алуминий, закалено стъкло; Цветна температура ≥ 4000 K.; Тип светодиод: SMD |  |  |  |  |  |
| 28 | Осветително тяло, тип LED уличен осветител | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 50 W; Монтаж на рогатка Ø 60; Степен на защита: IP 65; Светлинен поток: ≥ 5000 Lm; Работна температура: -20 / +45 °C Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 29 | Осветително тяло, тип LED уличен осветител | U = 220 ÷ 240 V; P = 80 W; Монтаж на рогатка Ø 60; Степен на защита: IP 66; Светлинен поток: ≥ 10 000 Lm; Работна температура: -20 / +45 °C Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 30 | Осветително тяло, тип LED уличен осветител | U = 220 ÷ 240 V; P = 150 W; Монтаж на рогатка Ø 60; Степен на защита: IP 66; Светлинен поток: ≥ 21 000 Lm; Работна температура: -20 / +45 °C Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 31 | Осветително тяло, тип LED уличен осветител | U = 220 ÷ 240 V; P = 200 W; Монтаж на рогатка Ø 60; Степен на защита: IP 65; Светлинен поток: ≥ 5 000 Lm; Ъгъл на светене ≥ 100° Експлоатационен ресурс ≥ 20000 h Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 32 | Осветително тяло, тип LED парков осветител | U = 220 ÷ 240 V; P = 50 W; Монтаж на стълб Ø 60; Степен на защита: IP 65; Светлинен поток: ≥ 5000 Lm; Работна температура: -20 / +45 °C Цветна температура ≥ 6000 К. |  |  |  |  |  |
| 33 | Осветително тяло, тип LED камбана за промишлено осветление | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 200 W; Степен на защита: IP 66; Цветна температура ≥ 6000 К. Светлинен поток: ≥ 25 000 Lm; Ъгъл на светене ≥ 100° |  |  |  |  |  |
| 34 | Осветително тяло, тип LED плафон | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 15 W; Степен на защита: IP 44; Тип ключ: сензор за движение; Тип на светодиодите: SMD; Работна температура: -20 / + 40° C Светлинен поток: ≥ 1200 Lm; Тип монтаж: външен |  |  |  |  |  |
|  | Осветително тяло, тип LED плафон | U = 220 ÷ 240 V; P = 2 х25 W; Цокъл: Е27; Тип ключ: сензор за движение; Размер: Ø300 мм; Основа: метална, цвят бял Датчик: 3600 мм Тип монтаж: външен |  |  |  |  |  |
|  | Осветително тяло, LED аплик | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 13 W; комплект с лампа Цокъл: G5; С ключ; Дължина: 50 см; Основа: метална, хромирана Бяла матово стъкло Степен на защита: IP 44 |  |  |  |  |  |
|  | Осветително тяло, LED спот за релсов монтаж | U = 220 ÷ 240 V; Цокъл: GU10; Степен на защита: IP 20 Размери: 120 х 35 мм Цвят: бял |  |  |  |  |  |
| 36 | LED лента | U = 12 V; P= 24 W; Степен на защита: IP 20 Ролка: 8 х 5000 мм 60 диода / метър Цветна температура 4000 К; |  |  |  |  |  |
| 37 | Осветително тяло, тип LED челник | Степен на защита: IP 44 Цветна температура ≥ 4200 К.; Време за светене ≥ 4 часа; Обхват ≥ 5м; Светодиоди: 3 бр./ T6 LED + 2x 3 Cree LED |  |  |  |  |  |
| 38 | Осветително тяло, тип подвижна лампа | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 26 W; Протектор за крушката – защитно стълко; Защита от удар – предпазна решетка; Гумиран кабел ≥ 10 м |  |  |  |  |  |
| 39 | Осветително тяло, тип LED прожектор – ръчен (фенер) | U ≥ 4 V; P ≥ 5 W LED диод; Вграден акумулатор; Степен на защита: IP 54; Капацитет на батерията ≥ 3,8 Ah; |  |  |  |  |  |
| 40 | Аварийно осветително тяло | U = 220 ÷ 240 V; 50 Hz Степен на защита: IP 54; Време на зареждане на акумулатор - 24 h Време на работа в авариен режим h Три опции - стрелка наляво, стрелка надясна и изход |  |  |  |  |  |
| 41 | Осветително тяло LED евакуационно осветление | АВАРИЙНО LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 220V, 5W,С батерия LI-ION 3,7V, С ПИКТОГРАМИ,висящ монтаж |  |  |  |  |  |
| LED лампи |
| 43 | Лампа осветителна, LED (тръба) | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 9 W; Цокъл – G13; Т8; L = 600 мм; Светлинен поток: ≥ 700 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 44 | Лампа осветителна, LED (тръба) | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 18 W; Цокъл – G13; Т8; L = 1200 мм; Светлинен поток: ≥ 1800 Lm Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 45 | Лампа осветителна, LED (тръба) | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 26 W; Цокъл – G13; Т8; L = 1500 мм; Светлинен поток: ≥ 2500 Lm Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 46 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 12 W; Цокъл – E27; Светлинен поток: ≥ 900 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 47 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 5 W; Цокъл – E27; Светлинен поток: ≥ 400 Lm; Цветна температура ≤ 3000 К. |  |  |  |  |  |
| 48 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 4,5 W; Цокъл – G23; Светлинен поток: ≥ 450 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 49 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 10 W; Цокъл – G24d-3; Светлинен поток: ≥ 900 Lm; Цветна температура ≥ 3000 К. |  |  |  |  |  |
| 50 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 10 W; Цокъл – G24q-3; Светлинен поток: ≥ 900 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 51 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 20 W; Цокъл – 2G11; Светлинен поток: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 52 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 7 W; Цокъл – G24d-2; Светлинен поток: ≥ 600 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 53 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 20 W; Цокъл – E 27; Светлинен поток: ≥ 1800 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 54 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 25 W; Цокъл – E 27; Светлинен поток: ≥ 2500 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 55 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P ≤ 50 W; Цокъл – Е40; Светлинен поток: ≥ 4500 Lm; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 56 | Лампа осветителна, LED | U = 12 V; P = 3 W; Цокъл – G 4; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 57 | Лампа осветителна, LED | U = 220 V; P = 5 W; Цокъл – G 5.3; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 58 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P = 5 W; Цокъл – GU 10; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 59 | Лампа осветителна, LED (капсула) | U = 220 ÷ 240 V; P= 4 W; Цокъл – G9; Цветна температура ≥ 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 60 | Лампа осветителна, LED (свещ) | U = 220 ÷ 240 V; P= 6 W; Цокъл – Е14; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 61 | Лампа осветителна, LED (тръба) | U = 220 ÷ 240 V; P= 8 W; Цокъл – G13; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 62 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P= 8 W; Цокъл – Е27; Цветна температура 2700 К. |  |  |  |  |  |
| 63 | Лампа осветителна, LED (тръба с двустранно захранване) | U = 220 ÷ 240 V; P= 8 W; Цокъл – G5; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 64 | Лампа осветителна, LED (тръба с двустранно захранване) | U = 220 ÷ 240 V; P= 9 W; Цокъл – G13/Т8; Цветна температура ≥4000 К. |  |  |  |  |  |
| 65 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P= 9 W; Цокъл – Е27; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 66 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P= 10 W; Цокъл – GU10; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 67 | Лампа осветителна, LED (тръба) | U = 220 ÷ 240 V; P= 14,5 W; Цокъл – G13; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 69 | Лампа осветителна, LED (тръба с двустранно захранване) | U = 220 ÷ 240 V; P= 16 W; Цокъл – G13; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 70 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P= 18 W; Цокъл – Е27; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 71 | Лампа осветителна, LED | U = 220 ÷ 240 V; P= 40 W; Цокъл – Е27; Цветна температура 6500 К. |  |  |  |  |  |
| 72 | Лампа осветителна, LED (с малък балон) | U = 220 ÷ 240 V; P= 100 W; Цокъл – Е27; Цветна температура 6500 К. |  |  |  |  |  |
| Енергоспестяващи и други видове лампи |
| 79 | Енергоспес-тяваща лампа | U = 220 ÷ 240 V; P= 15 W; Цокъл Е27; Цветна температура 2700 К. |  |  |  |  |  |
| 80 | Енергоспес-тяваща лампа | U = 220 ÷ 240 V; P= 18 W; Цокъл G24d-2; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 81 | Енергоспес-тяваща лампа | U = 220 ÷ 240 V; P= 26 W; Цокъл G24q-3; Цветна температура 4000 К. |  |  |  |  |  |
| 82 | Лампа с нажежаема жичка | U = 36 V; P ≤ 60 W; Цокъл – E 27; |  |  |  |  |  |
| 83 | Лампа с нажежаема жичка | U = 42 V; P ≤ 60 W; Цокъл – E 27; |  |  |  |  |  |
| 84 | Лампа, сигнална | U = 24 V; P = 2 W; Цокъл – BA9s; |  |  |  |  |  |
| 85 | Лампа, сигнална | U = 24 V; P = 10 W; Цокъл – BА15b; |  |  |  |  |  |
| 86 | Халогенна лампа | U = 12 V; P= 20 W; Цокъл GU 5.3; |  |  |  |  |  |
| 87 | Натриева лампа | U = 220 ÷ 240 V; P = 400 W; Светлинен поток: ≥ 50 000 Lm; Цокъл – Е 40; Ресурс: ≥ 20 000 h. |  |  |  |  |  |
| Резервни части за осветителни тела |
| 89 | Фасунга, висяща | U = 220 ÷ 240 V; Тип E 27; Материал: порцелан. |  |  |  |  |  |
| 90 | Фасунга, висяща | U = 220 ÷ 240 V; Тип E 27; Материал: PVC. |  |  |  |  |  |
| 91 | Фасунга E27, керамична, за вграждане, с планка | U = 220 ÷ 240 V; Тип E 27; Материал: порцелан. |  |  |  |  |  |
| 92 | Фасунга за лампа Е40 | U = 220 ÷ 240 V; Тип E 40; Материал: порцелан. |  |  |  |  |  |
| 94 | Фасунга за тръба G13 | U = 220 ÷ 240 V; Тип – G 13; Материал: PVC. |  |  |  |  |  |
| 95 | Преходник E40 към E27 | U = 220 ÷ 240 V; Тип – преходник Цокъл: Е 40 към Е 27. |  |  |  |  |  |
| Пускови устройства |
| 101 | Пусково запалително устройство (ПЗУ) за натриева лампа 400 W | U = 220 ÷ 240 V; Мощност: ≥ 30 W до 400 W; Пускова апаратура: електро-магнитна |  |  |  |  |  |
|  | Дросел за натриева лампа 400 W | U = 220 ÷ 240 V; Мощност: 400 W; Габаритни размери: ~180 х 70 х 55 мм |  |  |  |  |  |
|  | Електронен часовник за улично осветление | U = 220 ÷ 240 V; "Максимално отклонение: ≤ 1s/24h" "работна температура: от ≤ -20 до ≥ +50 °С" |  |  |  |  |  |
|  | Фотоелектрически ключ, автоматичен, нерегулируем | U = 220 ÷ 240 V; 10А, фотоелектрически ключ за управление на улично осветление, паркове, летища и др. обществени обекти. работна температура: от ≤ -20 до ≥ +50 °С" |  |  |  |  |  |
| Обща стойност в лева, без ДДС: |  |

•	Индикативен срок на изпълнение на рамковото споразумение е ……………………………. Месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на рамковото споразумение.

•	индикативен срок за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка е не повече от………………………….. считано от датата на изпратена заявка по имейл или факс от страна на Възложителя.

Забележка! 	Доставката на стоките, описани по – горе,  ще се извършва поетапно до 4 пъти в рамките на една календарна година, в зависимост от потребностите на възложителя, след заявено конкретно количество чрез подаване на заявки по мейл или факс до Изпълнителя. Възложителят си запазва правото за извънредни поръчки при необходимост, извън определените до 4 на година;

•	Посочените количества са прогнозни и Възложителя си запазва правото да поръчва количества по отделните позиции според своите потребности до достигане на финансовият лимит на рамковото споразумение.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата:  	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)